## Slide 1: IATF規格要求事項 (コアツール含む）解説

## Slide 2: この資料の構成
第１章 IATF16949:2016概要
第２章 IATF16949:2016要求事項の理解
第３章 コアツールの理解

## Slide 3: 第１章の構成
１．自動車産業を取り巻く環境
２．IATF16949とは
３．要求事項の概要

## Slide 4: １．自動車産業を取り巻く環境 1.1 近年の動き
2008年 リーマンショックにおける経営環境の悪化
ニーズの多様化と高度化（基本性能+安全性能+環境性能+自動化）
サプライチェーンによる体系的品質保証の見直し
安全神話の岐路（リコール隠し／安全装置のリコール）

## Slide 5: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
リコールとは「道路輸送車両の保安基準」に適合しない場合の市場回収及び改善措置の実施。 ※日本の場合
「保安基準」に関わる装置。
  操舵・制動・燃料・電気の各装置、前照灯・番号灯・尾灯などの安全
  機能など。
経営への甚大な影響。
  回収及び対策費用。
  社会からの評価。
  届け出義務違反。（刑事罰及び社会的制裁）

## Slide 6: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
国交省 自動車のリコール・不具合情報

## Slide 7: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
2010～2014年度 主な原因別届出件数
設計 （214件 61%） | 性能（8.2%） | 量産部品の品質見込み違い（0.9%）
 |  | 部品、材料の特性不十分（5.1%）
 |  | 使用環境条件の甘さ（2.2%）
 | 耐久性（7.9%） | 開発評価の不備（5.5%）
 |  | 実車相当テスト不十分（2.4%）
 | 設計自体（45.3%） | 評価基準の甘さ（35.6%）
 |  | 図面等の不備（4.4%）
 |  | プログラムミス（5.4%）
国交省 自動車のリコール・不具合情報

## Slide 8: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
2010～2014年度 主な原因別届出件数
製造 （134件 38%） | 作業工程（32.9%） | 作業員のミス（8.5%）
 |  | マニュアルの不備（3.6%）
 |  | 製造工程不適切（16.2%）
 |  | 作業管理不適切（4.6%）
 | 機械設備（1.7%） | 保守管理の不備（1.7%）
 | 工具・治具（1.3%） | 保守管理の不備（0.8%）
 |  | 金型寸法の不適切（0.5%）
 | 部品・材料（2.4%） | 管理の不備（2.3%）
国交省 自動車のリコール・不具合情報

## Slide 9: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
2018年度 主な原因別届出件数
設計（269件 60%） | 評価基準の甘さ（117件 26%）
 | 開発評価の不備（26件 6%）
 | プログラムミス（42件 9%）
製造（149件 33%） | 製造工程不適切（36件 8%）
 | 作業員のミス（26件 6%）
 | 作業管理不適切（52件 12%）
国交省 自動車のリコール・不具合情報
ＦＭＥＡ、
ＰＰＡＰ・・・
コントロールプラン、工程調査・・・
予防的視点

## Slide 10: １．自動車産業を取り巻く環境 1.2 リコール
設計評価基準の甘さ
ＤＦＭＥＡ、設計審査、試作評価など
製造工程・作業管理の不適切
力量、変更管理、ポカヨケなど
作業員のミス
ＰＦＭＥＡ、ＣＰ、妥当性検証、変更管理など
ＩＡＴＦ規格による強化

## Slide 11: １．自動車産業を取り巻く環境 1.3 自動車産業の特徴
安全及び環境
  安全が優先される製品、また環境規制も高まっている。
  IATF16949では「特殊特性」として設計～製造まで一貫した対処。
大量生産の組立産業
  1台当たり4万点の部品／年間1,000万台（国内）、年間1億台（世界）の生産。
  JIT及びシンクロ納入の能力が求められる。
  製造工程の安定と能力（cpk）が不可欠。
車両と部品の同時開発
  顧客との綿密な計画と連携による開発。（APQP）

## Slide 12: １．自動車産業を取り巻く環境 1.3 自動車産業の特徴
一つの不具合が重大な不具合につながる
３万点～４万点の部品点数

## Slide 13: １．自動車産業を取り巻く環境 1.3 自動車産業の特徴
競争の激化によるleam（リーン）生産
  トヨタ生産方式に基づく “贅肉のとれたスリムな生産” 。
  「7つのムダ」の排除が原則。（作りすぎ／手待ち／運搬／加工／在庫動作／不良）
  IATFによる要求。
    7.1.3.1 工場計画（リーン生産）
    8.3.5.2 工程設計アウトプット（標準作業）
    8.5.1.7 生産計画（JIT）
組織のための生産に関する改善も要求している
自動車産業にとって、
サプライヤーの強化は避けられない。）
強固なサプライチェーン

## Slide 14: １．自動車産業を取り巻く環境 1.3 自動車産業の特徴
求められる品質レベル
良品率（部品） | 自動車としての不良数
９９．９％ | （1-0.999）×40,000個/台＝40個/台
９９．９９％ | ＝4個/台
９９．９９９％ | ＝0.4個/台
９９．９９９９％ | ＝0.04個/台（4%）
９９．９９９９９％ | ＝0.004個/台（0.4%）
部品として99.9%
車として99.9%
自動車産業における部品品質レベル
Cp（Pp）＝最低1.67（不良率0.67ppm）

## Slide 15: 第１章の構成
１．自動車産業を取り巻く環境
２．IATF16949とは
３．要求事項の概要

## Slide 16: ２．ＩＡＴＦ１６９４９とは 2.1 ＩＡＴＦとは
ＩＡＴＦ：International Automotive Task Force
（国際自動車産業特別委員会）
  IATF16949認証制度の総元締め。
  IATF16949の原案作成、認証ルールの制定。
  自動車メーカー9社と自動車産業5団体により構成。
自動車メーカー | フォード、ＧＭ、クライスラー、ＢＭＷ、 ダイムラー、フォルクスワーゲン、ＰＳＡグループ、 ルノー、ＦＣＡイタリア
自動車産業 | ＡＩＡＧ（米）、ＶＤＡ（独）、ＦＩＥＶ（仏）、 ＡＮＦＩＡ（伊）、ＳＭＭＴ（英）
OEM（Original Equipment Manufacturer）という。

## Slide 17: ２．ＩＡＴＦ１６９４９とは 2.1 ＩＡＴＦとは
関連団体
ＡＩＡＧ | Automotive Industry Action Group（全米自動車産業協会） 1982年設立。自動車メーカー、部品メーカーの他、輸送業や情報システムなどを含む約1,600社からなる標準化推進機構。レファレンスマニュアルを発行。
ＩＡＯＢ | International Automotive Oversight Bureau（国際自動車監視機構） メンバーにはAIAGが含まれる。米国、アジア、太平洋地域のIATF監督機関。
ＶＤＡ－ ＱＭＣ | VDA（ドイツ自動車工業会）の下部組織であるVDA-QMCは、品質マネジメントシステムに関する規格及びガイドラインを発行している。 EU、特にドイツの自動車メーカーや一次供給者は、これらの規格及びガイドラインに適合することを要求している。

## Slide 18: ２．ＩＡＴＦ１６９４９とは 2.2 ＩＡＴＦ１６９４９経緯
各社要求 | 各業界要求 | 1999年 | 2002年 | 2009年 | 2016年
QS9000
（米）
VDA6.1
（独）
EAQF
（仏）
AVSQ
（伊）
ISO/TS16949:1999
ISO/TS16949:2002
ISO/TS16949:2009
IATF16949
:2016

## Slide 19: ２．ＩＡＴＦ１６９４９とは 2.2 ＩＡＴＦ１６９４９経緯
年 | イベント
1987 | ISO9001:1987発行。VDA6.1（独）発行。
1994 | ISO9001:1994発行。QS9000（米）、AVSQ（伊）、EAQF（仏）発行。
1996 | ISO/TC176テルアビブ総会。各国規格の国際規格化をIATFが要求。
1997 | ISO/TC176リオデジャネイロ総会。Automotive Pilot Projectは発足し、国際規格化への活動開始。
1999 | ISO/TS16949:1999発行。
2000 | ISO9001:2000発行
2002 | ISO/TS16949:2002発行。
2008 | ISO9001:2008発行。
2009 | ISO/TS16949:2009発行。
2015 | ISO9001:2015発行。
2016 | IATF16949:2016発行。

## Slide 20: ２．ＩＡＴＦ１６９４９とは 2.3 ISO/TS16949認証件数
Chart: 
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
認証件数 | 10019 | 17047 | 27999 | 35198 | 39320 | 41240 | 43946 | 47512 | 50071 | 53723 | 57950 | 62944 | 67358
国名 | 件数
中国 | 28,830
韓国 | 5,352
インド | 5,289
アメリカ | 4,293
ドイツ | 3,460
メキシコ | 1,575
タイ | 1,547
日本 | 1,506
イタリア | 1,405
台湾 | 1,384
日本 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016年
 | 164 | 177 | 935 | 1106 | 1189 | 1195 | 1195 | 1223 | 1237 | 1281 | 1441 | 1482 | 1506件

## Slide 21: 第１章の構成
１．自動車産業を取り巻く環境
２．IATF16949とは
３．要求事項の概要

## Slide 22: ３．要求事項の概要 3.1 要求事項の構成
顧客固有
要求事項
IATF16949
追加要求事項
ISO9001要求事項
審査対象範囲
規格要求範囲
●IATF16949に対する自動車産業認証スキーム IATF認証及び維持ルール（第5版）
●公式解釈（SI）Sanctioned Interpretations
➠要求事項又はルールの解釈の変更。
●よくある質問（FAQ）Frequently Asked Questions
➠要求事項又はルールの明確化。

## Slide 23: ３．要求事項の概要 3.2 コアツール
Big3が要求するコアツール（レファレンス（参照）マニュアル）
※PPAPのみ“義務的要求事項”として位置付けられ、“レファレンスマニュアル”の表記が無い。
ＡＰＱＰ&ＣＰ | 先行製品品質計画 （Advanced Product Quality Planning and Control Plan） | 2008.07 第2版
ＰＰＡＰ | 生産部品承認プロセス （Production Part Approval Process） | 2006.03 第4版
ＳＰＣ | 統計的工程管理 （Statistical Process Control） | 2005.07 第2版
ＦＭＥＡ | 潜在的故障モード影響解析 （Potential Failure Mode and Effects Analysis） | 2008.06 第4版
ＭＳＡ | 測定システム解析 （Measurement System Analysis） | 2010.06 第4版
AIAG&VDA FMEA
ハンドブックへ移行

## Slide 24: ３．要求事項の概要 3.3 文書化の展開
品質マニュアル
規定・手順書等
作業指示書・図面・ＣＰ等
ＩＳＯ９００１：２０１５
ＩＡＴＦ１６９４９：２０１６
顧客固有要求事項
組織固有要求事項
APQP&CP
PPAP
SPC
FMEA
MSA
誰が、何を、いつ実施
どのように実施
コアツール

## Slide 25: ３．要求事項の概要 3.4 要求事項の特徴
顧客重視
  顧客固有要求事項を含め、品質マネジメントシステムを構築する。
  極めて顧客重視に重心を置いた規格。
  自動車開発においては、OEMとサプライヤーの緊密な連携が必須。
パフォーマンス重視
  供給者のパフォーマンス（8.4.2.4）
  顧客満足指標の監視（9.1.2.1）
  製造工程の監視測定（9.1.1.1）
変更管理
  品質問題は“変更”によって発生することが多い。
  “顧客への通知および同意”の要求。

## Slide 26: ３．要求事項の概要 3.4 要求事項の特徴
製造工程重視
  製造工程設計は除外されない。（製品設計は除外の可能性あり）
    ➠ 「不具合の検出」ではなく「不具合の予防」
    ➠ アウトプット（CPなど、工程の最適化の努力の結果）
  認証範囲の限定。（ルール5 3.2認証範囲）
    製品の設計及び製造
    製品の製造
    特定の製造工程（表面処理など）
試験所要求事項（7.1.5.3）
  試験所適用範囲の文書化。
    （適格性確認された試験、評価及び校正／設備リスト／方法及び規格のリスト）
ＩＡＴＦ認証は
『製造工場』のみ

## Slide 27: ３．要求事項の概要 3.4 要求事項の特徴
製品安全
  特殊特性に関する要求事項。（11の箇条に登場：5.3／7.1.5／8.2／8.3／8.4／8.5／9.1）
    「安全、規制への適合、組付けの合い、機能、性能・・・・・製品特性及び製造工程パラメータ」
  製品安全に関係する運用管理の文書化プロセス。（4.4.1.2）
    法令及び規制の特定。
    DFMEA、CP及びPFMEAに対する特別承認。
    製品安全に関する特性の特定など、13項目。
企業責任（5.1.1.1）
  QMSというより「コンプライアンス要求」。
  企業責任方針の決定。（贈賄防止、行動規範及び上申方針を含む。）

## Slide 28: ３．要求事項の概要 3.4 要求事項の特徴
供給者の管理
  ISO9001には見られない強い特徴。
    8.4.1.2 供給者選定プロセス
    8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
    8.4.2.4.1 第二者監査
    8.4.2.5 供給者の開発
コアツールの活用
  参照マニュアルの位置付け（PPAPは義務的要求）だが、顧客要求を前提とした事実上の要求事項。
  顧客要求に対する顧客との “共通言語” 的活用。

## Slide 29: ３．要求事項の概要 3.5 ＩＡＴＦ１６９４９の到達目標
不具合の予防と無駄の削減
  発生後の是正ではなく、“100%適合品をオンタイムで納入する”。
  サプライチェーンにおけるばらつきの無駄削減。
顧客固有要求事項の順守。
顧客要求事項 | 契約事項及び製品要求事項などの一般的な要求
顧客固有要求事項 | 「IATF16949規格箇条にリンクした解釈又は補足の要求」 製品実現、製品承認などに関する要求（取引先マニュアル、APQP、PPAP）

## Slide 30: ３．要求事項の概要 3.6 適用する範囲
工場
別サイト
供給者
自動車部品
製造ライン
自動車部品以外
製造ライン
品証（測定機器）
技術（製品設計）
資材（購買）
本社営業（受注）
材料倉庫
外注加工／購買先
認証対象 | 遠隔地支援事業所
支援部門 | 供給者管理
適用外 | 

## Slide 31: ３．要求事項の概要 3.6 適用する範囲
IATF16949の認証
  自動車部品（生産部品、サービス部品及びアクセサリー部品）を製造する「製造サイト」。従って、間接業務サイト（本社営業、開発センターなど）は「支援サイト」として関わる。
対象製品
対象車両 | 対象製品 | 生産部品 | 乗用車、小型商用車、大型トラック、バス及び自動二輪車
 |  | サービス部品 | 自動車メーカーの仕様通りに製造され、メンテナンスなどで使用される部品
 |  | アクセサリー部品 | 自動車メーカーの仕様通りに製造され、自動車の引渡し時に組み込まれる部品（フロアマット、カーナビなど）
 | 除外製品 | アフターマーケット部品 | 自動車メーカが調達及びリリースするものではない部品（自動車メーカの使用通りであっても対象外）
除外車両 |  |  | 産業用車両、農業用車両、オフハイウェイ車両など
対象自動車顧客はIATF OEMに限定しない。（ルール5 1.0適格性）

## Slide 32: ３．要求事項の概要 3.7 ＩＡＴＦ１６９４９適用企業の効果
不具合予防及びバラツキ・ムダ低減による製品信頼性向上
指標管理（KPI）による業務改善及び組織の強化
コンプライアンスの推進
仕事の見える化による人材育成及び業務継承
品質保証と継続的改善による顧客満足及び社会的信頼の獲得
企業競争力の強化（グローバル発注における優位性）
顧客取引要件の満足
3.5 ＩＡＴＦ１６９４９の到達目標 参照

## Slide 33: ３．要求事項の概要 3.8 要求事項情報
文書化したプロセス
項番 | 要求事項
4.4.1.2 | 製品安全に関係する製品・製造工程の運用管理
7.1.5.2.1 | 校正・検証の記録の管理
7.2.1 | 教育訓練のニーズと達成すべき力量の明確化
7.2.3 | 内部監査員が力量をもつことの検証
7.3.2 | 品質目標を達成し、継続的改善を行い、革新を促進する環境を創り出す、従業員の動機付け
7.5.3.2.2 | 顧客の技術規格・仕様書及び改訂に対する、レビュー・配布・実施
8.3.1.1 | 設計・開発
8.3.3.3 | 特殊特性の特定
8.4.1.2 | 供給者選定

## Slide 34: ３．要求事項の概要 3.8 要求事項情報
項番 | 要求事項
8.4.2.1 | アウトソースしたプロセスの特定 外部提供製品・プロセス・サービスに対し、顧客の要求事項への適合を検証するための、管理の方式と程度の選定
8.4.2.2 | 購入製品・プロセス・サービスの、受入国・出荷国・仕向国の法令・規制要求事項への確実な適合
8.4.2.4 | 供給者のパフォーマンスの評価
8.5.6.1 | 製品実現に影響する変更の管理・対応
8.5.6.1.1 | 代替管理方法の使用の運用管理
8.7.1.4 | 原仕様への適合を検証する、手直し確認
8.7.1.5 | 修理確認
8.7.1.7 | 手直し又は修理できない不適合製品の廃棄

## Slide 35: ３．要求事項の概要 3.8 要求事項情報
項番 | 要求事項
9.2.2.1 | 内部監査
10.2.3 | 問題解決の方法
10.2.4 | ポカヨケ手法の活用の決定
10.3.1 | 継続的改善
文書化したプロセスに対する対応
必ずしも、全て「プロセス管理図」の作成ではなく、各項目を網羅する「下位規定」或いはマニュアルへの具体的表記での対応が現実的である。

## Slide 37: この資料の構成
第１章 IATF16949:2016概要
第２章 IATF16949:2016要求事項の理解
第３章 コアツールの理解

## Slide 38: この章の箇条表記方法
ＩＡＴＦ１６９４９
追加要求事項
ＩＳＯ９００１要求事項
ＩＡＴＦ１６９４９
追加要求事項
ＩＳＯ９００１要求事項
ＩＡＴＦ１６９４９
追加要求事項
ＩＳＯ９００１要求事項

## Slide 39: 箇条数とshall（要求事項）数
規格 | 4箇条 | 5箇条 | 6箇条 | 7箇条 | 8箇条 | 9箇条 | 10箇条 | 箇条数 | Shall数
ISO9001:2008 | ５ | １１ | ５ | ２０ | １０ | － | － | ５１ | １３６
ISO/TS16949:2009 | ３ | ６ | ８ | ４０ | ２１ | － | － | ７８ | １５４
ISO9001:2015 | ５ | ５ | ５ | １４ | ２４ | ８ | ４ | ６５ | １３２
IATF16949:2016 | ４ | ５ | ４ | １５ | ５８ | １２ | ５ | １０３ | ２８１

## Slide 40
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 41: ０．序文
0.1 一般
0.3 プロセスアプローチ
0.3.1 一般
0.3.2 ＰＤＣＡサイクル
0.3.3 リスクに基づく考え方
0.2 品質マネジメントの原則
0.4 他のマネジメントシステム規格との関係

## Slide 42: 0.1 一般
QMSの採用は、組織のための組織による意思決定である。
QMSへ取り組むメリット。
  要求事項（顧客及び法規制等）を満たした製品提供。
  顧客満足の機会。
  組織のリスク及び機会への取組み。
  規格要求事項への適合証明。
次のことを意図するわけではない。
  QMSの画一化。
  この規格の箇条の構造との一致。
  この規格の用語の使用。

## Slide 43: 0.2 品質マネジメントシステムの原則
この規格は、JISQ9000に規定された原則に基づく。
  顧客重視
  リーダーシップ
  人々の積極的参加
  プロセスアプローチ
  改善
  客観的事実に基づく意思決定
  関係性管理

## Slide 44: 0.3 プロセスアプローチ
この規格は、有効なQMSの構築、運用及び継続的改善のために、プロセスアプローチの採用を促進する。（4.4項参照）

## Slide 45: 0.3 プロセスアプローチ
PDCAサイクルの適用。
  Plan ： 目標を設定し、顧客要求及び方針に沿った結果を出すための取組み。
  Do ： 計画を実行する。
  Check ： 計画した活動に照らして、プロセス及びその結果としての製品及びサービスを監視測定し、結果を報告する。
  Act ： パフォーマンスを改善するための処置をとる。
リスクに基づくQMSの計画及び取組み。

## Slide 46: 0.4 他のマネジメントシステム規格との関係
この規格は、組織のQMSを他のマネジメントシステムとの統合などが可能なようになっている。
この規格の関係規格。
  JISQ9000（品質マネジメントシステムー基本及び用語）
  JISQ9004（品質マネジメントー組織の品質ー持続的成功を達成するための指針）

## Slide 47
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 48: １．適用範囲
1.1 適用範囲－ISO9001:2015に対する自動車産業補足
１．適用範囲

## Slide 49: 1.1 適用範囲－ISO9001:2015に対する自動車産業補足
この自動車産業QMS規格は、組込みソフトウェアをもつ製品を含む、自動車関係製品の、設計・開発、生産、該当する場合、組立、取付け及びサービスの品質マネジメントシステム要求事項を定める。
この自動車産業QMS規格は、顧客規定生産部品、サービス部品及び／又はアクセサリー部品の製造を行う組織のサイトに適用する。
この自動車産業QMS規格は、自動車産業サプライチェーン全体にわたって適用することが望ましい。

## Slide 50: 1.1 適用範囲－ISO9001:2015に対する自動車産業補足
IATFの適用は、製造工場をコアとして、関連（支援）する全ての機能が対象となる。
  ※ディーラーオプション部品は対象だが、市販部品は非対象
本社、開発センター及び配給センターのような支援機能は、同一サイト内外を問わず適用されるが、それらが単独で適用（認証）することはできない。➠ この資料の第1章3.6 適用する範囲
組織の供給者もIATFの適用（認証）をすることが望まれる。➠ 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
対象 | 乗用車、小型商用車、大型トラック、バス、自動二輪車の顧客規定生産部品、サービス部品及びアクセサリー部品の製造を行うサイト。
非対象 | 産業用車両、農業用車両、オフハイウェイ車両（鉱業用、林業用など）。

## Slide 51
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 52: ２．引用規格
2.1 規定及び参考の引用
２．引用規格

## Slide 53: 2.1 規定及び参考の引用
附属書Ａ（コントロールプラン）は、この自動車産業QMS規格の規定部分である。
附属書Ｂ（参考文献－自動車産業補足）は、参考であり、この自動車産業QMS規格の理解又は使用の支援になることを意図した追加情報を提供するものである。

## Slide 54: 2.1 規定及び参考の引用
附属書Ａ（コントロールプラン） ➠8.5.1.1 コントロールプランにて詳細要求。

## Slide 55
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 56: ３．用語及び定義
3.1 自動車産業の用語及び定義
３．用語及び定義

## Slide 57: 3.1 自動車産業の用語及び定義
アクセサリー部品 | 最終顧客への引渡しの準備（又は事後）に、機械的又は電子的に車両又はパワートレーンに結合される、顧客規定の追加構成部品（例 特注フロアマット、トラックベッドライナー、ホイールカバー、音響システム機能強化装置、サンルーフ、スポイラー、スーパーチャージャーなど）
 | 典型的なのはディーラーオプション。これらは車両出荷後にディーラーにて装着されるが、自動車部品として適用範囲に含める。
先行製品品質計画（APQP） | 顧客要求事項を満たす製品又はサービスの開発を支援する、製品品質計画プロセス。APQPは、開発プロセスにおいて手引として活用し、組織と顧客との間で結果を共有化する標準的方法でもある。APQPは、数ある中でも特に、設計の頑健性、設計試験及び使用への適合、生産工程設計、品質検査規格、工程能力、生産能力、製品の包装、製品試験及び作業者教育訓練計画を網羅している。
 | コアツールとして8.3.2.1、9.1.1.2に登場する。

## Slide 58: 3.1 自動車産業の用語及び定義
アフターマーケット部品 | サービス部品用途としてOEMが調達又はリリースするものではない交換部品で、OEMの仕様通り製造されてもそうでなくてもよい。
 | OEMがリリースするものではなく、ユーザーの自己責任で交換されるもので、適用範囲に含めない。
正式許可 | 組織内で、許可を与える若しくは拒否する、又は制裁することに関係する権限及び責任を規定する人に対する、文書化した許可。
 | 次の箇条に登場する。 6.1.2.3 緊急事態対応計画 8.2.3.1.1 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー－補足 8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可 8.7.1.5 修理製品の管理
チャレンジ（マスター）部品 | ポカヨケ装置の機能又は点検ジグ（例 通止ゲージ）の妥当性確認に使用する、既知の仕様、校正された及び標準にトレーサブルな、期待された結果（合格又は不合格）をもつ部品。

## Slide 59: 3.1 自動車産業の用語及び定義
コントロールプラン | 製品の製造を管理するために要求される、システム及びプロセスを記述した文書。（附属書Ａ参照）
 | IATFにおける位置付けは極めて重要。コントロールプランは、APQP活動の結果。各所に登場し、様々な活動をコントロールする。 4.4.1.2／7.1.3.1／7.1.5.1.1／7.2.3／7.2.4／7.5.3.2.2／8.3.2.1 8.3.3.3／8.3.4.3／8.3.5.2／8.5.1.1／8.5.6.1.1／8.6.2／8.7.1.4 8.7.1.5／9.1.1.1／9.1.1.2／9.2.2.3／10.2.3／10.24
顧客要求事項 | 顧客に規定された全ての要求事項（例 技術、商流、製品及び製造工程に関係する要求事項、一般の契約条件、顧客固有要求事項など）監査対象組織が自動車メーカー、自動車メーカーの子会社、又は自動車メーカーとの合弁会社の場合、関連する顧客は、その自動車メーカー、子会社又は合弁会社によって規定される。
 | 顧客固有要求事項は顧客要求事項の一部であるが、同一ではない。
SI 1

## Slide 60: 3.1 自動車産業の用語及び定義
顧客固有要求事項 | この自動車産業ＱＭＳ規格の特定の箇条にリンクした解釈又は補足の要求事項。
 | 典型的なのは「取引先品質規定」などの顧客規定文書。但し、国内顧客の場合、IATF箇条とのリンクが不明瞭な場合が多い。
組立設計（DFA） | 組立容易性を考慮した製品設計のプロセス（例 製品がより少ない部品点数から成れば、組立時間を少なくでき、したがって組立コストを削減できる）
 | 製造設計と協働で実施すべき。（コンカレントエンジニアリング）
製造設計（DFM） | 容易に、かつ、経済的に製造される製品を設計するための製品設計及び工程計画の統合化。
 | 工程設計及び組立設計と協働で実施すべき。（コンカレントエンジニアリング）

## Slide 61: 3.1 自動車産業の用語及び定義
製造及び組立設計（DFMA） | 二つの方法論の組合せ。製造設計（DFM）は、より容易に生産するための設計を最適化するプロセスであり、より高いスループット、改善した品質をもつ。組立設計（DFA）は、不具合のリスクを低減する、コストを下げる及び組立しやすくするための設計の最適化である。
シックスシグマ設計（DFSS） | 顧客の期待を満たしシックスシグマ品質レベルで生産可能な製品又は工程の頑健な設計を狙いとする、体系的方法論、ツール及び手法。
 | 高い工程能力（Cpk）を狙った設計。（Cpk2.00程度）
設計責任のある組織 | 新規の製品仕様を確立する、又は既存の製品仕様を変更する権限をもつ組織。 注記 この責任は、顧客の規定した適用条件の中で、設計性能に ついて試験及び検証することを含む。

## Slide 62: 3.1 自動車産業の用語及び定義
ポカヨケ | 不適合製品の製造を予防するための、製品及び製造工程の設計・開発。
 | “不適合製品の製造予防”であるため、製品設計及び製造工程設計のことである。各FMEAのアウトプットとして明確になる。 「発生予防」が原則。APQPマニュアルでは、エラー（発生）防止（error proofing）の他にミス（流出）防止法（mistake proofing）も。
上申プロセス | 組織内のある問題に対して、適切な要員がその状況に対応し、解決策を監視できるよう、その問題を指摘する又は提起するために用いられるプロセス。
 | 一般に“打上げ”などと呼ばれ、次の箇条に登場する。 4.4.1.2 製品安全 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
故障の木解析 （FTA） | システムの望ましくない状態を解析する演繹（えんえき）故障解析の方法論。故障の木解析は、システム全体の論理図を創出することによって、故障、サブシステム及び冗長設計要素との関係を描く。

## Slide 63: 3.1 自動車産業の用語及び定義
試験所 | 化学、金属、寸法、物理、電気又は信頼性の試験を含めてよいが、それに限定されない、検査、試験又は校正の施設。
 | 通常は品証部門の検査室などが該当する。但し、工程内検査は対象外。内部及び外部があり得る。
試験所適用範囲 | 次の事項を含む管理文書。 ・試験所が実行するために適格性確認された、特定の試験、評価及び校正 ・上記を実行するために用いる設備のリスト ・上記を実行する方法及び規格のリスト
製造 | 次に示すものを製作する、又は仕上げるプロセス。 ・生産材料 ・生産部品若しくはサービス部品 ・組立製品 ・熱処理、溶接、塗装、鍍金、若しくは他の仕上げ作業

## Slide 64: 3.1 自動車産業の用語及び定義
製造フィージビリティ | 製品を、顧客要求事項を満たすように製造することが技術的に実現可能か否かを判定するための、提案されたプロジェクトの分析及び評価。これには、次の事項（該当する場合には、必ず）を含む。しかし、それに限定されない：見積りコスト内で、並びに必要な資源、施設、治工具、生産能力、ソフトウェア及び必要な技能をもつ要員が、支援部門を含めて、提供できるか又は提供できるように計画されているかどうか。
 | 顧客からの引合いに対して、それが実現可能か否かを判断すること。ヒト、モノ、カネを考慮しなければならない。
製造サービス | 構成部品及び組立製品に対して、試験、製造、配給及び修理サービス提供を行う会社。
 | アウトソースサービスのこと。（試験所、外注加工先、運送会社など）

## Slide 65: 3.1 自動車産業の用語及び定義
部門横断的アプローチ | メンバーが組織からの要員並びに顧客及び供給者の代表を含めてもよいチームによって、プロセスがどのように管理されるかに影響を及ぼす可能性がある全ての利害関係者からインプットを得る方法。チームメンバーは組織の内部又は外部の要員でもよい。既存のチーム又は事情によっては臨時のチームを使用してもよい。チームへのインプットは組織及び顧客の両方のインプットを含めてもよい。
 | 文殊の知恵というように衆知を結集すること。製造フィージビリティ、FMEA、DRなどが代表的。
不具合なし | サービス案件が発生したときに交換され、車両又は部品の製造業者によって分析された際に、全ての“良品”の要求事項を満たす部品に適用される呼称【“故障なし”“不具合発見なし”とも呼ばれる】。
 | 市場で発生した不具合が再現しないこと。 10.2.5 補償管理システム

## Slide 66: 3.1 自動車産業の用語及び定義
アウトソースしたプロセス | 外部組織によって実行される、組織の機能（又はプロセス）の一部。
定期的オーバーホール | 重大な予期しない故障を予防するために、故障又は中断の経緯に基づいて、設備の一部、又は設備のサブシステムは事前に操業を中止し、分解し、修理し、部品交換し、再度組み立て、再び操業に戻す、保全の方法論。
 | TPMの一環として8.5.1.5に登場する。
予知保全 | いつ保全を実行すべきかを予測するために、定期的又は継続的に設備条件を監視することによって、使用している設備の条件を評価する、方法及び一連の手法。
 | 計画的な予防保全ではなく、効果的な“予知保全”への転換。

## Slide 67: 3.1 自動車産業の用語及び定義
特別輸送費 | 契約した輸送費に対する割増しの費用又は負担。 注記 これは、輸送方法、量、予定外納入又は納期遅延、などによって発生し得る。
 | 特別輸送費は監視指標の一つ。（9.1.2.1）顧客満足の指標となる。
予防保全 | 製造工程設計のアウトプットとして、設備故障及び予定外の生産中断の原因を除去するために、一定の間隔（時間ベース、定期的検査及びオーバーホール）で計画した活動。
製品 | 製品実現プロセスの結果として生じる、意図したアウトプット。
製品安全 | 顧客に危害、危険を与えないことを確実にする、製品の設計及び製造に関係する規範。
 | リコール及び製造物責任による経営損害を予防するための組織の定め。

## Slide 68: 3.1 自動車産業の用語及び定義
生産シャットダウン | 製造工程が稼働していない状況。期間は、数時間から数カ月でもよい。
 | 計画的なもの：GW、夏休み、正月休みなど。 非計画的なもの：停電、設備故障、ユーティリティ停止など。
対応計画 | 異常又は不適合事象が検出された場合に、コントロールプランに規定された処置又は一連のステップ。
遠隔地支援事業所 | 製造サイトを支援する、生産プロセスのない事業所。
サービス部品 | サービス部品としてOEMが調達又はリリースし、OEMの仕様通り製造される、再生部品を含む交換部品。
 | “交換部品”ということで、車載部品を市場で交換するものである。通常生産部品と変わらないが、ディーラーへの納入により、納入先変更又は特殊包装などの場合がある。また、通常完成部品状態とは異なる仕様の場合もある。（半製品状態での交換など）

## Slide 69: 3.1 自動車産業の用語及び定義
サイト | 価値を付加する製造工程のある事業所。
特殊特性 | 安全若しくは規制への適合、取付け時の合い、機能、性能、要求事項、又は製品の後加工に影響し得る、製品特性又は製造工程パラメーターの区分。
 | 様々なものが列挙されているが、要は、安全関係、法令規制関係である。一般にＯＥＭが特定する“重要保安部品“の特殊特性は安全及び法令規制に関係する。要求事項の随所に登場する。 5.3.1／7.1.5.1.1／8.2.3.1.2／8.3.3.1／8.3.3.2／8.3.3.3／8.3.5.1 8.3.5.2／8.4.3.1／8.5.1.1／9.1.1.1
特別状態 | 著しい品質又は納入問題による一つ以上の顧客要求事項が満たされていない場合に組織に課せられる、顧客が特定した区分の通知。
 | リコール、納入不良率悪化、納期遅延多発などによるペナルティ的なもの。当然、速やかな対応が必要となる。

## Slide 70: 3.1 自動車産業の用語及び定義
支援機能 | 同じ組織の一つ（又はそれ以上）の製造サイトを支援する、非生産活動（サイト内で又は遠隔地支援事業所で行われる）。
 | 代表例には、営業、製品設計、工程設計、購買などがある。
ＴＰＭ（total productive maintenance） | 生産及び品質システムの完全に整った状態を、組織に価値を付加する、機械、設備、工程及び従業員を通じて、維持し改善するシステム。
 | “設備の全きをもって、品質の全きを期す”という発想で、設備保全を中心に見て生産及び品質システムを維持するシステム。
トレードオフ曲線 | 製品の様々な設計特性の相互の関係を理解し伝達するためのツール。一つの特性に関する製品の性能を縦軸に描き、もう一つの特性を横軸に描く、それから二つの特性に対する製品性能を示すために曲線がプロットされる。
 | 設計の代替手法の例として、8.3.3.1に登場する。（要求事項としては登場しない。）

## Slide 71: 3.1 自動車産業の用語及び定義
トレードオフプロセス | 製品及びその性能特性に対して、設計の代替案の間で顧客、技術及び経済的な関係を確立する、トレードオフ曲線を作成し使用する方法論。
 | 設計の代替手法の例として、8.3.5.1に登場する。（要求事項としては登場しない。）
組込ソフトウェア | 組込ソフトウェアとは、自動車用コンポーネントに収納されるもので、顧客によって規定される、その機能を制御するための特殊なプログラム（一般には、コンピュータチップ又は不揮発性の記憶装置）、又はシステム設計の一部としての特殊なプログラムである。IATF16949認証の適用範囲との関係から、組込ソフトウェアによって制御される部品は、自動車への適用を目的として開発されたものでなければならない。 注記： 製造プロセス（例：コンポーネントや部材を製造する機械）のどのような側面を制御するソフトウェアも、組込ソフトウェアの定義に含まれることはない。
SI 15

## Slide 72
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 73: ４．組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解
4.3.1 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定－補足
4.3.2 顧客固有要求事項
4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定
4.4.1.1 製品及びプロセスの適合
4.4.1.2 製品安全
4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス
4.4.1
4.4.2
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

## Slide 74: 4.3.1 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定－補足
☑支援部門（設計センター、本社及び配給センターのような）は、サイト内にあろうと遠隔地にあろうと、品質マネジメントシステム（QMS）の適用範囲に含めなければならない。
この自動車産業QMS規格における唯一の許可される除外は、ISO9001の8.3における製品の設計・開発の要求事項に関連するものである。
☑除外は、文書化した情報（ISO9001の7.5参照）として正当性を示し維持しなければならない。
許可される除外に、製造工程は含めない。

## Slide 75: 4.3.1 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定－補足
IATF16949は適用除外に対してISO9001より厳しい条件を規定している。唯一の除外可能な箇条は「ISO9001 8.3における製品の設計・開発」に関連するもののみ。
適用除外に関する正当性は、品質マニュアルにて文書化すべき。
“適用事例無し”はあり得る。
  プロセスの構築はされているが、運用案件が無い場合。
  例えば、
    顧客所有の治工具（8.5.1.6）が無くとも
    指定された外観品目（8.6.3）が無くとも
    製品設計の技能（8.3.2.2）が不要でも
  “適用された場合は＊＊＊＊＊する” とする。

## Slide 76: 4.3.1 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定－補足
設計・開発の対象
製品の設計・開発 |  |  |  | 製造工程の 設計・開発
顧客が実施 | 顧客以外で実施 |  |  | 部品製造事業所で実施するはず ※顧客が組織の工程設計を行う場合が散見されるが責任は組織が持つべき。
 | 組織が実施 | 関連会社が 実施 | アウトソース先が実施 | 
製品の設計・開発は適用除外 | 製品の設計・開発は適用 | 製造工程の設計・開発は適用

## Slide 77: 4.3.2 顧客固有要求事項
☑顧客固有要求事項は、評価し、組織の品質マネジメントシステムの適用範囲に含めなければならない。
4.3.2 顧客固有要求事項
IATF認証取得・維持ルール（ルール5）6.5.1h)
  顧客リスト及びその顧客固有要求事項を審査に提示する。
  重要な審査基準となる。（審査員は顧客の代理人）
顧客固有要求事項が存在するか否か、存在する場合、組織のQMSにどう適用するかを明確にする。（マニュアル／マトリクスなど）

## Slide 78: 4.3.2 顧客固有要求事項
まとめ方の事例
赤字が顧客固有要求事項あり

## Slide 79: プロセスアプローチ
ISO9001では軽視されがちであるが、IATF16949においては「正しく」「確実に」実施する必要がある。
審査は、品質マニュアルよりプロセス管理の文書に基づいて実施される。
自動車産業プロセスアプローチの特徴
顧客志向プロセス
例）受注／製品設計／金型設計／製造／検査
マネジメントプロセス
例）方針管理／内部監査／改善
支援プロセス
例）設備管理／購買／測定機器

## Slide 80: プロセスアプローチ（ＱＭＳとプロセス）
プロセスとは
  インプットを使用して、意図した結果を生み出す、相互に関連する、または相互に作用する一連の活動。
  すなわち、組織内の各活動（業務）そのものがプロセスである。
プロセスのインプットとアウトプットのイメージ
前のＰ
次のＰ
インプット
（条件）
プロセス
（活動）
アウトプット
（結果）
受注Ｐ
工程設計Ｐ
顧客仕様書
製品設計Ｐ
製品図面
設計ＦＭＥＡ
マーケティングＰ
製造Ｐ
ベンチマーク
製造実現
検討結果
購買Ｐ
技術者
CADツール
材料仕様書
MSDS

## Slide 81: プロセスアプローチ（プロセスの大きさ・部門）
プロセスの大きさ
大きなプロセス
中程度のプロセス
小さなプロセス
設計計画プロセス
受注プロセス
マネジメントプロセス
製品実現プロセス
支援プロセス
設計プロセス
購買プロセス
製造プロセス
基本設計プロセス
ＤＲプロセス
詳細設計プロセス
設計検証プロセス
妥当性確認プロセス

## Slide 82: プロセスアプローチ（プロセスの大きさ・部門）
プロセスの適切な大きさ
  プロセスの大きさは、次のことを考慮し、組織が判断する。
  そのプロセスは管理する必要があるか？
  そのプロセスは改善する必要があるか？
  そのプロセスはＰＤＣＡサイクルによって管理しやすいか？
プロセスと部門
  「プロセス＝部門／要求事項」ではない。（結果、同じ名称になる場合はあるが。）
  プロセスは、複数の部門にまたがっており、また一つの部門に複数のプロセスが存在する場合もある。

## Slide 83: プロセスアプローチ（プロセスの大きさ・部門）

## Slide 84: プロセスアプローチ（規格要求事項）
4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス
  ～ 前文省略 ～
  これらのプロセスに必要なインプット，及びこれらのプロセスから期待されるアウトプットを明確にする。
  これらのプロセスの順序及び相互作用を明確にする。
  これらのプロセスの効果的な運用及び管理を確実にするために必要な判断基準及び方法（監視，測定及び関連するパフォーマンス指標を含む。）を決定し，適用する。
  これらのプロセスに必要な資源を明確にし，及びそれが利用できることを確実にする。
  これらのプロセスに関する責任及び権限を割り当てる。
  6.1 の要求事項に従って決定したとおりにリスク及び機会に取り組む。
  これらのプロセスを評価し，これらのプロセスの意図した結果の達成を確実にするために必要な変更を実施する。
  これらのプロセス及び品質マネジメントシステムを改善する。

## Slide 85: タートル図の解説（全体）
プロセス
プロセスフロー
主な活動内容
物的資源
プロセスに必要なモノ
（装置／ツール／情報）
インプット
プロセスを動かすもの
（情報／材料／文書／要求事項）
運用方法
プロセスを動かす方法
（規定／手順書／フォーマット）
評価指標
プロセスの良し悪しの判断
（有効性の指標／効率の指標）
アウトプット
プロセスから生まれるもの
（製品／情報／文書／成果）
人的資源
プロセスに必要な人
（要員／力量／外部支援）
ｃｇｈ
d
ｃ
ａｃｆ
ａｃ
d
b e

## Slide 86: タートル図の解説（プロセス）
【プロセス名称／流れ】
①顧客、組織の要求事項を満たすための活動・ステップ
②例えば、製造プロセスの流れ
素材粗加工➠ＮＣ切削➠ＭＣ加工➠寸法検査➠防錆処理
・プロセスの大きさにより、管理するプロセス内に小プロセスが存在する。
・インプット及びアウトプットは、この小プロセスとのつながりも示す。
【プロセスオーナー】
①プロセスに責任を持つ人
【リスク機会への取組み】
①インプットで特定されたりリスク機会に対する活動

## Slide 87: タートル図の解説（インプット）
【インプット】
①前のプロセスから入ってくるもの
・材料、文書、情報など
・どこから（前のプロセス）どこへ（小プロセスがある場合）の表記
【要求事項】
①このプロセスに対する顧客の要求事項・期待
・顧客固有要求事項及び4.2（ニーズと期待）から
②組織が課すプロセスの目標・計画
・4.1（組織の状況）、4.2(ニーズと期待）、6.2（品質目標）から
③リスク機会に対する要求事項
・6.1（リスク及び機会）から

## Slide 88: タートル図の解説（アウトプット）
【アウトプット】
①次のプロセスに引き渡すもの
・材料、文書、情報など
・どこから（小プロセスがある場合）どこへ（顧客・次のプロセス）の表記
【プロセスの成果】
①このプロセスに対する顧客の要求事項・期待の結果
②組織が課すプロセスの目標・計画の結果
・①②ともインプットにおける要求事項と対比している
【このプロセスの記録】
①インプット及びアウトプットの文書化

## Slide 89: タートル図の解説（物的資源）
【設備】
①ハード的な資源全体を含む
・生産設備、インフラ関係、ユーティリティなど
【システム】
①プロセスを動かすシステム（現実的にはＩＴシステムが中心）
・社内共有サーバー、顧客受注システム、棚卸システムなど
【情報】
①プロセスを実施する上で必要な情報
・関連する法規制、含有化学物質リスト及び市場動向など
②インプット情報との違いは
“前のプロセスからの情報か否か” “プロセスに直接的に関わるか否か”

## Slide 90: タートル図の解説（人的資源）
【要員・資格】
①このプロセスを担当する要員
・営業担当者、工程検査員及びプレス作業主任者など
【力量レベル】
①このプロセスを実施する際の力量レベル
・6.2（力量）に基づく力量レベル
【アウトソース】
①小プロセスの一部をアウトソースする場合の小プロセス名とアウトソース先
【支援プロセス】
①関連する支援プロセス
・教育訓練、購買、測定機器管理、設備管理など

## Slide 91: タートル図の解説（運用方法）
【規定事項・手順・標準】
①プロセスフロー図
②プロセスの実施手順
・規定、要領、手順書及び基準書など
③その他関連する文書化情報
・顧客固有要求文書、カタログなど

## Slide 92: タートル図の解説（評価指標）
【有効性としての監視測定項目と指標】
①プロセスの成果に対する指標と達成度
・アウトプットのプロセスの成果がすべて評価できること
②プロセスのパフォーマンスに対する指標と達成度
※インプット要求事項に対する成果とパフォーマンスの違い
・インプット要求事項に対する成果：計画されたアウトプットの達成
・パフォーマンス：コスト、生産性及び納期などの視点
【効率としての監視測定項目と指標】
①有効性と同様に効率面での評価を行う。
・効率指数は、顧客志向プロセスのみ必須指標と考える。（SI12）
注意：その指標の原因系が当該
プロセスにあること。

## Slide 93: タートル図の解説（指標管理のトライアングル）
プロセス
プロセスフロー
主な活動内容
物的資源
プロセスに必要なモノ
（装置／ツール／情報）
インプット
プロセスを動かすもの（情報／材料／文書／要求事項）
運用方法
プロセスを動かす方法
（規定／手順書／フォーマット）
評価指標
プロセスの良し悪しの判断
（有効性の指標／効率の指標）
アウトプット
プロセスから生まれるもの
（製品／情報／文書／成果）
人的資源
プロセスに必要な人
（要員／力量／外部支援）

## Slide 94: 4.4.1.1 製品及びプロセスの適合
☑組織は、全ての製品及びプロセスが、サービス部品及びアウトソースしたものを含めて、該当する、全ての顧客、法令、規制の要求事項（8.4.2.2参照）に適合することを確実にしなければならない。
4.4.1.1 製品及びプロセスの適合
最も考慮すべきは「顧客」と「規制当局」である。
これらの要求事項を確実に把握し、アウトプット（製品）が適合することに責任を持つ。
  リスク評価（FMEAなど）
  工程管理（コントロールプランなど）

## Slide 95: 4.4.1.2 製品安全
☑組織は、製品安全に関係する製品及び製造工程の運用管理に対する文書化したプロセスをもたなければならない。
☑それには、該当する場合には、必ず、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  法令・規制の製品安全要求事項の組織による特定
  ａにおける要求事項の顧客からの通知
  設計FMEAに対する特別承認
  製品安全に関係する特性の特定
  安全に関係する製品特性及び製造時点での特性の特定及び管理
  コントロールプラン及び工程FMEAの特別承認
  対応計画（9.1.1.1参照）
  定められた責任、トップマネジメントを含めた上申プロセス及び情報フローの明確化、並びに顧客への通知

## Slide 96: 4.4.1.2 製品安全
  製品安全に関係する製品及び関連する製造工程に携わる要員に対する、組織又は顧客によって特定された教育訓練
  製品又は工程の変更は、工程及び製品の変更（ISO9001の8.3.6参照）による製品安全に関する潜在的影響の評価を含めて、実施前に承認しなければならない。
  顧客指定の供給者（8.4.3.1参照）を含む、サプライチェーン全体にわたって製品安全に関する要求事項の連絡
  サプライチェーン全体にわたって、（最低限）製造ロット単位での製品トレーサビリティ（8.5.2.1参照）
  新製品導入に活かす学んだ教訓
  注記 安全に関係する要求事項又は文書の特別承認は、顧客によって又は組織の内部プロセスによって要求される場合がある。
SI 2

## Slide 97: 4.4.1.2 製品安全
“法令・規制の製品安全要求事項”の箇条 ➠ ８つ
  （4.4.1.1／4.4.1.2／8.2.2.1／8.3.3.1／8.3.4.2／8.4.2.2／8.4.3.1／8.6.5）
安全とはどこまでなのか。
  「許容できないリスクが無いこと」（ISO/IEC Guide51）
  許容可能 ➠ “現時点で社会（顧客）に受け入れられるリスク”
  リコールに直結するためOEMが最も警戒しているもの。
規格要求事項 a)～m)の要点。
  b）：特殊特性の顧客通知など。
  d）：a）、b）から得られた製品安全に関する製品特性。
  e）：特殊特性のこと。➠一般に統計的管理が要求される。
  g）：e）の管理の結果に対する対応（不安定／能力不足）。
  h）：社内打上げ及び顧客報告の判断基準（コンプライアンス規定など）。
  k）：供給者への書面又はコミュニケーション（評価及び第二者監査など）による周知。
要するに、“QMSにより製品の安全管理が十分に管理されている状態の事。

## Slide 98: 4.4.1.2 製品安全
品質
マネジメントシステム
品質
マネジメントシステム
製品安全
品質の概念と製品安全の概念は一部異なるものとしていたが、製品安全の概念は品質マネジメントシステムの一部として取り込まれた。
製品安全

## Slide 99
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 100: ５．リーダーシップ
5.2 方針
5.2.1 品質方針の確立
5.2.2 品質方針の伝達
5.1.1.1 企業責任
5.1.1.2 プロセスの有効性及び効率
5.1.1.3 プロセスオーナー
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
5.1.1 一般
5.1.2 顧客重視
5.3.1 組織の役割、責任及び権限－補足
5.3.2 製品要求事項及び是正処置に対する責任及び権限
5.3 組織の役割、責任及び権限

## Slide 101: 5.1.1.1 企業責任
☑組織は、企業責任方針を定め、実施しなければならない。それには、最低限、贈賄防止方針、従業員行動規範及び倫理的上申方針（内部告発方針）を含める。
5.1.1.1 企業責任
企業責任方針の設定。（社内規程及びコンプライアンス文書など）
  贈賄防止：法的及び社会的に当然のこと。
  行動規範：企業責任を果たすための従業員に対する最低限の決め事。
  上申方針：非倫理的事象に対する躊躇の無い内部告発のしくみ。
企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすこと。

## Slide 102: 5.1.1.2 プロセスの有効性及び効率
☑トップマネジメントは、組織の品質マネジメントシステムを評価し改善するために、品質マネジメントシステムの有効性及び効率性をレビューしなければならない。
☑プロセスレビュー活動の結果は、マネジメントレビュー（9.3.2.1参照）へのインプットとして含めなければならない。
SI 12

## Slide 103: 5.1.1.2 プロセスの有効性及び効率
SI12発行。（2018.06）
  全てのプロセスが対象とは限らない。 ➠ 組織の判断。
  一般に、
プロセス管理（プロセスアプローチ及びタートル図参照）における評価指標（ＫＰＩ）として登場する。
  有効性事例：設備稼働率達成度／工程能力改善度／特別輸送費達成度
  効率事例：生産性／平均トライ回数／営業人員当たりの受注金額
プロセス | 有効性 | 効率
顧客志向プロセス | ◎ | ◎
支援プロセス | ◎ | ○
マネジメントプロセス | ◎ | △

## Slide 104: 5.1.1.2 プロセスの有効性及び効率
有効性と効率の定義。
有効性 | 計画した活動を実行し、計画した結果を達成した程度。 ※顧客に影響する指標という考え方も参考。
効率 | 達成された結果と使用された資源の関係。 ※顧客に影響しない（社内）指標という考え方も参考。
プロセス
資源（人・物・資金）
要求事項
目標・計画
パフォーマンス
（成果・結果）
適合性
有効性
効率

## Slide 105: 5.1.1.3 プロセスオーナー
☑トップマネジメントは、組織のプロセス及び関係するアウトプットをマネジメントする責任をもつプロセスオーナーを特定しなければならない。
☑プロセスオーナーは、自らの役割を理解し、その役割を実行する力量がなければならない。
5.1.1.3 プロセスオーナー
自然なのは「プロセスを主管する部門の長」である。
これらの任命結果について文書化（組織図及びマトリクスなど）する。
日本では、担当者の力量は客観的に管理するが、管理者の力量はそうでもない。ＩＡＴＦでは、可能な範囲で、管理者の客観的力量を判断すべきである。（任命権限、或いは人事規程など）

## Slide 106: 顧客重視の解説（顧客とは）
OEM組立
製造センター
自部門
社会
後工程
組織
サプライチェーン
製造部門
購入決定者
最終使用者
エンドユーザー
規制当局
例えば、“顧客要求事項とは” “顧客満足とは” “FMEA時の顧客影響とは” ・・・

## Slide 107: 5.3.1 組織の役割、責任及び権限－補足
☑トップマネジメントは、顧客要求事項が満たされていることを確実にするために、責任及び権限をもつ要員を任命しなければならない。
☑これらの任命は、文書化しなければならない。
これには、特殊特性の選定、品質目標の設定及び関連する教育訓練、是正処置及び予防処置、製品の設計・開発、生産能力分析、物流情報、顧客スコアカード及び顧客ポータルを含めるが、それに限定されない。
5.3.1 組織の役割、責任及び権限－補足
確実な顧客満足のためにより踏み込んだ責任権限を要求。ただし、本来、当然明確にすべきこと。
責任と権限。
  責任：履行しなければならない、課せられた任務又は義務。
  権限：責任を遂行するために会社から与えられた指揮権及び決定権。
  権限は委譲できるが、責任は免れられない。

## Slide 108: 5.3.2 製品要求事項及び是正処置に対する責任及び権限
☑トップマネジメントは、次の事項を確実にしなければならない。
  製品要求事項への適合に責任を負う要員は、品質問題を是正するために、出荷を停止し、生産を停止する権限を持つ。
    注記 産業によっては工程設計のゆえに、必ずしも直ちに生産を停止できない場合がある。この場合、影響のあるバッチは封じ込めて、顧客への出荷を防止しなければならない。
  不適合製品が顧客に出荷されないように、また、全ての潜在的不適合製品を識別し封じ込めるために、是正処置に対する権限及び責任をもつ要員に、要求事項に適合しない製品又はプロセスの情報が速やかに報告される。
  全てのシフトにわたる生産活動に、製品要求事項への適合を確実にする責任を負う、又はその責任を委任された要員を配置する。

## Slide 109: 5.3.2 製品要求事項及び是正処置に対する責任及び権限
5.3.1（QMSに関する責任権限）から更に踏込み、製品要求事項に関する詳細な責任権限を要求。（出荷・生産停止／不適合情報／シフト）
a)について。
  出荷停止だけでなく「生産停止」も。
  出荷停止に対し、生産停止は、顧客生産計画への影響などデリケートな側面を持つため重要。
  「溶解炉」などのバッチ生産の際の封じ込めに対する責任権限。
b)について。
  a)の判断に欠かせない“不適合情報”の速やかな報告と共有。
c)について。
  a)及びb)はシフトを問わない。日勤と夜勤とで情報及び判断の速度に差があるようではNG。➠ 班長、リーダーなどがその力量を持つべき。
サイト品質責任者
サイト製造責任者
製造工程責任者
各勤務シフト
責任者
問題発生時に
『顧客に不適合品を流出させない体制』

## Slide 110
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 111: ６．計画
6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定
6.2.1
6.2.2
6.1.2.1 リスク分析
6.1.2.2 予防処置
6.1.2.3 緊急事態対応計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.1.1
6.1.2
6.3 変更の計画

## Slide 112: 6.1 リスク及び機会への取組み
望ましい影響／望ましくない影響の例。
注記１の例。（新製品設計の場合）
望ましい影響（機会） | 望ましくない影響（リスク）
市場シェア拡大 新規分野への参入 新規顧客の獲得 新製品立ち上げによる受注拡大 業務改善による原価低減 | 変更による工程品質の悪化 失注 競合他社の出現 高度な技能流出（退職） 顧客満足低下による注文減少
区分 | 例
リスクの回避 | 新製品の設計によるリスクが大きいため、新製品の設計を中止する。
リスクの採取 | 新製品の設計結果のメリットが大きいため、関連するリスクを受け入れる。

## Slide 113: 6.1 リスク及び機会への取組み
区分 | 例
リスク源の除去 | 新製品の設計によるリスク発生の原因を対策、除去し、リスクが発生しないようにする。
リスク結果の低減 | 新製品の設計によるリスク発生の確率又は影響を低減する。例えば、ＦＭＥＡの故障発生頻度（Ｏ）又は故障影響（Ｓ）の低減を行う。
リスクの共有 | 新製品の設計によるリスクを共有する。例えば、保険に加入して、新製品に伴う損害を低減する。
リスクの保有 | 新製品の設計によるリスクは小さいため、リスクをそのまま受け入れて、設計を継続する。

## Slide 114: 6.1 リスク及び機会への取組み
リスク及び機会への取組みフロー。
①：組織の状況（内外の課題） 4.1
②：利害関係者のニーズ期待 4.2
➂：①及び②を達成するためのリスク及び機会の決定 6.1.1
➃：リスク及び機会への取組み計画作成 6.1.2
➄：➃のＱＭＳプロセスへの統合 6.1.2
⑥：➄の実施 4.4.1
⑦：⑥の有効性の評価 6.1.2

## Slide 115: 6.1.2.1 リスク分析
☑組織は、最低限、次の事項を含むリスク分析に含めなければならない。 a) 製品のリコールから学んだ教訓、製品監査、市場で起きた回収・修理、苦情、スクラップ 及び手直し b) IT システムへのサイバー攻撃の脅威
☑組織は、リスク分析の結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
6.1.2.1 リスク分析
IATF16949では「FMEA」が代表的なリスク分析手法。
  FMEAの“潜在的故障モード”にリコール情報などを含める。
  他に「FTA」など。
FMEA（DFMEA及びPFMEA）は、8.3項により実施要求がある。最低限、8.3項の実施により6.1.2.1項は適合する。

## Slide 116: 6.1.2.1 リスク分析
IATF要求事項とリスク分析について。
  リスク分析を要求 ➠ 16カ所
    製品設計リスク分析、工程設計リスク分析、第二者監査計画・・・
  リスクへの取組みに関する要求 ➠ 45カ所
    工場計画時、校正外れ時、トレーサビリティ計画時・・・
ISO9001は「リスク及び機会」であるが、IATFは「リスク回避」に重心を置いている。（企業責任、製品安全、顧客への影響）

## Slide 117: 6.1.2.2 予防処置
☑組織は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する処置を決め、実施しなければならない。
☑予防処置は、起こり得る問題の重大性に応じたものでなければならない。
☑組織は、次の事項を含む、リスクの悪影響を及ぼす度合いを減少させるプロセスを確立しなければならない。
  起こり得る不適合及びその原因の特定
  不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
  必要な処置の決定及び実施
  とった処置の文書化した情報
  とった予防処置の有効性のレビュー
  類似プロセスでの再発を防止するために学んだ教訓の利用（ISO9001の7.1.6参照）

## Slide 118: 6.1.2.2 予防処置
ISO9001:2008の踏襲。
予防処置の対象事象を発見する主となる方法。
  FMEAの結果（DFMEA／PFMEA）
  製品及び工程の傾向分析（SPC（管理図／工程能力など））
  プロセスの傾向分析（プロセス指標の傾向など）
  顧客からの情報（組織のプロセス及び製品と同種同類のリコール情報など）
基本的流れ。
  対象事象の発見 ➠ 処置の必要性評価 ➠ 処置の決定と実施 ➠ 結果の評価 ➠ 活動の記録
ISO9001:2008要求事項 | a)～e)
IATF16949:2016追加要求事項 | f) ※ISO9001:2015 7.1.6

## Slide 119: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  顧客要求事項が満たされることを確実にし、生産からのアウトプットを維持するのに不可欠な全ての製造工程及びインフラストラクチャの設備に対する内部及び外部のリスクを特定し評価する。
  顧客へのリスク及び影響に従って、緊急事態対応計画を定める。
  次の事態において、供給の継続のために緊急事態対応計画を準備する。しかし、そ れに限定されない。主要設備の故障（8.5.6.1.1も参照）、外部から提供される製品、プロセス、及びサービスの中断、繰り返し発生する自然災害、火事、ユーティリティの停止、情報技術システムに対するサイバー攻撃、労働力不足、又はインフラストラクチャ障害
  顧客の操業に影響するいかなる状況も、その程度及び期間に対して、顧客及び他の利害関係者への通知プロセスを、緊急事態対応計画の補完として含める。
  有効性（例 必要に応じて、シミュレーション）について、定期的に緊急事態対応計画をテストする。

## Slide 120: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
    サイバーセキュリティテストの実施には、サイバーアタックのシミュレーション、 特定の脅威に対する定期的監視、依存性の特定、及び脆弱性の優先順位付けを含むであろう。テストの実施は関連する顧客操業中断リスクに見合うものとする。
    注記： サイバーセキュリティテストの実施は、適宜、組織によって内部的に運用されるか、外注されるであろう。
  トップマネジメントを含む部門横断チームによって、緊急事態対応計画のレビューを行い（最低限、年次で）、必要に応じて更新する。
  緊急事態対応計画を文書化し、また、変更を正式許可した人を含む、いかなる改訂をも記述した文書化した情報を保持する。
  緊急事態対応計画に、適切な従業員の教育訓練及び認識の開発及び実施を含める。
☑緊急事態対応計画には、生産が停止した緊急事態の後で生産を再稼働したとき及び正規のシャットダウンプロセスがとられなかった場合、製造された製品が引き続き顧客仕様を満たすことの妥当性確認条項を含めなければならない。
SI 3・17

## Slide 121: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
ここでの緊急事態 ➠ 顧客に部品を予定通りに出荷できなくなること。
要求事項の基本的流れ。
  製造及びインフラ設備がもつリスクの洗い出しと重大性ランク付け。（自然災害、ユーティリティ停止、火災、外部提供の停止、情報システム障害などを含め）
  ①の結果に従い緊急事態対応計画（手順含め）を決定する。（TPM要求事項（8.5.1.5）による予防管理も考慮）
  緊急事態発生時の顧客への連絡プロセスを計画に含める。
  決定した計画をテストし、計画の有効性を含め組織全体で見直す。
  計画及びテストなどの結果を文書化する。
緊急停止でも、予め手順が決めてあれば、それは正規のシャットダウンプロセスとなる。➠ 緊急停止時のシャットダウン手順（8.5.1.4）を定めるべき。

## Slide 122: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
緊急事態 |  | 製品への影響 | 建屋・設備への影響 | 影響 期間 | 対応計画 |  | 手順
区分 | 事象 |  |  |  | 責任者 | 対応 | 
地震 | 震度６クラス | 製品の落下、加工中の停電 | － | 1週間 | 工場長 | ・製品の整理、損傷全数選別 ・転倒防止等の対策実施 | 製造部手順書
 |  | － | 設備の位置ずれ 電力、水の停止 | 3日間 | 社長 | ・対処チームを立ち上げ、被害の調査と復旧計画 ・他の工場又は外注先にて代替生産計画 ・地震を想定した訓練の実施 | 緊急事態対応手順書
供給者 | 金型製作先の倒産、縮小 | 新規及び更新金型供給不足 | － | 1ヶ月 | 社長 | ・発生前の２社供給模索 ・２社監査による経営状況の把握 | 予防活動のみ
計画の一事例

## Slide 123: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
BCP自己チェックリスト（一部抜粋）※参考資料：中小企業BCP策定運用指針～経済産業省中小企業庁～
資源 | チェック項目
人的資源 | 緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための災害対応計画を作成していますか?
 | 災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたの会社は従業員と連絡を取り合うことができますか?
 | 緊急時に必要な従業員が出社できない場合に、代行できる従業員を育成していますか？
物的資源 | あなたの会社のビルや工場は地震や風水害に耐えることができますか? そして、ビル内や工場内にある設備は地震や風水害から保護されますか?
 | あなたの会社周辺の地震や風水害の被害に関する危険性を把握していますか？
情報資源 | 情報のコピー又はバックアップをとっていますか?
 | 操業に不可欠な IT 機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法があります か？

## Slide 124: 6.2.1 品質目標の策定 （岩波氏）
①品質目標を、下記において策定する
・品質マネジメントシステムの機能、階層、プロセス
②品質目標は、次の事項を満たすものとする。
a)品質方針と整合している
b)測定可能である
c)適用される要求事項を考慮に入れる
d)製品・サービス適合、および顧客満足の向上に関連する。
e)監視する
f)伝達する
g)更新する（必要に応じて）
③品質目標に関する文書化した情報を維持する。
[要求事項の解説]
関連する機能、階層、プロセスにおいて、品質目標を策定し、達成することを意図しています。
①は、品質目標を作成する対象について述べています。品質マネジメントシステムの機能（部門）・階層以外に、プロセスが追加されています。
②b)では、品質目標は、測定可能にすることを述べています。従って、品質目標は、項目の設定以外に、目標値を数値化するなど、達成度が判定できるようにすることが必要です。

## Slide 125: 6.2.2 品質目標達成計画の策定 （岩波氏）
④次の事項を含めた、品質目標を達成するための計画を策定する。
a)実施事項
b)必要な資源
c)責任者
d)実施事項の完了時期
e)結果の評価方法
[要求事項の解説]
ATF16949では、顧客固有要求事項に関する品質目標に含めることが必要です。品質目標の例を下記に示します。
品質目標：顧客満足度向上、目標達成基準：顧客クレーム月10件以下 、実績：クレーム実績月平均5件
品質目標：検査不良低減、 目標達成基準：検査不良率10％以下 、実績：製造不良率実績5%
品質目標：納期遵守、 目標達成基準：納期達成率95%以上 、実績：納期達成率実績93%
品質目標：在庫管理、 目標達成基準：棚卸資産前年度比5%低減 、実績：棚卸資産前年度比10%低減

## Slide 126: 6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
☑トップマネジメントは、組織全体にわたって、関連する機能、プロセス及び階層において、顧客要求事項を満たす品質目標を定め、確立し及び維持することを確実にしなければならない。
☑利害関係者及びその関連する要求事項に関する組織のレビューの結果は、組織が最低限、年次の品質目標及び関係するパフォーマンス目標（内部及び外部）を確立する際に、考慮しなければならない。
6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
基本的にはISO9001:2015に対する対応で充足する。
  顧客要求事項を満たす目標は必須。
  トップマネジメントへの要求であることの念押し。➠ 経営戦略
  利害関係者要求事項を考慮することの重要性。

## Slide 127: 6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
方針展開
経営戦略
会社品質方針
実施計画
実施計画
全社品質目標
部門品質目標
課品質目標
展開
展開
レビュー
レビュー
【品質方針】
・顧客満足 ・QMSの継続的改善
【品質目標】
・利益体質への点検 ・在庫回転率
【品質目標】
・クレーム削減：10件以下
・不良率低減2ppm以下
・外注先品質向上：監査結果80点以上
・多能工化率：75%以上

## Slide 128
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 129: ７．支援
7.2.1 力量－補足
7.2.2 力量－業務を通じた教育訓練（OJT）
7.2.3 内部監査員の力量
7.2.4 第二者監査員の力量
7.2 力量
7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境－補足
7.1.5.1.1 測定システム解析
7.1.5.2.1 校正／検証の記録
7.1.5.3 試験所要求事項
7.1.5.3.1 内部試験所
7.1.5.3.2 外部試験所
7.1 資源
7.1.1 一般
7.1.2 人々
7.1.3 インフラストラクチャ
7.1.4 プロセスの運用に関する環境
7.1.5 監視及び測定のための資源
7.1.5.1 一般
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
7.1.6 組織の知識
7.4 コミュニケーション
7.3.1 認識－補足
7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
7.3 認識
7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
7.5.3.2.1 記録の保管
7.5.3.2.2 技術仕様書
7.5 文書化した情報
7.5.1 一般
7.5.2 作成及び更新
7.5.3 文書化した情報の管理
7.5.3.1
7.5.3.2

## Slide 130: インフラストラクチャの解説
ISO9001:2015 7.1.3
「必要なインフラストラクチャを明確にし、提供し、維持しなければならない。」
明確にし、 | 用途別、種類別に分類整理し、識別番号を与え、台帳にリストアップする。
提供し、 | 事前に必要性を判断して準備、供給する。 （準備、貯蔵、施工、設置、供給、配置など）
維持する。 | 経時劣化、損傷破壊に対する処置（是正、予防）のこと。 （運用、点検、給油、防食、修理、保全、整理整頓など）

## Slide 131: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
☑組織は、工場、施設及び設備の計画を策定し改善するために、リスク特定及びリスク緩和の方法を含めて、部門横断的アプローチを用いなければならない。
☑工場レイアウトを設計する際は、組織は次の事項を実施しなければならない。
  不適合製品の管理を含む、材料の流れ、材料の取扱い及び現場スペースの付加価値のある活用を最適化する。
  該当する場合には、必ず、同期のとれた材料の流れを促進する。
  製造を支援する装置及びシステムのサイバー防御の実施。
☑新製品及び新運用に対する製造フィージビリティを評価するために、方法を開発し、実施しなければならない。
☑製造フィージビリティ評価には、生産能力計画を含めなければならない。
☑これらの方法は、既存の運用への提案された変更を評価することにも適用可能でなければならない。
SI 18

## Slide 132: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
☑組織は、リスクに関連する定期的再評価を含めて、工程承認中になされた変更、コントロールプランの維持（8.5.1.1参照）及び作業の段取り替え検証（8.5.1.3参照）を取り入れるために、工程の有効性を維持しなければならない。
☑製造フィージビリティ評価及び生産能力評価は、マネジメントレビューへのインプットとしなければならない。（ISO9001の9.3参照）
注記1 これらの要求事項には、リーン生産の原則の適用を含めることが望ましい。
注記2 これらの要求事項は、該当する場合には、必ず、サイト内供給者の活動に適用することが望ましい。

## Slide 133: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
新製品の生産等に際しての工場側の準備について要求している。（最適な工場設計 ➠ 最適な工程設計）
  担当部門以外の各専門部門（設計、製造、品証、購買など）の参画が必須。
  スペースの有効活用とJIT生産の促進。
新規部品の立上げの都度、全面的なレイアウト設計は非現実的である。現実的には次の運用を考慮する。
  現在の工場及び工程の物流フローの明確化。（文書化）
  新製品及び新規運用の際の現行フローにおける、
    リスクの認識
    実現可能性と課題（製造フィージビリティ）の明確化
    工程変更、コントロールプラン及び段取り替えとの相関
品質要求のみならず、物量、製品サイズ・重量、歩留り、在庫なども。

## Slide 134: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
APQP 床配置図（Floor Plan Layout）チェックリスト ※一部抜粋
チェック |  | 評価 | 対策 | 責任者 | 期限
1 | リーン生産のコンセプトを、材料の流れを考慮する際に適用したか？ |  |  |  | 
2 | 床配置図には要求される全ての工程及び検査場所が明確にしてあるか？ |  |  |  | 
３ | 各作業場所における全ての材料、治工具及び装置用の場所が考慮されているか？ |  |  |  | 
4 | 全ての装置に十分なスペースが割り当てられているか？ |  |  |  | 
5 | 工程及び検査場所は、 |  |  |  | 
 | ・十分な広さか？ |  |  |  | 
 | ・適切な照度があるか？ |  |  |  | 

## Slide 135: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
リーン（Lean）生産方式
マサチューセッツ工科大学の研究グループが、１９９０年にトヨタ生産方式につけた名称で、欧米ではリーン生産方式の呼称で普及している。（Lean：健康で余分な肉が無い）
作りすぎのムダ、在庫のムダ、動作のムダなどあらゆるムダを徹底的に排除し、生産性向上とコスト削減を目指す。（「カイゼン」）
大量生産方式
トヨタ生産方式 ７つのムダ | 
①作りすぎ | 過剰人員、過剰設備による材料の先食い。最悪のムダ。
②手待ち | 自動化で見ているだけ。設備故障で作業ができない。
③運搬 | 必要以上の運搬距離。仮置き。分割（2回以上）運搬。
④加工 | 作業速度が遅い。作業状態が不安定。
➄在庫 | 倉庫費、運搬費などの管理費。製品の経時劣化。
⑥動作 | 歩行や材料、治工具の取り置き。無理な作業姿勢や判断によるロス。
⑦不良 | 材料、部品及び工数のムダ。

## Slide 136: 7.1.4 プロセスの運用に関する環境 （岩波氏）
①次のために必要な環境を明確にし提供し、維持する。
a)プロセスの運用
b)製品・サービスの適合
②注記 適切な環境は、次のような人的・物理的要因の組合せがありうる。
a)社会的要因（例 非差別的、半隠、非対立的）
b)心理的要因（例 ストレス軽減、燃え尽き症候群防止、心のケア）
c)物理的要因（例 気温・熱・温度・光・気流・衛生状態・騒音）
③これらの要因は、提供する製品・サービスによって異なる。
④注記 ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム、またはそれに相当するもの）へ
の第三者認証は、この要求事項の要員安全の側面に対する組織の適合を実証するために
用いてもよい。

## Slide 137: 7.1.4 （注記）
ISO45001（又はそれに相当するもの）への第三者認証が承認されれば、この要求事項の要員安全の側面に対する組織の適合を実証するために用いてもよい。

## Slide 138: 7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境－補足
☑組織は、製品及び製造工程のニーズに合わせて、事業所を整頓され清潔で手入れされた状態に維持しなければならない。
7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境－補足
基本的にはISO9001:2015 7.1.4に対する対応で充足する。
  「５Ｓ」を起点とした環境整備。
7.1.3.1との関連性は高い。➠ 工場レイアウトの一部としての環境整備。
ISO/TS16949付属書Fガイダンス6.4.2 実施例。
  適切な廃棄条件、適切な保管条件
  清潔で、汚損を与えない輸送、運搬及び操作
  清潔で、明るく、整理された作業場など／整理及び清潔に関する責任の所在

## Slide 139: 7.1.5.1.1 測定システム解析
☑コントロールプランに特定されている各種の検査、測定及び試験設備システムの結果に存在するばらつきを解析するために、統計的調査を実施しなければならない。
☑使用する解析方法及び合否判定基準は、測定システム解析に関するレファレンスマニュアルに適合しなければならない。顧客が承認した場合は、他の解析方法及び合否判定基準を使用してもよい。
☑代替方法に対する顧客承諾の記録は、代替の測定システム解析の結果とともに保持しなければならない。（9.1.1.1参照）
注記 MSA調査の優先順位は、製品若しくは工程の重大特性又は特殊特性を重視することが望ましい。

## Slide 140: 7.1.5.1.1 測定システム解析
「測定システム」とは
測定単位を定量化するために、又は測定対象となっている主要な特性の評価を定めるために用いられる計器又はゲージ、標準（器）、要員、環境、及び前提条件を含めたもの。
測定値を得るために一連の完全なプロセス
（測定に関係する様々な要素がある）

## Slide 141: 7.1.5.1.1 測定システム解析
ＰＰＡＰによる要求（特殊特性優先／判定基準など）及びレファレンスマニュアル参照。
対象とする検査工程（測定機器及び試験装置）を決定する。
  特殊特性及び顧客要求による決定。（“コントロールプランに特定された検査” のため開発段階などは適用外。）
  全機器ではなく代表機器で可。（但し、対象のローテーションを考慮。）
国家標準に対する誤差 | 校正 | 箇条 7.1.5.2
機器のばらつき | 統計的手法による証明 | 箇条 7.1.5.1.1
機器の使い方 |  | 
要員のばらつき |  | 

## Slide 142: 7.1.5.1.1 測定システム解析
計量値MSAの変動要素
区分 | 変動の種類 | 内容 | 解析方法例
位置の変動 | 偏り （bias） | ・測定値の平均値と基準値（参照値、真の値）との差。 | 偏り評価 （校正）
 | 安定性 （stability） | ・一人の測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定器を使って、ある程度の時間間隔をおいて測定した時の測定値の平均値の差。 ・ドリフトとも言う。 | 安定性評価 （校正）
 | 直線性 （linearity） | ・測定機器の使用（測定）範囲全体にわたる偏りの変化。 | 直線性評価 （校正）
幅の変動 | 繰返し性 （repeatability） | ・一人の測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使って、数回測定した時の測定値の変動（幅）。（装置変動：EV） | ％ＧＲＲ
 | 再現性 （reproducibility） | ・異なる測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使って、数回測定した時の各測定者ごとの平均値の変動。（測定者変動：AV） | 
１０％未満 | 合格
１０％～ ３０％ | 条件付合格
３０％超 | 不合格

## Slide 143: 7.1.5.1.1 測定システム解析
計数値MSAの評価項目
区分 | 項目 | 合格 | 条件付合格 | 不合格
受入判定 | 有効性 | ≧９０％ | ≧８０％ | ＜８０％
 | ミス率 | ≦２％ | ≦５％ | ＞５％
 | 誤り警告率 | ≦５％ | ≦１０％ | ＞１０％
一致の程度（カッパ） （カッパは、一致の程度ではなく位置しているか否かを示すもの） |  | 良い一致≧０．７５ ≦０．４悪い一致 |  | 

## Slide 144: 7.1.5.2 （注記）
機器の校正記録に対してトレーサブルな番号又は他の識別子は、ISO9001:2015における要求事項の意図を満たす。
7.1.5.2 （注記）
トレーサビリティを確実にするための記録方法を再度念押ししている。
  台帳管理、現品表示などに関する番号の工夫と整合性。

## Slide 145: 7.1.5.2.1 校正／検証の記録
☑組織は、校正／検証の記録をマネジメントする文書化したプロセスをもたなければならない。
☑内部要求事項、法令・規制要求事項及び顧客が定めた要求事項への適合の証拠を提供するために必要な、全てのゲージ、測定機器及び試験設備（測定に関連する従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器を含む。）に対する校正／検証の活動の記録は、保持しなければならない。
☑組織は、校正／検証の活動及び記録には次の詳細事項を含めなければならないことを確実にしなければならない。
  測定システムに影響する、設計変更による改訂
  校正／検証のために受け入れた状態で、仕様外れの値
  仕様外れ状態によって引き起こされ得る製品の意図した用途に対するリスクの評価
  検査測定及び試験設備が、計画した検証又は校正、又はその使用中に、校正外れ又は故障が発見された場合、この検査測定及び試験設備によって得られた以前の測定結果の妥当性に関する文書化した情報を、校正報告書に関連する標準器の最後の校正を行った日付及び次の校正が必要になる期限を含めて、保持しなければならない。

## Slide 146: 7.1.5.2.1 校正／検証の記録
  疑わしい製品又は材料が出荷された場合の顧客への通知
  校正／検証後の、仕様への適合表明
  製品及び工程の管理に使用されるソフトウェアのバージョンが指示どおりであることの検証
  全てのゲージ（従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器を含む）に対する校正及び保全活動の記録
  製品及び工程の管理に使用される（従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器にインストールされたソフトウェアを含む）生産に関係するソフトウェアの検証

## Slide 147: 7.1.5.2.1 校正／検証の記録
ＩＳＯ９００１における校正／検証の記録要求がより詳細となった。
ａ）機器の改造、内臓プログラムの改訂など。
ｂ）校正実施時の外れた値 ➠ この程度によりｃ）及びｄ）の判断が変化する。
ｃ）仕様外れの程度を当該ＦＭＥＡにより評価し、7.1.5.2の対応を行う。
ｅ）疑わしい製品の出荷については、8.7.1.3に従う。
ｇ）バージョンが正しいか？ ｉ）ソフトが正しいか？
規格は、“従業員所有の機器” の存在を肯定しているが、可能な限り排除（組織による所有）すべき。
単に校正／検証の記録だけではない。（補正前の値／機器に対して行った途中の調整／顧客通知）
特に重要視すべきは、校正で不合格になった場合に、『その機器をどの期間どの現場で使用したか』がわかること。
ｄ）

## Slide 148: 7.1.5.3.1 内部試験所
☑組織内部の試験所施設は、要求される検査、試験又は校正サービスを実行する能力を含む、定められた適用範囲をもたなければならない。
☑この試験所適用範囲は、品質マネジメントシステム文書に含めなければならない。
☑試験所は、最低限、次の事項に対する要求事項を規定し、実施しなければならない。
  試験所の技術手順の適切性
  試験所要員の力量
  製品の試験
  該当するプロセス規格（ASTM、ENなどのような）にトレーサブルな形で、これらのサービスを正確に実行する能力。国家標準又は国際標準が存在しない場合、組織は、測定システムの能力を検証する手法を定めて実施しなければならない。
  もしあれば、顧客要求事項

## Slide 149: 7.1.5.3.1 内部試験所
  関係する記録のレビュー
注記 ISO/TEC17025（又はそれに相当するもの）に対する第三者認定を、組織の内部試験所がこの要求事項に適合していることの実証に使用してもよい。

## Slide 150: 7.1.5.3.1 内部試験所
規格要求事項の要点整理。
項目 | 要点
適用範囲 | 「品質マニュアル」或いは「検査管理規定」などによる文書化。
技術手順の適切性 | 検査・試験の手順及び測定機器校正の手順を決めて、適切性を検証（製品監査など）する。
要員の力量 | 試験所要員に必要な力量を明確にし、保有する。（7.2項による運用）
製品の試験 | 実施する検査・試験・評価の内容及び設備・機器リストなどの作成。
該当するプロセス規格 | 国家標準（JIS）、国際標準（ASTM（米国材料試験）／EN（欧州規格））などの適用。 存在しない場合の組織による検証方法の決定。
ISO/IEC17025第三者認証 | 内部試験所への適用は必須ではないが、第三者認証により内部試験所要求事項の全てが満足する。

## Slide 151: 7.1.5.3.1 内部試験所
内部試験所 ➠ オフラインにおいて試験及び検査などを実施する場所
3.1項 定義に従い次の事項を文書化する。
  実施する試験、検査及び校正
  使用する設備リスト
  実施方法及び規格
製造だけではなく、設計・開発時の試験などにも適用する。
試験所の要員に対し、次の事項を明確に管理する。
  持つべき力量（7.2.1による）
  力量を証明する記録（教育訓練記録）
  資格認定制度

## Slide 152: 7.1.5.3.2 外部試験所
☑組織が検査、試験、又は校正サービスに使用する、外部／商用／独立の試験所施設は、要求さ れる検査、試験、又は校正を実行する能力を含む、定められた試験所適用範囲をもたなければ ならない。また、次の事項のいずれかを満たさなければならない。 ― 試験所は、ILAC MRA（International Laboratory Accreditation Forum Mutual Recognition Arrangement－www.ilac.org）1 の認定機関（加盟機関）によって ISO/IEC17025 又はこれに相当する国内基準（例として、中国の CNAS－CL01）これに相当する国内基準 2 に認定され、該当する検査、試験、又は校正サービスを認定（認証書）の適用範囲に含めなけ ればならない。校正又は試験報告書の認証書は、国家認定機関のマークを含んでいなければな らない。 ― 非認定試験所を利用する場合（例 例えば、しかしこれに限定されない、特殊専用的若 しくは一体型機器のために 、すなわち国際的にトレーサブルな標準器がない特性値のために、又は当初の機器製造業者)、組織は、試験所が評価され、IATF16949 の 7.1.5.3.1 項の 要求事項を満たしている証拠があることを確実にする責任がある。
注記 私有ソフトウェアの使用を含む、一体型測定機器の自己校正は、校正の要求事項に該 当しない。
SI 10

## Slide 153: 7.1.5.3.2 外部試験所
☑ある機器に対して認定された試験所を利用できない場合、校正サービスは、機器の製造業者によって実行してもよい。この場合、組織は、7.1.5.3.1に記載された要求事項を満たすことを確実にしなければならない。
校正サービスの使用は、認定された（又は顧客が認めた）試験所以外による場合、要求されれば、政府規制の確認の対象となる場合がある。

## Slide 154: 7.1.5.3.2 外部試験所
外部試験所 ➠ 試験及び校正などを委託する相手
外部試験所は次のいずれかを満たすこと。
  ISO/IEC17025又は同等の国内認定（JCSS）
  顧客が認めた第二者監査結果（例えば組織による監査）
  機器メーカーへの委託（7.1.5.3.1を満たす相手）
現実的には２の③に頼らざるを得ない場合がある。その場合、可能な限り、機器メーカーから7.1.5.3.1に関する文書を入手する。（FAQ7）
ＪＣＳＳ（Japan Calibration Service System）
計量法校正事業者登録制度
JCSSは、国家計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる制度。
JCSS登録事業者は、ISO/IEC17025と同等の国内基準にて認定された事業者として、外部試験所要求事項を満たす。
【登録区分】
①長さ ②質量 ③時間 ④温度 ⑤光 ⑥角度 ⑦体積 ⑧流量・流速 ⑨振動加速度
⑩電気等（直流・低周波） ⑪電気等（高周波） ・・・・・他 全２４項目

## Slide 155: 7.2.1 力量－補足
☑組織は、製品及びプロセス要求事項への適合に影響する活動に従事する全ての要員の、認識（7.3.1参照）を含めて、教育訓練のニーズ及び達成すべき力量を明確にする文書化したプロセスを確立し、維持しなければならない。
☑必要に応じて、顧客要求事項を満たすことに特に配慮して、特定の業務に従事する要員を適格性確認しなければならない。 ☑組織に対するリスクを低減又は排除するために、教育訓練及び認識に、機器故障及び／又は 実施されたサイバー攻撃の症状を認識することのような、組織の環境及び従業員の責任に適 切な予防法に関する情報も含めなければならない。
7.2.1 力量－補足
ISO9001に対する要求の強化。 ➠ 文書化したプロセス。
特定の業務に従事する要員の適格性確認。
  例として、内部監査員、内部試験所要員、検査員、設計者、特殊工程作業者など。

## Slide 156: 7.2.2 力量－業務を通じた教育訓練（OJT）
☑組織は、品質要求事項への適合、内部要求事項、規制又は法令要求事項に影響する、新規の又は変更された責任を負う要員に対し、業務を通じた教育訓練（OJT）（これには顧客要求事項の教育訓練を含めなければならない。）を提供しなければならない。
☑これには、契約又は派遣の要員を含めなければならない。
☑業務を通じた教育訓練（OJT）に対する詳細な要求レベルは、要員が有する教育及び日常業務を実行するために必要な任務の複雑さのレベルに見合っていなければならない。
☑品質に影響し得る仕事に従事する要員には、顧客要求事項に対する不適合の因果関係について、知らせなければならない。

## Slide 157: 7.2.2 力量－業務を通じた教育訓練（OJT）
『ＯＪＴ』における7.2と7.2.2の違い。
要点。
  顧客要求（PPAPなど）スケジュールの考慮。
  工程変更などの際のOJT手順の明確化。
  特殊特性に関する作業における教育基準書（作業標準など）の整備。
  作業観察による効果の検証。
  社員以外の要員も対象。 ※日本の「改正派遣法」「下請法」は留意。
7.2項 | 要員の技能向上を目的とした全般的なＯＪＴ
7.2.2項 | ある目的に絞られたＯＪＴ（新製品の立上げ／工程変更／特殊工程） ➠ 重要な顧客要求の満足と不適合品流出防止。

## Slide 158: 7.2.3 内部監査員の力量
☑組織は、組織によって及び／又は顧客固有要求事項によって規定された要求事項を考慮に入れて、内部監査員が力量をもつことを検証する文書化されたプロセスをもたなければならない。監査員の力量に関する追加の手引には、ISO19011を参照する。
☑組織は、資格をもつ内部監査員のリストを維持しなければならない。
☑品質マネジメントシステム監査員は、次の最低限の力量を実証できなければならない。
  リスクに基づく考え方を含む、監査に対する自動車産業プロセスアプローチの理解
  該当する顧客固有要求事項の理解
  監査適用範囲に関して適用されるISO9001及びIATF16949要求事項の理解
  監査範囲に関係する、該当するコアツール要求事項の理解
  計画、実施、報告及び監査所見の完了の仕方の理解
SI 4

## Slide 159: 7.2.3 内部監査員の力量
☑製造工程監査員は、最低限、監査対象となる該当する製造工程の、工程リスク分析（PFMEAのような）及びコントロールプランを含む、専門的理解を実証しなければならない。
☑製品監査員は、最低限、製品の適合性を検証するために、製品要求事項の理解、並びに該当する測定及び試験設備の使用において、力量を実証しなければならない。
☑力量を獲得するために組織の要員が教育訓練を提供する場合は、上記要求事項を備えたトレーナーの力量を実証するために文書化した情報を保持しなければならない。
☑内部監査員の力量における維持及び改善は、次の事項を通じて実証しなければならない。
  組織が定める、年間最低回数の監査の実施
  内部変化（例 工程技術、製品技術）及び外部変化（例 ISO9001、IATF16949、コアツール及び顧客固有要求事項）に基づく、該当する要求事項の知識の維持
SI 4

## Slide 160: 7.2.3 内部監査員の力量
内部監査員の区分と求められる力量。
「経験」 ➠ 講習の受講ではなく、組織内での業務経験から得る。
力量管理の明確化。
力量の維持と改善も重要。➠計画された監査における実務。
区分 | 力量
QMS監査員 | ａ）～ｅ）➠各種要求事項に関する理解
製造工程監査員 | PFMEA及びCPを含む製造業務の経験
製品監査員 | 図面及び仕様書、測定及び試験などの経験
区分 | 力量 | 方法
QMS監査員 | ①ISO9001要求事項の理解・・・ | ①外部又は社内研修受講・・・
製造工程監査員 | ①製造部業務経験3年以上・・・ | ①実務経験・・・
製品監査員 | ①品質保証課及び・・・ | ①実務経験・・・

## Slide 161: 7.2.3 内部監査員の力量

## Slide 162: 7.2.4 第二者監査員の力量
☑組織は、第二者監査を実施する監査員の力量を実証しなければならない。
☑第二者監査員は、監査員の適格性確認に対する顧客固有要求事項を満たし、次の事項の理解を含む、最低限の核となる次の力量を実証しなければならない。
  リスクに基づく考え方を含む、監査に対する自動車産業プロセスアプローチ
  該当する顧客及び組織の固有要求事項
  監査範囲に関係する、該当するISO9001及びIATF16949要求事項
  PFMEA及びコントロールプランを含む、監査対象となる製造工程
  監査範囲に関係する、該当するコアツール要求事項
  計画、実施、監査報告書の準備及び監査所見の完了の仕方

## Slide 163: 7.2.4 第二者監査員の力量
7.2.3 QMS監査員 ＋ 次の項目。
  組織の固有要求事項。（該当する場合）（8.4.3.1）
  監査先の製造工程。（製造工程監査員と同様）
要点。
  監査先からの入手文書に留意。（タートル図、コントロールプランなどの必要性判断）
  監査においては、監査先に対する技術指導（例えば、コアツールの教育など）が必要な場面も。

## Slide 164: 7.3.1 認識－補足
☑組織は、全ての従業員が、顧客要求事項及び不適合製品に関わる顧客のリスクを含む、従業員が製品品質に及ぼす影響、並びに品質を達成し、維持し及び改善するために行う活動の重要性を認識することを実証する、文書化した情報を維持しなければならない。
7.3.1 認識－補足
全ての従業員が求められる認識を持つことを実証する文書化した情報が必要。
  例えば、日々の、或いは定期イベント的な、教育、コミュニケーション及び活動などの場と実施結果の明確化と記録。

## Slide 165: 7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
☑組織は、品質目標を達成し、継続的改善を行い及び革新を促進する環境を創造するための、従業員を動機づける文書化したプロセスを維持しなければならない。
☑そのプロセスには、組織全体にわたって品質及び技術的認識を促進することを含めなければならない。
7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
エンパワーメント ➠ 権限を持たせることにより従業員の潜在能力を引き出し、能力を業務へ生かしていく仕掛け。
「提案制度」「各種表彰」「QCサークル」など。

## Slide 166: 7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
マズローの欲求５段階
自己実現
承認
社会的（所属と愛）
生理的
安全
精神的
物質的
欠乏
成長

## Slide 167: 7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
「衛生要因」と「動機付け要因」 ～臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグ～
  衛生要因：給与、賞与、休暇、福利厚生、物的職場環境
  動機付け要因：
    人間関係
    承認・賞賛・認知
    達成と成長
    責任と貢献
いくら衛生要因を取り除いても満足感にはつながらない。
動機付け要因へのアプローチが重要。

## Slide 168: 7.4 コミュニケーション（岩波氏）
①品質マネジメントシステムに関連する、内部・外部のコミュニケーションを決定する。
②内部・外部のコミュニケーションには、次の事項を含む。
a)コミュニケーションの内容
b)コミュニケーションの実施時期
c)コミュニケーションの相手
d)コミュニケーションの方法
e)コミュニケーションの行う人
[要求事項の解説]
コミュニケーション不足が原因で、問題が起こらないように、品質マネジメントシステムに関連する、内部・外部コミュニケーションの方法を決定して、実施することを意図しています。
内部(社内)および外部(顧客、供給者など)とのコミュニケーションに関して、コミュニケーションの内容、実施時期、相手、方法、担当者などを決めることを述べています。
なお、外部コミュニケーションの中心をなす顧客とのコミュニケーションについては箇条8.2.1において詳しく述べています。

## Slide 169: 7.4 コミュニケーション（岩波氏）
内容
文書化した情報の維持：仕事のルールを決めたもの
文書化した情報の保持：仕事を実施した証拠
承認
文書化した情報の維持：内容の承認が必要
文書化した情報の保持：内容の承認はない
改定
文書化した情報の維持：改定がある
文書化した情報の保持：改定がない
帳票
文書化した情報の維持：結果を記入する前は文書
文書化した情報の保持：結果を記入したものは記録
保管期間
文書化した情報の維持：改定されるまで保管する
文書化した情報の保持：保管期間を決める
配布と保管
文書化した情報の維持：配布先を決める
文書化した情報の保持：保管部門を決める

## Slide 170: 7.5.1 文書化した情報（岩波氏）
①品質マネジメントシステムの文書には、下記を含む
a)ISO9001規格が要求する文書化した情報
b)品質マネジメントシステムの有効性のために必要であると、組織が決定した文書化した情報
②注記 品質マネジメントシステムの文書化した情報の程度は、次のような理由によって、それぞれの組織で異なる場合がある。
a)組織の規模・活動・プロセス・製品・サービスの種類
b)プロセスとその相互作用の複雑さ
c)人々の力量

## Slide 171: 7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
☑組織の品質マネジメントシステムは、文書化し、品質マニュアルに含めなければならない、その品質マニュアルは一連の文書（電子版又は印刷版）であってもよい。
☑品質マニュアルの様式及び構成は、組織の裁量により、また、組織の規模、文化及び複雑さによって決まる。一連の文書が使用されるならば、組織の品質マニュアルを構成する文書のリストを保持しなければならない。
☑品質マニュアルには、少なくとも次に示すものを含めなければならない。
  品質マネジメントシステムの適用範囲、除外があればその詳細及び正当化する理由
  品質マネジメントシステムについて確立された、文書化されたプロセス、またはその言及。
  組織のプロセス、順序及び相互作用（インプット及びアウトプット）、アウトソースプロセスがあればその管理の方式及び程度を含める。
  顧客固有要求事項が、組織の品質マネジメントシステム内で対処されている所を示す文書（例：表、リスト、又はマトリクス）。
SI 5

## Slide 172: 7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
注記 この自動車産業QMS規格の要求事項が、どのように組織のプロセスによって取り組まれているかを示すマトリックスは、組織のプロセスとこの自動車産業QMSとのつながりを支援するために利用してもよい。
7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
QMSの全体像を把握できるもの。 ➠ 品質マニュアル。
マニュアル取込みか、付随する文書かは柔軟に決定する。
  品質マニュアルからの呼び出しが確実にされていること。

## Slide 173: 7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
品質マニュアル作成時の要点。
  １つの文書でも一連（複数）の文書でもよい。一連の文書で構成する場合は、それらの文書リストを作成する。また紙媒体でも電子媒体でもよい。
  適用範囲に関する記述をする。（除外に関する詳細な理由含め）
  規格が要求する “文書化したプロセス” の記述又は参照文書の記述をする。
  プロセス管理図（タートル図）の参照。
  プロセス ⇔ 顧客固有要求事項のマトリックスの参照。
  プロセス ⇔ IATF要求事項のマトリックスの参照。
これらは「認証申請」「第１段階審査」時に提出する文書がほとんど。
4.3.2(3)まとめ方の事例参照。

## Slide 174: 7.5.2 作業および更新 （岩波氏）
③文書化した情報を作成・更新する際、次の事項を確実にする。
a)識別・記述 --- タイトル、日付、作成者、参照番号など
b)適切な形式 --- 例えば、言語、ソフトウエアの版、図表、および媒体
（例えば、紙・電子媒体）など
c)適切性および妥当性に関する、適切レビュー・承認

## Slide 175: 7.5.3 文書化した情報の管理 （岩波氏）
7.5.3.1
①品質マネジメントシステム及びISO9001規格で要求されている文書化した情報は、次の事項を確実にするために管理する。
a)文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である。
b)文書化した情報が十分に保護されている
②次の行動に取り組む（該当する場合には必ず）
a)配布・アクセス・検索・利用
b)保管・保存(読み易さが保たれることを含む）
c)変更の管理、例えば、版の管理
d)保持・廃棄
③注記 アクセスとは、文書化した情報の閲覧許可の決定、または文書化した情報の閲覧・変更許可・権限の決定を意味しうる。
④品質マネジメントシステムの計画と運用のために組織が必要と決定した、外部からの文書化した情報は、特定し、管理する。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5.3.2
⑤適合の証拠として保持する文書化した情報は、意図しない改変からの保護する。

## Slide 176: 7.5.3.2.1 記録の保管
☑組織は、記録保管方針を定め、文書化し、実施しなければならない。
☑記録の管理は、法令、規制、組織及び顧客要求事項を満たさなければならない。
☑生産部品承認、治工具の記録（保全及び保有者を含む）、製品設計及び工程設計の記録、購買注文書（該当する場合には、必ず）、契約書及びその修正事項は、製品が生産及びサービス要求事項に対して有効である期間に加えて1暦年、保持しなければならない。ただし、顧客又は規制当局によって規定されたときは、この限りでない。
注記 生産部品承認の文書化した情報には、承認された製品、該当する設備の記録、又は承認された試験データを含めてもよい。

## Slide 177: 7.5.3.2.1 記録の保管
保管における要点。
  規制要求及び顧客要求を満足すること。
    ＰＬ法、リコールの際のトレーサビリティ及び顧客指定
  保管が最終目的ではなく、リコールなどの際にトレーサビリティがとれる状態であることが最終目的。
フォード及びＧＭの顧客固有要求事項が追加された。
  生産部品承認、治工具の記録、製品設計及び工程設計記録・・・要求事項に加えて１暦年。
「１暦年」とは。
  要求事項の期限 + 次の年の12月31日。

## Slide 178: 7.5.3.2.2 技術仕様書
☑組織は、顧客の全ての技術規格／仕様書及び関係する改訂に対して、要求される顧客スケジュールに基づいて、レビュー、配付及び実施を記述した文書化したプロセスをもたなければならない。
技術規格／仕様書の変更が、製品設計変更になる場合は、ISO9001の8.3.6の要求事項を参照する。技術規格／仕様書の変更が、製品実現プロセスの変更になる場合は、8.5.6.1の要求事項を参照する。
☑組織は、生産において実施された各変更の日付の記録を保持しなければならない。
☑実施には、更新された文書を含めなければならない。レビューは、技術規格／仕様書の変更を受領してから、10稼働日内に完了することが望ましい。
注記 技術規格／仕様書の変更は、仕様書が設計記録に引用されている、又は、コントロールプラン、リスク分析（FMEAのような）、などのような生産部品承認プロセス文書に影響する場合、顧客の生産部品承認の更新された記録が要求される場合がある。

## Slide 179: 7.5.3.2.2 技術仕様書
要点。
  技術仕様書（仕様書／規格書／図面など）の受理➠配布の確認。
  変更情報の受理➠周知の確認。
  運用開始時期の記録。（日付／ロットなど）
処理は速やか（10稼働日内）に行う。（APQP顧客スケジュールなど）
外部文書管理台帳などによる文書化された管理が必要。
顧客 | 品番 | 技術文書 | 受理日 | 改定 | 適用製番 | 配布先
＊＊＊＊ | ABC-01 | 素材図（ABC-01-B1） | 190301 | 190420 | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊
量産移行後も該当するが、ここでの意図は “ＡＰＱＰスケジュール（部品承認まで）” を特に意識している。

## Slide 180
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 181: ８．運用
8.1 運用の計画及び管理
8.2 製品及びサービスに関する要求事項
8.3 製品及びサービスの設計・開発
8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
8.5 製造及びサービスの提供
8.6 製品及びサービスのリリース
8.7 不適合なアウトプットの管理

## Slide 182: 8.1 運用の計画及び管理 8.2 製品及びサービスに関する要求事項
8.2.1.1 顧客とのコミュニケーション－補足
8.2.1 顧客とのコミュニケーション
8.1.1 運用の計画及び管理－補足
8.1.2 機密保持
8.1 運用の計画及び管理
8.2.2.1 製品及びサービスに関する要求事項の明確化－補足
8.2.2 製品及びサービスに関する要求事項の明確化
8.2.3.1.1 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー－補足
8.2.3.1.2 顧客指定の特殊特性
8.2.3.1.3 組織の製造フィージビリティ
8.2.3 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー
8.2.3.1
8.2.3.2

## Slide 183: 8.1.1 運用の計画及び管理－補足
☑製品実現の計画をする際は、次の事項を含めなければならない。
  顧客の製品要求事項及び技術仕様書
  物流要求事項
  製造フィージビリティ
  プロジェクト計画（ISO9001の8.3.2参照）
  合否判定基準
ISO9001の8.1 c）（要求事項へ適合するための資源）に特定される資源は、製品及び製品の合否判定基準に固有の、要求される検証、妥当性確認、監視、測定、検査及び試験活動について述べている。
8.1.1 運用の計画及び管理－補足
製品実現に関する計画事項の追加要求。
  APQP（品質計画書など）による計画事項。

## Slide 184: 8.1.2 機密保持
☑組織は、顧客と契約した開発中の製品及びプロジェクト、並びに関係製品情報の機密保持を確実にしなければならない。
8.1.2 機密保持
顧客にとって競合他社への機密漏洩を防止することが目的。
要点。
  顧客にとっての機密情報は何か。（顧客が指定する場合もある。）
  媒体の保管方法、配布及びアクセス範囲の明確化。（外部は当然だが、盲点は内部に対する機密管理。）
製品情報（図面・仕様書）、開発情報（APQP）など。

## Slide 185: 8.2.1.1 顧客とのコミュニケーション－補足
☑記述された又は口頭のコミュニケーションは、顧客と合意した言語に寄らなければならない。組織は、顧客に規定されたコンピュータ言語及び書式（例 CADデータ、電子データ交換）を含めて、必要な情報を伝達する能力をもたなければならない。
8.2.1.1 顧客とのコミュニケーション－補足
自動車産業界のグローバル化に伴う顧客との共通認識事項。
  言語、コンピュータ言語、ソフトの最新バージョンなど。
過度な共通化が重要ではなく、“顧客と合意する” ことが重要。
CADデータの交換時、或いは試験ソフトのバージョンなど。

## Slide 186: 8.2.2.1 製品及びサービスに関する要求事項の明確化－補足
☑これらの要求事項には、製品及び製造工程について組織の知識の結果としてリサイクル、環境影響及び特性を含めなければならない。
☑ISO9001の8.2.2 a）1）（法令・規制）への適合には、材料の入手、保管、取扱い、リサイクル、除去、又は廃棄に関係する、全ての該当する政府の、安全規制及び環境規制を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
8.2.2.1 製品及びサービスに関する要求事項の明確化－補足
環境と安全に関する要求事項についての補足。
  基本的には、国内（外の場合も）法と顧客固有要求事項を順守するという観点で対応する。
含有規制物質、保安基準、FMVSS（米国自動車安全基準）、ELV指令（使用済自動車環境規制）・・・。

## Slide 187: 8.2.3.1.1 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー－補足
☑組織は、正式なレビューのための、ISO9001の8.2.3.1に述べられている要求事項に対する顧客が正式許可した免除の、文書化した証拠を保持しなければならない。
8.2.3.1.1 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー－補足
ISO9001では、カタログなどによる製品情報によってレビューとすることを認めているが、IATFでは基本的には認められない。但し、顧客が認めた（免除した）記録があれば可。

## Slide 188: 8.2.3.1.2 顧客指定の特殊特性
☑組織は、特殊特性の指定、承認文書及び管理に対する顧客要求事項に適合しなければならない。
8.2.3.1.2 顧客指定の特殊特性
重要保安部品と特殊特性の位置づけ。
顧客から指定された場合、具体的な管理方法として何をすることが要求されているかを顧客固有要求事項（通常PPAP）で明確にしておくこと。
顧客指定特殊特性は、8.3.3設計・開発へのインプットになる。
重要保安部品 | 安全保安上、重要な「部品全体」を対象とする。
特殊特性 | 特定の「品質特性」（寸法／材質／外観／性能など）

## Slide 189: 8.2.3.1.2 顧客指定の特殊特性
特殊特性は、
  顧客が指定し、 ：顧客要求
  組織が追加する。：DFMEA／PFMEA ➠ 8.3.5.1／8.3.5.2
特殊特性（記号）は全ての工程管理文書（FMEA、コントロールプラン、作業標準）に記載する。
顧客指定の特殊特性が無い場合でも、組織による特定がなされるべき。

## Slide 190: 8.2.3.1.3 組織の製造フィージビリティ
☑組織は、組織の製造工程が一貫して、顧客の規定した全ての技術及び生産能力の要求事項を満たす製品を生産できることが実現可能か否かを判定するための分析を実施するために、部門横断的アプローチを利用しなければならない。
☑組織は、このフィージビリティ分析を、組織にとって新規の製造技術又は製品技術に対して及び変更された製造工程又は製品設計に対して実施しなければならない。
加えて、組織は、生産稼働、ベンチマーキング調査、又は他の適切な方法で、仕様どおりの製品を要求される速度で生産する能力の妥当性確認を行うことが望ましい。

## Slide 191: 8.2.3.1.3 組織の製造フィージビリティ
顧客との契約前に、顧客要求事項に従って量産能力があるかどうかを確認すること。（7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画と併せ）
  ISO9001 8.2.3.1 要求事項を満たす能力があるか否かのレビュー
次のような事項について確認する。
  製品設計案は、現有の技術で製造可能か。
  想定している製造場所で製造可能か。
  量産時に規定の数量を生産する能力があるか。
  部品の供給体制に支障はないか。
  類似品の工程能力に問題は無いか。（Cpk）
要求事項に対する『総合的生産能力』の評価を行うこと。
工場、施設及び設備については、7.1.3.1にて要求。

## Slide 192: 8.2.3.1.3 組織の製造フィージビリティ
製品実現可能性検討書の例

## Slide 193: 8.3 製品及びサービスの設計・開発
8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
8.3.5.2 製造工程設計からのアウトプット
8.3.3.1 製品設計へのインプット
8.3.3.2 製造工程設計へのインプット
8.3.3.3 特殊特性
8.3.3 設計・開発へのインプット
8.3.1.1 製品及びサービスの設計・開発－補足
8.3.1 一般
8.3.5 設計・開発からのアウトプット
8.3.4.1 監視
8.3.4.2 設計・開発の妥当性確認
8.3.4.3 試作プログラム
8.3.4.4 製品承認プロセス
8.3.4 設計・開発の管理
8.3.6.1 設計・開発の変更－補足
7.5.1.1
8.3.6 設計・開発の変更
8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
8.3.2.2 製品設計の技能
8.3.2.3 組込みソフトウェアをもつ製品の開発
8.3.2 設計・開発の計画

## Slide 194: IATF8.3の要求事項体系確認
ISO9001 | IATF（製品設計） | IATF（工程設計）
8.3.1（一般） | 8.3.1.1 | 
8.3.2（計画） | 8.3.2.1 | 
 | 8.3.2.2 | （8.3.2.2推奨）
 | 8.3.2.3 | 
8.3.3（インプット） | 8.3.3.1 | 8.3.3.2
 | 8.3.3.3 | 
8.3.4（管理） | 8.3.4.1 | 
 | 8.3.4.2 | 
 | 8.3.4.3 | 
 | 8.3.4.4 | 
8.3.5（アウトプット） | 8.3.5.1 | 8.3.5.2
8.3.6（変更） | 8.3.6.1 | 

## Slide 195: 8.3.1.1 製品及びサービスの設計・開発－補足
☑ISO9001の8.3.1の要求事項は、製品及び製造工程の設計・開発に適用し、不具合の検出よりも不具合の予防を重視しなければならない。
☑組織は、設計・開発プロセスを文書化しなければならない。
8.3.1.1 製品及びサービスの設計・開発－補足
製造工程への適用が必須事項。（4.3項参照）
製品の設計・開発段階（DFMEAなど）及び生産準備段階（PFMEA）において「量産時の不具合を未然に防ぐ」ことが8.3項の目的。
  FMEAの基本 ➠ 検出度より発生度の改善が優先。

## Slide 196: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
☑組織は、設計・開発プロセスに、影響を受ける全ての組織内の利害関係者及び必要に応じて、サプライチェーンを含めることを確実にしなければならない。そのような部門横断的アプローチを用いる領域の例には、次の事項がある。しかし、それに限定されない。
  プロジェクトマネジメント（例えば、APQP又はVDA-RGA）
  代替の設計提案及び製造工程案の使用を検討するような、製品設計及び製造工程設計の活動（例えば、DFM及びDFA）
  潜在的リスクを低減する処置を含む、製品設計リスク分析（FMEA）の実施及びレビュー
  製造工程リスク分析の実施及びレビュー（例えば、FMEA、工程フロー、コントロールプラン及び標準作業指示書）
注記 部門横断的アプローチには、通常、組織の設計、製造、技術、品質、生産、購買、供給者、保全及び他の適切な部門を含める。

## Slide 197: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
ISO9001の要求事項に対し、部門横断的アプローチの強化と具体的計画事例が示された。
  注記に「営業」は示されていないが、顧客要求事項に関連して当然含まれると判断すべき。
通常、顧客の開発スケジュールは機密性が高く、全容は示されないが、部品供給組織に対して必要な情報と計画（要求期限）が示され、その情報が組織の計画の基本となる。
  QCDの目標を達成するために、設計・開発及び生産準備（金型／治工具／ゲージ／生産設備）の時期を明確にする。
  プロジェクト会議等の際に進捗管理を行う。

## Slide 198: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
APQPタイミングチャート
計画
コンセプト
開始／承認
試作
プログラム
承認
量産試作
量産開始
製品の設計・開発
工程の設計・開発
製品及び工程の妥当性確認
量産
フィードバック・評価・是正処置
ﾌｪｰｽﾞ１
ﾌｪｰｽﾞ２
ﾌｪｰｽﾞ３
ﾌｪｰｽﾞ４
ﾌｪｰｽﾞ５
部品製造組織の場合、顧客APQPが示され、その枠の中で「フェーズ３～５」を計画するのが一般的。

## Slide 199: 8.3.2.2 製品設計の技能
☑組織は、製品設計の責任を負う要員が、設計要求事項を実現する力量をもち、適用されるツール及び手法の技能をもつことを確実にしなければならない。
☑組織は、適用されるツール及び手法を明確にしなければならない。
注記 製品設計の技能の例の一つとして、デジタル化された数学的なデータの適用がある。
8.3.2.2 製品設計の技能
品質問題には設計品質要因が依然として多い。➠設計者の力量の重要性。
必要な力量として考慮すべき事項。
組織（製品）固有技術 | 組織の製品及び製造に関する技術
設計技術 | CAD／FMEA／SPC／VE／環境／安全・・・
工程設計の技能も含めることを推奨。
製品設計

## Slide 200: 8.3.2.3 組込みソフトウェアをもつ製品の開発
☑組織は、内部で開発された組込みソフトウェアをもつ製品に対する品質保証のプロセスを用いなければならない。
☑ソフトウェア開発評価の方法論を、組織のソフトウェア開発プロセスを評価するために利用しなければならない。リスク及び顧客に及ぼす潜在的な影響に基づく優先順位付けを用いて、組織は、ソフトウェア開発能力の自己評価の文書化した情報を保持しなければならない。
☑組織は、ソフトウェア開発を内部監査プログラム（9.2.2.1参照）の範囲に含めなければならない。
製品設計

## Slide 201: 8.3.2.3 組込みソフトウェアをもつ製品の開発
現在の自動車にソフトウェアは欠かせない。（エンジン制御、排気ガス制御、カーナビ、自動運転・・・）
  自動車の安全と環境の最重要機能の一つ。
ソフトウェアは目に見えないものであるため、ハードウェアの開発手順とは異なる。
  独自の開発手順を決定する。
  ソフトウェアは完全な客観的評価が困難なため、自己評価手順の決定と実施も要求されている。
参考文献
  SPICE：欧州自動車産業の業界標準プロセスモデル
  CMMI：米国ガイドライン

## Slide 202: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
☑組織は、契約内容の確認の結果として、製品設計へのインプット要求事項を特定し、文書化し、レビューしなければならない。製品設計へのインプット要求事項には、次の事項を含める。しかし、それに限定されない。
  特殊特性（8.3.3.3参照）を含む、しかし、それに限定されない製品仕様書
  境界及びインタフェース要求事項
  識別、トレーサビリティ及び包装
  設計の代替案の検討
  インプット要求事項に伴うリスク及びリスクを緩和する／管理する組織の能力の、フィージビリティ分析の結果を含む評価
  保存、信頼性、耐久性、サービス性、健康、安全、環境、開発タイミング及びコストを含む、製品要求事項への適合に対する目標
  顧客から提供された場合、顧客指定の仕向国の該当する法令・規制要求事項
  組込みソフトウェア要求事項
製品設計

## Slide 203: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
☑組織は、現在及び未来の類似するプロジェクトのために、過去の設計プロジェクト、競合製品分析（ベンチマーキング）、供給者からのフィードバック、内部からのインプット、市場データ及び他の関連する情報源から得られた情報を展開するプロセスをもたなければならない。
注記 設計の代替案を検討するアプローチの一つは、トレードオフ曲線の活用である。
8.3.3.1 製品設計へのインプット
ISO9001に対し、より詳細な要求事項が追加となった。
  b）境界とは、他の部品との取り合い条件。
  d）代替案とは、設計計画段階における複数案のこと。「トレードオフ曲線」は例示であって必須ではない。
製品設計

## Slide 204: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
  e）要求事項から生じるリスクを緩和するための組織の能力評価。（何ができて何ができないか。）
  f）目標：定めるべき目標を「設計計画書」などで明確にする。
設計に必要なインプット情報を収集～展開するプロセス。
  過去の情報、市場情報及ベンチマークなどの情報を的確に活用することを求めている。
トレードオフになりやすい関係 |  | 
安全性向上 |  | コスト増加
デザイン性向上 |  | 使いやすさ低下
軽量化 |  | 強度低下
多様なニーズ対応 |  | 多種少量生産
環境負荷低減 |  | コスト増加
品質向上 |  | コスト増加
設計完成度向上 |  | 設計ＬＴ増大
特性Ａ
特性Ｂ
トレードオフ曲線

## Slide 205: 8.3.3.2 製造工程設計へのインプット
☑組織は、製造工程設計へのインプット要求事項を特定し、文書化し、レビューしなければならない。これには次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  特殊特性を含む、製品設計からのアウトプットデータ
  生産性、工程能力、タイミング及びコストに対する目標
  製造技術の代替案
  もしあれば、顧客要求事項
  過去の開発からの経験
  新材料
  製品の取扱い及び人間工学的要求事項
  製造設計、組立設計
☑製造工程設計には、問題の大きさに対して適切な程度で、遭遇するリスクに見合う程度のポカヨケ手法の採用を含めなければならない。
工程設計

## Slide 206: 8.3.3.2 製造工程設計へのインプット
インプット項目の要点
ポカヨケ設計は重要。（10.2.4にて詳細要求）
  リスクとポカヨケ費用の “天秤” を適切に判断する。
１．b）生産性とコスト | 品質要求には一見なじまないが経営的には当然のこと
２．b）工程能力 | 顧客要求がある場合がある。（PPAPは「1.67」要求）
３．c）代替案 | 新たな製造技術及び加工技術による提案
４．f）新材料 | 顧客からの要求など（鉄鋼 ➠ アルミor樹脂化など）
５．g）人間工学 | IE（Industrial Engineering）など
６．h）DFAとDFM | DFA（組立し易い設計）／DFM（製造し易い設計）
要するに工程FMEAにてリスク分析を行う際のインプット情報を漏れなくすること。

## Slide 207: 8.3.3.3 特殊特性
☑組織は、顧客によって決定された、また組織によって実施されたリスク分析による特殊特性を特定するプロセスを確立し、文書化し、実施するために部門横断的アプローチを用いなければならない。
☑それには次の事項を含めなければならない。
  製品及び／又は製造のための文書（必要に応じて）、関連するリスク分析（工程FMEAのような）、コントロールプラン及び標準作業／作業者指示書における特殊特性の文書化。特殊特性は、固有の記号で識別され、これらの特殊特性のつくり込みの要領又は必要な管理方法を示す製造のための文書の中に文書化される。
  製品及び製造工程の特殊特性に対する管理及び監視戦略の開発
  要求がある場合、顧客規定の承認
  顧客規定の定義及び記号、又は記号変換表に定められた、組織の同等の記号若しくは表記法への適合。記号変換表は、要求されれば顧客に提出しなければならない。
SI 6

## Slide 208: 8.3.3.3 特殊特性
特殊特性
  その特性の許容限界を超えると、製品安全、政府規制への適合、組付け性、機能、外観などに影響を与える可能性がある特性。
決定と管理。
識別文書を利用する要員に対し、特殊特性の意味と意図を理解させる。
決定者 | 決定方法 | 管理及び監視 | 識別
顧客 |  | Ｘ－Ｒ管理図 Cp（Cpk） ポカヨケ 全数検査など | 顧客規定の定義及び記号
組織 | リスク分析の結果 （FMEAの結果、非常に高い厳しさとなった場合の該当特性が特殊特性となる） |  | 組織の識別規定（顧客記号の変換表含む） （図面／FMEA／CP／作業指示書など）
－

## Slide 209: 8.3.3.3 特殊特性
特殊特性の管理。
項番 | 特殊特性の管理
7.1.5.1.1 | 測定システム解析の実施
8.3.3.3 | 特殊特性を特定するプロセスの確立及び文書化 図面、FMEA及びコントロールプランなどの文書への識別表示 特殊特性に対する管理及び監視戦略の開発
8.4.3.1 | 特殊特性を供給者へ伝達
8.5.1.1 | 特殊特性に対して実施する管理の監視方法をコントロールプランへ記載
9.1.1.1 | 特殊特性に対する工程能力調査の実施

## Slide 210: 8.3.4 設計・開発の管理
要求事項
8.3.3
設計・開発へのインプット
設計・開発プロセス
8.3.5
設計・開発からのアウトプット
製品
サービス
8.3.4
設計・開発のレビュー
8.3.4
設計・開発の検証
8.3.4
設計・開発の妥当性確認
アウトプットがインプットを満たしているか
製品が要求事項を満たしているか

## Slide 211: 8.3.4.1 監視
☑製品及び工程の設計・開発中の規定された段階での測定項目を、定め、分析し、そして、その要約した結果をマネジメントレビューへのインプットとして報告しなければならない（9.3.2.1参照）。
☑顧客に要求される場合、製品及び工程の開発活動の測定項目は、規定された段階で顧客に報告する、又は顧客に合意されなければならない。
注記 必要に応じて、測定項目には、品質リスク、コスト、リードタイム、クリティカルパス、などの測定項目を含めてもよい。

## Slide 212: 8.3.4.1 監視
設計・開発の進捗状況に対し、経営者が関与するための場。
  APQPの場合：「製品企画終了時」「製品の設計・開発終了時」「工程設計終了時」「量産試作終了～量産開始前」の4段階
関与事項の例。
  重要品質問題（リコールにつながるような）が発生していないか。
  設定した目標（コスト／機能／性能／耐久性など）は達成しているか。
  問題に対してリカバリー策はあるか。
  スケジュール通りに進捗しているか。
経営判断の遅れによる設計・開発計画への影響を防止する。設計・開発の新規性及び規模が大きくなればなるほど経営者の関与は欠かせない。

## Slide 213: 8.3.4.2 設計・開発の妥当性確認
☑設計・開発の妥当性確認は、該当する産業規格及び政府機関の発行する規制基準を含む、顧客要求事項に従って実行しなければならない。
☑設計・開発の妥当性確認のタイミングは、該当する場合には、必ず、顧客規定のタイミングに合わせて計画しなければならない。
☑顧客との契約上の合意がある場合、設計・開発の妥当性確認には、顧客の最終製品のシステム内において、組込みソフトウェアを含めて、組織の製品の相互作用の評価を含めなければならない。

## Slide 214: 8.3.4.2 設計・開発の妥当性確認
ISO9001 8.3.4d）に対する追加要求事項。
妥当性確認は図面通りかどうかではなく、使用者（顧客要求）のニーズに合っているか否かの確認である。
自動車部品の場合、OEMの新規開発プロジェクトに基づき展開されるため、使用者（顧客要求）のニーズに合っているかだけではなく “実施のタイミング” も重要となる。
  「先行製品品質計画書」「設計計画書」などによる管理。

## Slide 215: 8.3.4.3 試作プログラム
☑顧客から要求される場合、組織は、試作プログラム及び試作コントロールプランをもたなければならない。
☑組織は、可能な限り、量産で採用する同一の供給者、治工具及び製造工程を使用しなければならない。
☑タイムリーな完了及び要求事項への適合のために、全ての性能試験活動を監視しなければならない。
☑これらの業務をアウトソースする場合、組織は、アウトソースしたサービスが要求事項に適合することを確実にするために、管理の方式及び程度を品質マネジメントシステムの適用範囲に含めなければならない（ISO9001の8.4参照）。

## Slide 216: 8.3.4.3 試作プログラム
試作プログラムとは。
  顧客の開発スケジュールに基づき策定される、組織の試作スケジュール及び規模などを定めた計画文書。（試作計画書／試作指示書など）
試作コントロールプランとは。
  試作で行う寸法測定、材料及び性能試験などについて記載したもの。（附属書A）
  “可能な限り量産と同じ工程” ➠ 現実的に困難な場合もあるが、評価を行う上で欠かせない、例えば「型」などは当然「量産の型」を使用するべき。

## Slide 217: 8.3.4.4 製品承認プロセス
☑組織は、顧客に定められた要求事項に適合する、製品及び製造の承認プロセスを、確立し、実施し、維持しなければならない。
☑組織は、自らの部品承認を顧客に提出するのに先立って、外部から提供される製品及びサービスをISO9001の8.4.3によって承認しなければならない。
☑組織は、顧客に要求される場合、出荷に先立って、文書化した顧客の製品承認を取得しなければならない。
☑そのような承認の記録は、保持しなければならない。
注記 製品承認は、製造工程が検証された後で実施することが望ましい。

## Slide 218: 8.3.4.4 製品承認プロセス
製品承認プロセスは、顧客固有要求事項として明確になっていることが多い。（顧客固有要求 or PPAP参照 or 顧客固有要求＋PPAP）
  製造を外部委託した場合についても同様。供給者への要求文書にて、製品承認における組織の要求を明確にしておく。）
PPAPにおける保管／提出の要求事項
①製品設計文書 | ⑦コントロールプラン | ⑬外観承認報告書（AAR）
②承認された技術変更文書 | ⑧測定システム解析（MSA） | ⑭製品サンプル
③顧客技術部門承認 | ⑨寸法測定結果 | ⑮マスターサンプル
④設計FMEA | ⑩材料・製造試験結果 | ⑯検査補助具
⑤プロセスフロー図 | ⑪初期工程調査結果 | ⑰顧客固有要求事項適合記録
⑥工程ＦＭＥＡ | ⑫有資格試験所文書 | ⑱部品提出保証書
 |  | バルク材料チェックリスト
Tier 3~4レベルの組織の場合、ほとんどが『CSR ＋ PPAP』

## Slide 219: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
☑製品設計からのアウトプットは、製品設計へのインプット要求事項と対比した検証及び妥当性確認ができるように表現しなければならない。
☑製品設計からのアウトプットには、該当する場合には、必ず、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  設計リスク分析（FMEA）
  信頼性調査の結果
  製品の特殊特性
  DFSS、DFMA及びFTAのような、製品設計のポカヨケの結果
  3Dモデル、技術データパッケージ、製品製造の情報及び幾何寸法と公差（GD&T）を含む、製品の定義
  2D図、製品製造の情報及び幾何寸法と公差（GD&T）
  製品デザインレビューの結果
製品設計

## Slide 220: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
  サービス故障診断の指針並びに修理及びサービス可能性の指示書
  サービス部品要求事項
  出荷のための包装及びラベリング要求事項
注記 暫定設計のアウトプットには、トレードオフプロセスを通じて解決された技術題を含めることが望ましい。
製品設計

## Slide 221: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
本箇条は「製品設計・開発からのアウトプット」を意図している。
8.3.3.1製品設計・開発へのインプットと対比していること。
ISO9001要求事項に対し、より具体的な要求事項が追加となった。
  b）8.3.3.1f）の信頼性のインプットに対する結果。
  c）顧客及び組織が決定した特殊特性。（製品設計の場合は図面への表記）
  d）作りやすさ／不良を作らない設計配慮などの結果。
    DFSS：desing for six sigma（究極的なバラつき抑制を目的とした考え方）
  e）f）詳細な製品仕様（3D、幾何寸法、公差など）
  h）サービス時の情報。（故障診断の方法／修理方法など）OEMが顧客の場合必要となる。

## Slide 222: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
☑組織は、製造工程設計からのアウトプットを、製造工程設計へのインプットと対比した検証ができるように文書化しなければならない。
☑組織は、そのアウトプットを、製造工程設計へのインプット要求事項と対比して検証しなければならない。
☑製造工程設計からのアウトプットには、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  仕様書及び図面
  製品及び製造工程の特殊特性
  特性に影響を与える、工程インプット変数の特定
  設備及び工程の能力調査を含む、生産及び管理のための治工具及び設備
  製品、工程及び治工具のつながりを含む、製造工程フローチャート／レイアウト
  生産能力の分析
  製造工程FMEA
  保全計画及び指示書
工程設計

## Slide 223: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
  コントロールプラン（付属書A参照）
  標準作業及び作業指示書
  工程承認の合否判定基準
  品質、信頼性、保全性及び測定性に対するデータ
  必要に応じて、ポカヨケの特定及び検証の結果
  製品／製造工程の不適合の迅速な検出、フィードバック及び修正の方法
工程設計

## Slide 224: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
8.3.3.2製造工程設計へのインプットと対比していること。
8.3.5.1は “該当する場合” 8.3.5.2は “必ず” の違いに注意。
アウトプット項目の要点。
  a）金型図面、治工具仕様書など。
  b）製品の特殊特性及びそれを受けて決定した製造工程の特殊特性。
  c）工程パラメータ。（製造条件）
  f）製造フィージビリティの結果と整合しているもの。
  h）8.5.1.5（TPM）で規定されている事項。
  i）量産試作段階のもの。（量産で使用するコントロールプランでも可）
  k）顧客の工程能力指数、8.5.1f)特殊工程承認基準など。

## Slide 225: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
  l）製品の品質データ採取及び設備保全データ採取の方法など。
  m）工程FMEA結果から決定したポカヨケとその効果の検証結果
  n）多くはコントロールプランに “不適合時の対応” という形で明記される。
主要文書の関係。
工程フロー
工程ＦＭＥＡ
コントロールプラン
作業標準類

## Slide 226: 8.3.6.1 設計・開発の変更－補足
☑組織は、組織又はその供給者から提案されたものを含めて、初回の製品承認の後の全ての設計変更を、取付時の合い、形状、機能、性能及び／又は耐久性に関する潜在的な影響に対して評価しなければならない。
☑これらの変更は、生産で実施する前に、顧客要求事項に対する妥当性確認を実施して、内部で承認しなければならない。
☑顧客から要求される場合、組織は、文書化した承認、又は文書化した免除申請を、生産で実施する前に顧客から得なければならない。
☑組込みソフトウェアをもつ製品に対して、組織は、ソフトウェア及びハードウェアの改訂レベルを変更記録の一部として文書化しなければならない。

## Slide 227: 8.3.6.1 設計・開発の変更－補足
ISO9001に対する追加要求（4点）。
  ポイントとなる変更対象事象。
  生産前の内部承認。
  生産前の顧客承認。（免除の文書化含め）
  組込みソフトウェアの変更記録。
重要な設計変更時の具体的な対応事項の例。
  変更管理に関するフロー及び基準の決定。（工程設計変更は8.5.6.1と関連）
  変更内容の社内共有化。
  変更前後の実力把握。（製品品質及び工程能力）
  変更規模により、DR、FMEA、CP及び作業指示書の見直し。
工程FMEA主要アウトプット文書の見直し。
① | PPAP承認をとっている部品の変更時に
② | 社内で要求事項に対する承認をし、
➂ | PPAP再承認をとる。

## Slide 228: 8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
8.4.2.1 管理の方式及び程度－補足
8.4.2.2 法令・規制要求事項
8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
8.4.2.3.1 自動車製品に関係するソフトウェア又は組込みソフトウェアを持つ製品
8.4.2.4 供給者の監視
8.4.2.4.1 第二者監査
8.4.2.5 供給者の開発
8.4.2 管理の方式及び程度
8.4.1.1 一般－補足
8.4.1.2 供給者選定プロセス
8.4.1.3 顧客指定の供給者（“指定購買”としても知られる）
8.4.1 一般
8.4.3.1 外部提供者に対する情報－補足
8.4.3 外部提供者に対する情報

## Slide 229: 8.4.1 一般 （岩波氏）
8.4.1一般
①外部から提供されるプロセス・製品・サービスが、要求事項に適合していることを確実にする。
②次の事項に該当する場合には、外部から提供されるプロセス・製品・サービスに適用する管理を決定する。
a)外部提供者からの製品・サービスが、組織の製品・サービスに組み込むことを意図したものである場合
b)製品・サービスが外部提供者から直接顧客に提供される場合
c)プロセスが外部提供者から提供される場合
③プロセス・製品・サービスを提供する外部提供者の能力に基づいて、外部提供者の評価・選択・パフォーマンスの監視・再評価を行うための基準を決定し、適用する。
④これらの活動およびその評価によって生じる必要な処置について、文書化した情報を保持する（記録）

## Slide 230: 8.4.1.1 一般－補足
☑組織は、サブアセンブリ、整列、選別、手直し及び校正サービスのような、顧客要求事項に影響する全ての製品及びサービスを、外部から提供される製品、プロセス及びサービスの定義の範囲に含めなければならない。
8.4.1.1 一般－補足
いわゆる加工外注先、サービス委託先などで、顧客要求事項に影響する外部提供者を含める。
ISO9001の“グレーゾーン”は要注意。（顧客要求事項に影響する全て）
  9001では管理対象から外す場面も見られる相手は要注意。
  例えば、生産設備のオーバーホール委託先、金型メンテナンス外注など。

## Slide 231: 8.4.1.2 供給者選定プロセス
☑組織は、文書化した供給者選定プロセスをもたなければならない。
☑選定プロセスには、次の事項を含めなければならない。
  選定される供給者の製品適合性及び顧客に対する組織の製品の途切れない供給に対するリスクの評価
  関連する品質及び納入パフォーマンス
  供給者の品質マネジメントシステムの評価
  部門横断的意思決定
  該当する場合には、必ず、ソフトウェア開発能力の評価
ほかにも供給者の選定基準には、次の事項を考慮することが望ましい。
  自動車事業の規模（絶対値及び事業全体における割合）
  財務的安定性
  購入された製品、材料、又はサービスの複雑さ
  必要な技術（製品又はプロセス）

## Slide 232: 8.4.1.2 供給者選定プロセス
  利用可能な資源（例 人材、インフラストラクチャ）の適切性
  設計・開発の能力（プロジェクトマネジメントを含む。）
  製造の能力
  変更管理プロセス
  事業継続計画（例 災害への準備、緊急事態対応計画）
  物流プロセス
  顧客サービス

## Slide 233: 8.4.1.2 供給者選定プロセス
ISO9001の供給者選定の要求レベルを超えて、より具体化した。
  事業継続におけるリスク分析。
  供給者の実績に関する情報。
  ISO9001 or IATF16949が前提。
  購買部門のみの意思決定ではなく、全関連部門の意思決定。
  ソフトウェア開発を要求する場合。
規格の要求の意図は「初回選定」の際の要求であるが、都度「2社購買」の際の選定に活用することも有効である。
“望ましい11項目” は、取引上必然的に評価する場合がほとんど。
  経営状態は？ この精度の加工ができるか？ 予定月産数は可能か？
  人材？ BCMの観点？ 物流条件（立地条件）？

## Slide 234: 8.4.1.3 顧客指定の供給者（指定購買）
☑顧客に規定された場合、組織は、製品、材料、又はサービスを顧客指定の供給者から購買しなければならない。
8.4の全ての要求事項（IATF16949の8.4.1.2の要求事項を除く）は、組織と顧客との間で契約によって定められた特定の合意がない限り、組織の顧客指定の供給者の管理に対して、適用される。
8.4.1.3 顧客指定の供給者（指定購買）
顧客指定の供給者を使うが、供給者に対する管理は組織が8.4項（8.4.1.2除く）に従い実施する。（組織が責任を持つ）
  例えば、購買先評価、第二者監査など、顧客指定であっても実施する旨留意。
  「顧客指定」と「顧客調達」の違いに注意。

## Slide 235: 8.4.2 管理の程度（岩波氏）
①外部から提供されるプロセス・製品・サービスが、顧客に一貫して適合した製品・適合サービスを引き渡すという、組織の能力に悪影響を及ぼさないことを確実にする。
②そのために、次の事項を行う。
a)外部から提供されるプロセスを、品質マネジメントシステムの管理下にとどめることを、確実にする
b)外部提供およびそのアウトプットの管理を定める。
c)次の事項を考慮に入れる。
1)外部から提供されるプロセス・製品・サービスが、顧客要求事項および適用される法令・規制要求事項を一貫して満たす組織の能力に与える潜在的な影響
2)外部提供者によって適用される管理の有効性
d)外部から提供されるプロセス・製品・サービスに対する検証またはその他の活動を明確にする。
SI 7

## Slide 236: 8.4.2.1 管理の方式及び程度－補足
☑組織は、アウトソースしたプロセスを特定する、並びに、外部から供給される製品、プロセス及びサービスに対し、内部（組織）及び外部顧客の要求事項への適合を検証するために用いる管理の方式及び程度を選定する、文書化したプロセスをもたなければならない。
☑そのプロセスには、管理の方式及び程度を拡大する又は縮小する判断基準及び処置、並びに供給者のパフォーマンス、及び製品、材料又はサービスのリスクの評価に基づく開発活動を含めなければならない。
☑特性又は構成製品が組織の品質マネジメントシステムを、妥当性確認又は管理なしで“パススルー”する場合、組織は製造の時点で適切な管理が行われることを確実にしなければならない。
SI 7

## Slide 237: 8.4.2.1 管理の方式及び程度－補足
“管理の方式及び程度を拡大する又は縮小する・・・”
  供給者に対する管理の方式及び程度は、供給者のパフォーマンス及び製品のリスク評価により変化（拡大及び縮小）する。
    例えば、
供給者の管理は固定的なものではなく、経時的（供給者の状況）に常に変化する（させるべき）もの。
  8.6.4で要求された検証及び受入れ事項のどれを選択するかということ。
品質レベル低下 | ・第2社監査の実施 ・全数検査の実施要求
品質レベル向上 | ・第2社監査の簡略化（自己診断） ・供給者の統計データ受領のみ
ISO9001要求事項の延長で当然実施すること。

## Slide 238: 8.4.2.2 法令・規制要求事項
☑組織は、購入した製品、プロセス及びサービスが、受入国、出荷国及び顧客に特定された仕向国の現在該当する法令・規制要求事項が提供されれば、その要求事項に適合することを確実にするプロセスを文書化しなければならない。
☑顧客が、法令・規制要求事項をもつ製品に対して特別管理を定めているならば、組織は、供給者で管理する場合を含めて、定められたとおりに実施し、維持することを確実にしなければならない。
8.4.2.2 法令・規制要求事項
製品が関わる全ての国と地域の法令等への対応が必要となる。
現実的には、次の方法での情報入手が基本。
  顧客固有要求事項による。（顧客の要求文書への記載）
  顧客担当者（技術部門など）への確認。
Tier3~4レベルの組織は、全てCSRによる対応で問題ないはず。

## Slide 239: 8.4.2.2 法令・規制要求事項
安全その他の法規制と特殊特性対象部品との関係
対象部品 | 安全 | 火災 | 環境 | 電磁波
燃料・エンジン系 | ● | ● | ● | ●
制動系 | ● |  |  | 
ステアリング系 | ● |  |  | 
電子制御系 | ● |  | ● | ●
シートベルト・エアーバック | ● |  |  | 
排気系 |  | ● | ● | 
視認系（ライト／ランプ等） | ● |  |  | 
内装部品（燃焼性／突起等） | ● | ● |  | 

## Slide 240: 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
☑組織は、自動車の製品及びサービス供給者に、適格な組織がこの自動車産業QMS規格への認証取得を最終的な目標として品質マネジメントシステム（QMS）の開発、実施及び改善を要求しなければならない。
☑組織は、リスクに基づくモデルを用いて、各供給者に対するQMS開発の最低許容レベル及びQMS開発の目標レベルを規定しなければならない。
顧客による他の許可がない限り、ISO9001に認証されたQMSは、開発初期の最低許容レベルである。現在のパフォーマンス及び顧客に対する潜在的なリスクに基づいて、以下の段階的なQMS開発に沿って、供給者の目標レベルを上げていくことが目的である。
  第三者審査を通じたISO9001に対する認証。顧客による他の規定がない限り、組織への供給者はISO9001に対する認証を実証しなければならない。実証するには認定機関の主要適用範囲がISO/IEC17021へのマネジメントシステム認証を含む場合の、承認されたIAF MLA（International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement）メンバーの認定マークをもつ認証機関が発行する第三者認証を維持する。
SI 8

## Slide 241: 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
  第二者監査を通じた、顧客が定めた他のQMS要求事項（例えばMinimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers〔MAQMSR〕又はそれに相当するもの）への適合を伴うISO9001に対する認証
  第二者監査を通じたIATF16949に対する適合を伴うISO9001への認証
  第三者審査を通じたIATF16949に対する認証（IATFが認めた認証機関による、IATF16949への供給者の有効な第三者認証）
  注記 QMS開発の最低限のレベルは、顧客によって正式承認されれば、第二者監査によるISO9001への適合となろう。

## Slide 242: 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
供給者のQMS開発の前提は「IATF16949認証取得」である。
そのための段階的開発計画であり、“選択肢”ではない。
  向こう3～5年程度の中期計画にてロードマップ化する。
対象となる供給者は、自動車部品の製造工程を持つ供給者。（材料メーカー及び加工外注先など：3章「製造」の4項目）
  注意：部品を商社から調達している場合に、部品製造メーカーの工場に対する8.4.2.3を要求する見解がある。
IATF運用開始時点の実際。
  全ての対象先に対しISO9001の第二者監査を実施（計画）以上の管理を行っている。
  該当する供給者にISO9001認証ロードマップがある。
  該当する供給者にIATF16949認証ロードマップがある。

## Slide 243: 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
ＩＳＯ９００１の第二者監査
ＩＳＯ９００１の第三者認証
ＩＳＯ９００１の第三者認証 + 顧客要求事項の第二者監査
ＩＳＯ９００１の第三者認証 + ＩＡＴＦ１６９４９の第二者監査
ＩＡＴＦ１６９４９の第三者認証
顧客が認めた場合
最終目標
※製品製造サイトの場合のみ

## Slide 244: 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発

## Slide 245: 8.4.2.3.1 自動車製品に関係するソフトウェア又は組込みソフトウェアをもつ製品
☑組織は、自動車製品に関係するソフトウェアの供給者、又は組込みソフトウェアをもつ自動車製品の供給者に、その製品に対するソフトウェア品質保証のためのプロセスを実施し維持することを要求しなければならない。
☑ソフトウェア開発評価の方法論は、供給者のソフトウェア開発を評価するために活用しなければならない。
☑リスク及び顧客へ及ぼす潜在的影響に基づく優先順位付けを用いて、組織は、供給者にソフトウェア開発能力の自己評価の文書化した情報を保持するよう要求なければならない。
8.4.2.3.1 自動車製品に関係するソフトウェア又は組込みソフトウェアをもつ製品
組込み（車載される）ソフトウェア開発供給者に対し、8.3.2.3項の組織に対する要求事項をそのまま要求するということ。

## Slide 246: 8.4.2.4 供給者の監視
☑組織は、外部から提供される製品、プロセス及びサービスの内部及び外部顧客の要求事項への適合を確実にするために、供給者のパフォーマンスを評価する、文書化したプロセス及び判断基準をもたなければならない。
☑最低限、次の供給者のパフォーマンス指標を監視しなければならない。
  納入された製品の要求事項への適合
  構内保留及び出荷停止を含む、受入工場において顧客が被った迷惑
  納期パフォーマンス
☑もし顧客から提供されれば、組織は、必要限度、次の事項も供給者パフォーマンスの監視に含めなければならない。
  品質問題又は納期問題に関係する、特別状態の顧客からの通知
  ディーラーからの返却、補償、市場処置及びリコール
SI 19

## Slide 247: 8.4.2.4 供給者の監視
供給者のパフォーマンスを（必須3つ＋2つ）の指標で監視する。
  納入不良率（ppm）、納入不良件数、特別採用件数など。
  顧客が被った迷惑。
    構内保留：顧客構内における品質問題等での一時保留。
    出荷停止：顧客の最終製品が品質問題等で出荷できないこと。
  納期遅延件数、納期順守率など。
  e. 認定取り消しなど。
  f. OEMからのリコール、補償、市場回収など。
顧客
組織
供給者
9.1.2.1
顧客満足（の監視）
8.4.2.4
供給者の監視
9.1監視、測定、分析及び評価の重要項目となる。
2020年9月にSI19により「特別輸送費削除」

## Slide 248: 8.4.2.4.1 第二者監査
☑組織は、供給者の管理方法に第二者監査プロセスを含めなければならない。第二者監査は、次の事項に対して使用してもよい。
  供給者のリスク評価
  供給者の監視
  供給者のQMS開発
  製品監査
  工程監査
☑最低限、製品安全／規制要求事項、供給者のパフォーマンス及びQMS認証レベルを含む、リスク分析に基づいて、組織は、第二者監査の必要性、方式、頻度及び範囲を決定するための基準を文書化しなければならない。
☑組織は、第二者監査報告書の記録を保持しなければならない。
☑第二者監査の範囲が供給者の品質マネジメントシステムを評価する場合、その方法は自動車産業プロセスアプローチと整合性がとれていなければならない。
注記 手引は、IATF審査員ガイド及びISO19011に見いだすことができる。

## Slide 249: 8.4.2.4.1 第二者監査
第二者監査員の力量は、7.2.4項を満足すること。
力量（7.2.4） |  | 実施事項
自動車産業プロセスアプローチ |  | 「プロセス管理図」を要求し、プロセスアプローチにて監査を行う。
顧客・組織の固有要求事項 |  | 該当する要求事項が実施されているか。
規格要求事項（ISO9001・IATF16949） |  | 
監査対象の製造工程（PFMEA・CP） |  | 「CP」に基づき製造工程を監査する。（PFMEAの適切性及び関連する標準類など）
該当するコアツール |  | 該当するツールが活用されているか。（PFMEA・SPC・MSAが中心）
監査の実施の仕方 |  | 計画書、報告書、所見及び是正指示など。

## Slide 250: 8.4.2.4.1 第二者監査
供給者管理の多くの情報（a～e）は第二者監査によってもたらされる。
  8.4.1.2に関連し、供給者の選定が目的である。
  8.4.2.5に関連し、供給者開発のためのインプットとなる。
  8.4.2.3に関連し、第二者監査によりISO9001及びIATF16949への適合を実証する。
  供給者のサイトにおける製品監査（9.2.2.4関連）
  供給者のサイトにおける工程監査（9.2.2.3関連）
リスク分析により第二者監査の必要性（頻度及び範囲等含め）を判断する基準を設ける。（FAQ16）
  第二者監査の実施対象か否かは、「製品安全に対するリスク」「供給者自身のパフォーマンス」「認証状況」で判断される。
  供給者の会社の規模などによる判断は認められない。

## Slide 251: 8.4.2.5 供給者の開発
☑組織は、現行の供給者に対し、必要な供給者開発の優先順位、方式、程度及びタイミングを決定しなければならない。
☑決定をするためのインプットには次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  供給者の監視（8.4.2.4参照）を通じて特定されたパフォーマンス問題
  第二者監査の所見（8.4.2.4.1参照）
  第三者品質マネジメントシステム認証の状態
  リスク分析
☑組織は、未解決（未達）のパフォーマンス問題を解決するため及び継続的改善に対する機会を追求するために必要な処置を実施しなければならない。

## Slide 252: 8.4.2.5 供給者の開発
供給者のレベルを継続的に向上させることを意図している。
供給者開発の進め方。（フローの例）
供給者情報の監視（パフォーマンス／二社監査／認証状態／不適合などのリスク）
開発（改善）方法の計画（供給者の優先順位／方法・程度・日程）
供給者の開発（改善）活動
フォロー（個別是正の実施／再計画）
必ずしも全ての供給者に対し実施するわけではない。「選定」と「優先順位」の判断が重要。
※8.4.2.3「供給者管理計画／実績表」参照。

## Slide 253: 8.4.3 外部提供者に対する情報（岩波氏）
①外部提供者に情報を伝達する前に、要求事項が妥当であることを確実にする。
②次の事項に関する要求事項を、外部提供者に伝達する。
a)提供されるプロセス・製品・サービス
b)次の事項についての承認
1)製品・サービス
2)方法・プロセス・設備
3)製品・サービスのリリース
c)必要な力量（必要な適格性を含む）
d)組織と外部提供者との相互作用
e)組織が行う、外部提供者のパフォーマンスの管理・監視
f)組織・顧客が、外部提供者先での実施する検証・妥当性確認活動

## Slide 254: 8.4.3.1 外部提供者に対する情報－補足
☑組織は、全ての該当する法令・規制要求事項、並びに製品及び工程の特殊特性を供給者に引き渡し、サプライチェーンをたどって、製造現場にまで、全ての該当する要求事項を展開するよう、供給者に要求しなければならない。
8.4.3.1 外部提供者に対する情報－補足
顧客が組織に対し要求する文書（品質保証基準書など）と同様の文書により、組織が供給者の全範囲に対し展開させる（要求する）。
顧客
組織
供給者
該当する事項の文書による要求（CSR）
該当する事項の文書による要求

## Slide 255: 8.5 製造及びサービス提供
8.5.6.1 サービスからの情報のフィードバック
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
8.5.1.1 コントロールプラン
8.5.1.2 標準作業－作業者指示書及び目視標準
8.5.1.3 作業の段取り替え検証
8.5.1.4 シャットダウン後の検証
8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
8.5.1.7 生産計画
8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
8.5.5.2 顧客とのサービス契約
8.5.4.1 保存－補足
8.5.2 識別及びトレーサビリティ
8.5.1 製造及びサービス提供の管理
8.5.3 顧客又は外部影響者の所有物
8.5.5 引渡し後の活動
8.5.4 保存
8.5.6 変更の管理

## Slide 256: 8.5.1 （注記）
適切なインフラストラクチャは、製品の適合を確実にするために必要な、適切な製造設備を含む。監視及び測定のための資源は、製造工程の効果的な管理を確実にするために必要な、適切な監視及び測定設備を含む。
8.5.1 （注記）
念のための確認（明確化）。➠9001の理解で十分対応しているはず。
  インフラストラクチャ：製造設備を含む。
  監視測定資源：製造工程の監視測定設備（例えば、画像検査機）を含む。

## Slide 257: 8.5.1.1 コントロールプラン
☑組織は、該当する製造サイト及び全ての供給する製品に対して、コントロールプラン（附属書Aに従って）を、システム、サブシステム、構成部品及び／又は材料のレベルで、部品だけではなくバルク材料を含めて、策定しなければならない。ファミリーコントロールプランは、バルク材料及び共通の製造工程を使う類似の部品に対して容認される。
☑組織は、量産試作及び量産に対して、どのようにつながっているかを示し（もし顧客から提供されれば）設計リスク分析からの情報や、工程フロー図及び製造工程のリスク分析のアウトプット（FMEAのような）からの情報を反映する、コントロールプランをもたなければならない。
☑組織は、顧客から要求される場合、量産試作又は量産コントロールプランを実行したときに集めた測定及び適合データを顧客に提供しなければならない。組織は、次の事項をコントロールプランに含めなければならない。
  作業の段取り替え検証を含む、製造工程の管理に使用された管理手段
  該当する場合には、必ず、初品／終品の妥当性確認

## Slide 258: 8.5.1.1 コントロールプラン
  顧客及び組織の双方で定められた、特殊特性に施された管理の監視方法（附属書A参照）
  もしあれば、顧客から要求される情報
  不適合製品が検出された場合、工程が統計的に不安定又は統計的に能力不足になった場合の、規定された対応計画（附属書A参照）。
☑組織は、次の事項が発生した場合、コントロールプランをレビューし、必要に応じて更新しなければならない。
  不適合製品を顧客に出荷したと組織が判断した場合
  製品、製造工程、測定、物流、供給元、生産量変更、又はリスク分析（FMEA）に影響する、変更が発生した場合（附属書A参照）
  該当する場合には、必ず、顧客苦情および関連する是正処置が実施された後
  リスク分析に基づく、設定された頻度で
☑顧客に要求されれば、組織は、コントロールプランのレビュー又は改訂の後で、顧客の承認を得なければならない。

## Slide 259: 8.5.1.1 コントロールプラン
対象と段階。
コントロールプランは “生きた文書”。（f～i）
  見直しの必要性。（不適合出荷／工程変更／クレーム／定期）
  前後の関係。（工程フロー ➠ ＦＭＥＡ ➠ コントロールプラン）
対象 | システム | 特定の機能を持つ構成要素および装置の組合せ。（制動システムなど）
 | サブシステム | システム特性の主要部分。（制動システムのブレーキなど）
 | 部品／材料 | 金属材料、樹脂材料及び電子部品など。
段階 | 試作 | ※顧客が要求する場合。 試作における寸法測定及び性能試験など。
 | 量産試作 | 量産試作における寸法測定及び性能試験など。
 | 量産 | 量産における製品及び工程特性、工程管理、試験及び測定方法など。

## Slide 260: 8.5.1.1 コントロールプラン
コントロールプランの項目は「IATF16949規格附属書A」にて定められている。
  付属書A ＋ 8.5.1.1（a、b、d）が基本。
コントロールプランのレビューは重要。
  コントロールプランと製造工程の相違は重大な不適合。
  定期見直しではなく、見直すべく事象側のプロセスにポカヨケ機能を設けるべき。
    ➠ 不適合対策書様式、工程変更申請書様式への記載など。

## Slide 261: 8.5.1.1 コントロールプラン
作成例（附属書Ａ参照）～ヘッダー～
製品名 ●●用●●品 | 組織名 ㈱●●●● | ＣＰ№ ＣＰ－●●●● | 
製品番号 ●●●● | 工場名／コード ●●工場／●●●● | 発行日 20190101 | 改定日 20200101
顧客名／顧客要求事項 ㈱●●●●／仕様書●● | 顧客承認／日付 品質保証部●●／20200101 | 主要連絡先 ●●部●●課●●●● | 
最新版レベル（仕様書№・日付） ●●●●／20191001 | APQPチーム ●●●●／●●●● | サイト（工場）長承認・日付 ●●●印/20200101 | 

## Slide 262: 8.5.1.1 コントロールプラン
作成例（附属書Ａ参照）～管理欄～
№ | 工程名 | 装置 治工具 | 特性 |  | 分類 | 管理方法 |  |  |  |  | 対応計画
 |  |  | 製品 | 工程 |  | 仕様 公差 | 測定方法 | 数量 | 頻度 | 管理方法 | 
５ | 研削 | 旋盤 | 寸法１ |  |  | 10±0.5 | ノギス | ２ | ロット | 図面A | 調整、再測定
６ | 焼入れ | 熱処理炉 |  | 処理温度 処理時間 | 特殊 | 1000±2 10±0.1 | 温度計 タイマー | 連続 | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
 |  |  | 硬度 |  | 特殊 | 25±2 | 硬度計 | ２ | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
７ | 研磨 | 研磨機 | 寸法２ |  | 特殊 | 100±0.2 | ノギス | ２ | ロット | 図面Ａ | 調整、再測定
 |  |  |  | 寸法２ 工程能力 | 特殊 | Cpk≧1.67 | ノギス | ３０ | 1週間ごと | 管理図 | ＊＊手順書

## Slide 263: 8.5.1.2 標準作業－作業者指示書及び目視標準
☑組織は、標準作業文書が次のとおりであることを確実にしなければならない。
  作業を行う責任をもつ従業員に伝達され、理解される。
  読みやすい。
  それに従う責任のある要員に理解される言語で提供する。
  指定された作業現場で利用可能である。
☑標準作業文書には、作業者の安全に対する規則も、含めなければならない。

## Slide 264: 8.5.1.2 標準作業－作業者指示書及び目視標準
様々な呼称（作業手順書／作業指示書／作業標準書など）で存在するが、いずれも “作業者のために作られ” “作業者が理解し” “作業者がすぐに使える” ことが重要。
“利用可能である” ために「置く場所」と「置き方」に留意する。
目視標準とは。
  言語以外で指示するもの。（図／写真／限度見本など）
言語について。
  自動車産業界では、外国人で日本語がわからない作業者は珍しくない。
  通訳を介する対応は、原則ＮＧ。
コントロールプラン | 作業標準
現場の管理者が利用 | 現場の作業者が利用

## Slide 265: 8.5.1.3 作業の段取り替え検証
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  作業の立上げ、材料切替え、又は作業変更のような新しい段取り替えが実行される場合は、作業の段取り替えを検証する。
  段取り替え要員のために文書化した情報を維持する。
  該当する場合は、必ず、検証に統計的方法を使用する。
  該当する場合には、必ず、初品／終品の妥当性確認を実施する。必要に応じて、初品は終品との比較のために保持し、終品は次の工程稼働まで保持することが望ましい。
  段取り替え及び初品／終品の妥当性確認後の工程及び製品承認の記録を保持する。

## Slide 266: 8.5.1.3 作業の段取り替え検証
段取り替え検証の対象事象を明確にする。
  作業の立上げ／始業時／材料ロット変更時／金型交換時など。
統計的方法による検証の推奨。
  例えば、段取替え直後の製品特性が、
    ○：規格内に入っているか
    ◎：±１σ以内に入っているか
  規格との比較ではなく “段取り前の安定した工程” との比較。
初品と終品の妥当性確認。
  前ロット終品 段取り替えロット初品 ➠ 再調整
  同一ロット初品 終品 ➠ 疑わしいロット／全数検査

## Slide 267: 8.5.1.4 シャットダウン後の検証
☑組織は、計画的又は非計画的シャットダウン後に、製品が要求事項に適合することを確実にするのに必要な処置を定め、実施しなければならない。
8.5.1.4 シャットダウン後の検証
シャットダウン ➠ 工場や設備が停止すること。（数時間でも、数カ月でも）
必要な処置。
  計画的シャットダウン時の「停止」と「立上げ」の手順。
  非計画的シャットダウン時の「緊急処置」と「立上げ」の手順。

## Slide 268: 8.5.1.4 シャットダウン後の検証
目的は『再稼働時の製品要求事項の維持』。
全体の体系。
緊急事態・不測の事態
（6.1.2.3による管理）
計画された事象の発生
（日次終業／ＧＷなど）
シャットダウン
（緊急事態対応手順）
シャットダウン
（通常作業手順）
検証（インフラ・製品適合性に関する詳細検証）
検証（インフラ・製品適合性に関する通常検証）※8.5.1.3関連
通常生産の再開
可能な限り「不測」から「予測」へ

## Slide 269: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
☑組織は、文書化したTPMシステムを構築し、実施し、維持しなければならない。そのシステムには、最低限、次の事項を含めなければならない。
  要求された量の適合製品を生産するために必要な工程設備の特定
  ａ）で特定された設備に対する交換部品の入手性
  機械、設備及び施設の保全のための資源の提供
  設備、治工具及びゲージの包装及び保存
  該当する顧客固有要求事項
  文書化した保全目標、例えば、OEE（総合設備効率）、MTBF（平均故障間隔）及びMTTR（平均修理時間）、並びに予防保全の順守指標。保全目標に対するパフォーマンスは、マネジメントレビュー（ISO9001の9.3参照）へのインプットとしなければならない。

## Slide 270: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
  目標が未達であった場合の、保全計画及び目標、並びに是正処置に取り組む文書化した処置計画に関する定期的レビュー
  予防保全の方法の使用
  該当する場合には、必ず、予知保全の方法の使用
  定期的オーバーホール

## Slide 271: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
TPMシステムに求められること。
ａ） | 通常存在する「設備リスト」から判断する。
ｂ） | 消耗品などの準備。（在庫の必要性、入手時のLTなどから判断）
ｃ） | 担当人員及び保全予算の確保。
ｄ） | 常に使用可能な状態にすること。（保管、包装方法及び保管場所など）
ｅ） | 保全に関する顧客固有要求事項がある場合。
ｆ） | 保全目標を設定する。 ※例示されているものに固執する必要はない。
ｇ） | 保全目標未達成時の対応（是正処置など）を確実にする。
ｈ） | 年次保全計画など。
ｉ） | 設備条件のモニタリング結果から、最適な保全のタイミングを見極める。
ｊ） | 法廷検査を含むメーカー推奨整備など。➡ 年次保全計画と関連。

## Slide 272: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
保全活動の成熟ステップ。
ステップ | 活動 | 内容
１ | 設備総点検 | 設備保全管理項目と活動の目標値を設定。 ・設備管理のランク付け ・故障の定義づけ
２ | 故障解析と再発防止策 | 過去一年間の故障履歴を整理して、故障件数／設備停止時間／現象／処置／原因などを整理する。
３ | 点検整備基準の作成、実施 | ステップ１、２から、専門保全の「点検整備基準」などを作成する。「点検整備基準」に基づき、年間カレンダーなどを作成する。
４ | 予備品管理 保全情報管理 | 既存の予備品を整理整頓し、予備品リストを作成する。予備品の発注方法（頻度、LT、発注単位など）見直す。
５ | 設備診断技術の導入 | 設備診断技術の研究と診断装置の導入を行う。（振動／有効電力／油／SPCなど）
最低ライン
推奨ライン
予防
予知

## Slide 273: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
総合設備稼働率＝時間稼働率×速度稼働率×良品率
  時間稼働率＝（稼働時間－停止時間）×100／稼働時間
  速度稼働率＝理論サイクルタイム×出来高×100／稼働時間
  良品率＝（加工数－不良数）×100／加工数
平均故障間隔＝運転時間（期間）／故障回数
  1年（12ヶ月）で5回故障すれば ➠ 12／5＝2.4
チョコ停のマンネリ化
復帰させることが正常作業と錯覚している。
問題に気付いている。
停止時間が短いので問題にならない。
対策が浮かばない。対策の効果が出ない。
あきらめている。（許容している）
即刻改善
今後改善

## Slide 274: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
☑組織は、該当する場合には、必ず、生産及びサービス用材料並びにバルク材のための治工具及びゲージの設計、製作、及び検証活動に対して資源を提供しなければならない。
☑組織は、次の事項を含む、組織所有又は顧客所有の生産治工具であっても、これらの運用管理システムを確立し、実施しなければならない。
  保全及び修理用施設並びに要員
  保管及び補充
  段取り替え
  消耗する治工具の交換プログラム
  製品の技術変更レベルを含む、治工具設計変更の文書化
  治工具の改修及び文書の改訂
  シリアル番号又は資産番号のような、生産中、修理中又は廃却のような状況、所有者及び場所に関する治工具の識別

## Slide 275: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
☑組織は、顧客所有の治工具、製造設備及び試験／検査設備に、所有権及び各品目の適用が明確になるように、見やすい位置に恒久的マークが付いていることを検証しなければならない。
☑組織は、作業がアウトソースされる場合、これらの活動を監視するシステムを実施しなければならない。

## Slide 276: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
運用管理の要点。
“見やすい位置の恒久的マーク” は保管及び取扱い時の識別のため。
ａ | 設備及び治工具の高度化により、要員の力量管理が必要な場合も。
ｂ | 交換用部品の保管と補充（適正在庫と入出庫管理）の手順。
ｃ | 治工具の段取り替えに関する手順を定める。全てのシフトで実施できること。（8.5.1.6で段取り替え➠8.5.1.3で検証）
ｄ | 消耗治工具の消耗度合いに関する交換手順。（金型ショット数管理など）
ｅ | 治工具の仕様（設計）変更時の管理（8.5.6による）。
ｆ | ｅを含めた関連文書の改定管理。
ｇ | どの治工具がどの状態かを管理する識別方法。（稼働中／点検中など）

## Slide 277: 8.5.1.7 生産計画
☑組織は、ジャストインタイム（JIT）のような顧客の注文／需要を満たすために生産が計画されていること及び工程の重要なところで生産情報にアクセスできるようにする情報システムによってサポートされていること、並びに発注・受注を中心とされていることを確実にしなければならない。
☑組織は、生産計画中に、関連する計画情報、例えば、顧客注文、供給者オンタイム納入パフォーマンス、生産能力、共通の負荷（複数部品加工場）、リードタイム、在庫レベル、予防保全及び校正を含めなければならない。
8.5.1.7 生産計画
“ごく当たり前”の「生産管理」を行うこと。
  自動車産業では、JIT生産（オンラインシステム／かんばんなど）は必須。
  生産情報へのアクセスは、完成品出荷情報のみではなく、部品調達～半製品加工など全ての生産情報を把握するということ。

## Slide 278: 8.5.2 （注記）
検査及び試験の状態は、自動化された製造搬送工程中の材料のように本質的に明確である場合を除き、生産フローにおける製品の位置によっては示されない。状態が明確に識別され、文書化され、規定された目的を達成するならば、代替手段が認められる。
8.5.2 （注記）
検査完了品か否かは、自動化ラインなどは場所で識別されるが、通常は、置かれている場所でへの識別はＮＧ。識別のための何らかの “表示” （代替手段）を行うべき。
  これは当然のことで、製造現場で何らかの “表示” がないことはあり得ない。

## Slide 279: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
トレーサビリティの目的は、顧客が受け入れた製品、又は市場において品質及び／又は安全関係の不適合を含んでいる可能性がある製品に対して、開始、停止時点を明確に特定することを支援するためにある。
☑したがって、組織は、識別及びトレーサビリティのプロセスを下記に記載されている通りに実施しなければならない。
☑組織は、全ての自動車製品に対して、従業員、顧客及び消費者に対するリスクのレベル又は故障の重大性に基づいて、トレーサビリティ計画の策定及び文書化を含めて、内部、顧客及び規制のトレーサビリティ要求事項の分析を実施しなければならない。
☑その計画は、製品、プロセス及び製造場所ごとに、適切なトレーサビリティシステム、プロセス及び方法を、次のようになるように、定めなければならない。
  組織が、不適合製品及び／又は疑わしい製品を識別できるようにする。
  組織が、不適合製品及び／又は疑わしい製品を分別できるようにする。

## Slide 280: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
  顧客及び／又は規制の対応時間の要求事項を満たす能力を確実にする。
  組織が対応時間の要求事項を満たせるようにできる様式（電子版、印刷版、保管用）で文書化した情報を保持することを確実にする。
  顧客又は規制基準によって規定されている場合、個別製品のシリアル化された識別を確実にする。
  識別及びトレーサビリティ要求事項が、安全／規制特性をもつ、外部から提供される製品に拡張適用することを確実にする。

## Slide 281: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
リコール多発により、IATFにおいてトレーサビリティが強化された。
“リスクのレベルに基づいて” とは。
  トレーサビリティにはコストがかかる。費用対「組織・顧客・市場へのリスクの大きさ」で程度を判断すべき。
識別と分別。
トレースできることだけではなく「要求時間を満たす」こと。そのための記録の準備。
“個別製品のシリアル化” は、安全保護装置などで、製品ごとの製造番号が求められている場合の識別。
調達した製品（購入・加工）に対するトレーサビリティが「どの製品」に対し、「どのレベルで」で情報が必要かを判断し、実施する。
識別 | それがどういう製品か。（不適合／落下品など）
分別 | 識別ごとにどう隔離するか。（箱／置場など）

## Slide 282: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
ロット管理とトレーサビリティの関係
材料ロット
材料ロット
材料ロット
製品ロット
製品ロット
在庫ロット
在庫ロット
在庫ロット
出荷ロット
配送ロット
配送ロット
調達
製造
在庫
物流
顧客
供給者
製造日
製造日・検査日
製造ライン
設備
出荷指示 運送会社
ピッキング トラック・運転手
検品
倉庫
入庫日
出庫日
情報と物品の一致がポイント
トレーサビリティのキー（ロット№など）でつながっている。

## Slide 283: 8.5.4.1 保存－補足
☑保存に関わる考慮事項には、識別、取扱い、汚染防止、包装、保管、伝送又は輸送及び保護を含めなければならない。
☑保存は、外部及び／又は内部の提供者からの材料及び構成部品に、受領から加工を通じて、顧客による納入／受入れまでを含めて、適用しなければならない。
☑劣化を検出するために、組織は、保管中の製品の状態、保管容器の場所／方式及び保管環境を、適切に予定された間隔で評価しなければならない。
☑組織は、在庫回転時間を最適化するため及び“先入れ先出し”（FIFO）のような、在庫の回転を確実にするために、在庫管理システムを使用しなければならない。
☑組織は、旧式となった製品は、不適合製品と同様な方法で管理することを、確実にしなければならない。
☑組織は、顧客から提供された、保存、包装、出荷及びラベリング要求事項に適合しなければならない。

## Slide 284: 8.5.4.1 保存－補足
外部からの受入れ～製造～納入までの全ての段階で適切な保存管理を行う。 ※伝送 ⇒ 自動産業のJIS訳としては「転送（工場への）」か。
経時的変化による製品状態への影響の可能性により、最適な管理を選択する。
  状態／容器／場所／環境、それらに対する定期的な確認。
  経時により “外観” だけでなく “機能” へも影響がある場合は試験及び検査が必要。
保存管理の前に「在庫低減」のための取組みを！
  同期生産。
  工程直結。
  平準化。
廃番或いは設計変更による旧製品は不適合品として管理（処置）する。
場所／管理／製品劣化／金利などの無駄削減を！

## Slide 285: 8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
☑組織は、製造、材料の取扱い、物流、技術及び設計活動へのサービスの懸念事項に関する情報を伝達するプロセスを確立し、実施し、維持することを確実にしなければならない。
注記1 この箇条に“サービスの懸念事項”を追加する意図は、顧客のサイト又は市場で特定される可能性がある、不適合製品及び不適合材料を組織が認識することを確実にするためである。
注記2 “サービスの懸念事項”に、該当する場合には、必ず、市場不具合の試験解析（10.2.6参照）の結果を含めることが望ましい。

## Slide 286: 8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
市場で生じている問題などの情報を組織で把握、内部展開し、必要な対策をとることを意図している。
8.5（製造）にサービスからの情報を要求しているのは、営業部門のみが対応するのではなく、設計、製造も関与すべきとの趣旨。
ティア２or３以降の組織の場合、次の状況となる場合が多い。
  8.2.1ｃ）に併合される。
  完全に顧客からのフィードバック情報に頼らざるを得ない。

## Slide 287: 8.5.5.2 顧客とのサービス契約
☑顧客とのサービス契約がある場合、組織は次の事項を実施しなければならない。
  関連するサービスセンターが、該当する要求事項に適合することを検証する。
  特殊目的治工具又は測定設備の有効性を検証する。
  全てのサービス要員が該当する要求事項について教育訓練されていることを確実にする。
8.5.5.2 顧客とのサービス契約
サービスセンターを設置しているような場合に対する要求。（顧客とのサービスに関する契約の有無による。）
  一般に有償サービスのこと。無償（クレーム対応）などは、10.2.6による。
契約を満足するためのａ）～ｃ）の要求を実施する。
Tier3~4レベルでは要求事項（契約）自体がないことがほとんど。

## Slide 288: 8.5.6.1 変更の管理－補足
☑組織は、製品実現に影響する変更を管理し対応する、文書化したプロセスをもたなければならない。
☑組織、顧客、又は供給者に起因する変更を含む、変更の影響を評価しなければならない。
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  顧客要求事項への適合を確実にするための検証及び妥当性確認の活動を定める。
  実施の前に変更の妥当性確認を行う。
  関係するリスク分析の証拠を文書化する。
  検証及び妥当性確認の記録を保持する。
供給者で行う変更を含めて、変更は、製造工程に与える変更の影響の妥当性確認を行う ために、その変更点（部品設計、製造場所、又は製造工程の変更のような）の検証に対する生産トライアル稼働を要求することが望ましい。

## Slide 289: 8.5.6.1 変更の管理－補足
☑顧客に要求される場合、組織は、次の事項を実施しなければならない。
  直近の製品承認の後の、計画した製品実現の変更を顧客に通知する。
  変更の実施の前に、文書化した承認を得る。
  生産トライアル稼働及び新製品の妥当性確認のような、追加の検証又は識別の要求事項を完了する。

## Slide 290: 8.5.6.1 変更の管理－補足
補足の要点。
  設計ＦＭＥＡ及び工程ＦＭＥＡ、ＤＲなどによる。
  8.3.4.2設計・開発の妥当性確認に従い実施する。➠ 結果、以降の要求事項の “生産トライアル” と重なってくることもある。
  ＦＭＥＡ記録が該当する。
  関連する記録の保持。
生産トライアルとは、実際の製造工程を稼働させて確認すること。（前述の妥当性確認と関連する。）
顧客が要求する場合の要点。
  PPAP承認に関する変更に対し、顧客へ申請する。
  顧客による事前承認。（PPAP再承認など。）
  追加の顧客要求事項に対応する。
変更管理の活動全体に対して、顧客固有要求事項が存在する場合が多い。

## Slide 291: 8.5.6.1 変更の管理－補足
３Ｈ⇔４Ｍの相関
 | 初めて | 変更 | 久しぶり
人 | 新人、パート、派遣社員 | 配置転換 | 職場復帰
設備 | 新規導入、新規金型 | 修理、仕様変更、金型更新 | 遊休設備の再稼働
材料 | 新規材料 | 材料変更、メーカー変更 | 長期在庫品
方法 | 新規製造、新規検査 | 工程変更 | １年ぶりの生産
管理すべき変更事象は具体的に明確にする。
（顧客が示さない場合は組織が明確にすべき。）

## Slide 292: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
☑組織は、検査、測定、試験及びポカヨケ装置を含む、工程管理のリストを特定し、文書化し、維持しなければならない。バックアップ法又は代替法が存在する場合、工程管理のリストには、主要な工程管理及び承認されたバックアップ法又は代替法を含めなければならない。
☑組織は、代替管理方法の使用を運用管理するプロセスを文書化しなければならない。
☑組織は、このプロセスに、リスク分析（FMEAのような）に基づいて、重大性及び代替管理方法の生産実施の前に取得する内部承認を含めなければならない。
☑代替手法を使用して、検査され又は試験された製品の出荷の前に、要求される場合、組織は、顧客の承認を取得しなければならない。
☑組織は、コントロールプランに引用され、承認された代替工程管理方法のリストを、維持し、定期的にレビューしなければならない。
☑標準作業指示書は、各代替工程管理方法に対して利用可能でなければならない。
SI 11

## Slide 293: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
☑コントロールプランに定められた標準工程に可及的速やかに復帰することを目標とする、標準作業の実施を検証するために、代替工程管理の運用を、最低限、日常的にレビューしなければならない。方法例には次の事項を含める。しかし、それに限定されない。
  日常的品質重視監査（例 該当する場合には、必ず、階層別工程監査）
  日常的リーダーシップ会議
重大性によって定められている期間及びポカヨケ装置又は工程の全ての機能が有効に復帰しているとの確認に基づいて、再稼働検証を文書化する。
☑組織は、代替工程管理装置又は工程が使用されていた間、生産された全ての製品に対しトレーサビリティを実施しなければならない（例 シフトごとに得られた初品及び終品の検証及び保管）。

## Slide 294: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
設備の故障など（シャットダウンと関連）で一時的に通常の製造工程ではない製造をする場合を想定し、予め手順を定めておく。
工程管理の一時的変更の事例。
  自動機の故障 ➠ マニュアル加工。
  画像検査機の故障 ➠ 目視検査。
  ポカヨケ装置の故障 ➠ 人的管理。
  承認された工程管理に対する “機能低下（故障）” を意図している。
工程ＦＭＥＡ～ＣＰの決定過程で代替工程に関するプロセスを含めておくことも有効。
  全ての工程を想定する必要はない。どの工程の代替工程管理を想定するかは工程ＦＭＥＡによる。（FAQ17）
原則、代替工程は “異常なモノ造り” なので、日常的検証、再稼働の検証及びトレーサビリティを確実にする。
設備故障などのミクロ的な代替工程
➠ＣＰへ明記
災害などのマクロ的な代替工程
➠6.1.2.3緊急事態対応手順

## Slide 295: 8.6 製品及びサービスのリリース
8.6.1 製品及びサービスのリリース－補足
8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
8.6.3 外観品目
8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ
8.6.5 法令・規制への適合
8.6.6 合否判定基準
8.6 製品及びサービスのリリース

## Slide 296: 8.6.1 製品及びサービスのリリース－補足
☑組織は、製品及びサービスの要求事項が満たされていることを検証するための計画した取決めが、コントロールプランを網羅し、かつ、コントロールプラン（附属書A参照）に規定されたように文書化されていることを確実にしなければならない。
☑組織は、製品及びサービスの初回リリースに対する計画した取決めが、製品又はサービスの承認を網羅することを確実にしなければならない。
☑組織は、製品又はサービスの承認が、ISO9001の8.5.6に従って、初回リリースに引き続く変更の後に遂行されることを確実にしなければならない。
8.6.1 製品及びサービスのリリース－補足
製品特性の検査について、コントロールプランにて明確にし、それに従い実施する。
初回出荷及び変更後の初品に対する検査を含めた検証手順を明確にする。

## Slide 297: 8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
☑レイアウト検査、並びに該当する顧客の材料及び性能の技術規格に対する機能検証は、コントロールプランに規定されたとおり、各製品に対して実行されなければならない。
☑その結果は、顧客がレビューのために利用できなければならない。
注記1 レイアウト検査は、設計記録に示される全ての製品寸法を完全に測定することである。
注記2 レイアウト検査の頻度は、顧客によって決定される。

## Slide 298: 8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
レイアウト検査及び機能試験。（コントロールプランに規定する。）
  PPAPの再認証ではない。PPAP再認証は8.6.2を含むだけ。～FAQ21～
原則、個々の製品において実施すべきであるが、明らかな同一設計構造及び同一工程製造の場合は、ファミリーで行える可能性はある。（顧客許可をとるべき）
レイアウト検査の頻度は顧客が指定するが、指定が無い場合は組織が決定する。➠１回／年が相場。（フォード、クライスラー、各審査機関）
要求事項 | 定義 | 備考
レイアウト検査 | 設計記録（図面）に示された全寸法の測定。～注記1～ | PPAP要求事項№9（寸法測定結果）
機能試験 | 材料特性、機能および特性に対する試験。 | PPAP要求事項№10（材料・性能試験結果）
規格がファミリー化を認めているわけではないので、顧客との合意は必要か。（多種少量生産の場合）

## Slide 299: 8.6.3 外観品目
☑“外観品目”として顧客に指定された組織の製造部品に対して、組織は、次の事項を提供しなければならない。
  照明を含む、評価のための適切な資源
  必要に応じて、色、絞、光沢、金属製光沢、風合い、イメージの明瞭さ（DOI）のマスター及び触覚技術
  外観マスター及び評価設備の保全及び管理
  外観評価を実施する要員が力量をもちそれを実施する資格をもっていることの検証
8.6.3 外観品目
外観品目は顧客の指定による（PPAP要求№13「外観承認報告書」）が、指定外でも外観傷及び仕上状態などは、自主的な管理を判断する。
  外観品目は自動車を利用（ユーザー）する人が見える部品。ボンネット内部、サスペンション部品などは、一般的には該当しない。

## Slide 300: 8.6.3 外観品目
要点。
ａ | 目視検査における照度管理。 証明の強度（ワット数）ではなく、照度（ルクス値）。
ｂ | 絞：樹脂・カーボン製品などの表面模様。 風合い：繊維製品などのさわり心地。（シートなど） イメージの明瞭さ（DOI）：DOI測定器によるつや、研磨痕、凹凸など。 マスター：DOI測定の限度見本。 触覚技術：タッチパネル反応の評価技術。
ｃ | 外観マスター：目視検査時の限度見本。
ｄ | 外観検査員の力量に関する定期的な検証。（MSA（クロスタブ法）による評価など。）

## Slide 301: 8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ
☑組織は、次の方法を一つ以上用いて、外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの品質を確実にするプロセスをもたなければならない。
  供給者から組織に提供された統計データの受領及び評価
  パフォーマンスに基づく抜取検査のような、受入検査及び／又は試験
  受入れ可能な納入製品の要求事項への適合の記録を伴う場合、供給者のサイトの第二者若しくは第三者の評価又は監査
  指定された試験所による部品評価
  顧客と合意した他の方法
8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ
8.4.2 d)に対する詳細要求の追加。（加工委託品などは充分考慮。）
“一つ以上” ➠ 品質を保証するために十分かどうかで判断する。
  “供給者の「検査成績書」の受領” のみは望ましくない。

## Slide 302: 8.6.5 法令・規制への適合
☑自社の生産フローに外部から提供される製品をリリースする前に、組織は、外部から提供されるプロセス、製品及びサービスが、製造された国及び提供されれば顧客指定の仕向国における最新の法令、規制及び他の要求事項に適合していることを確認し、それを証明する証拠を提供できなければならない。
8.6.5 法令・規制への適合
通常、関係する法令等順守指示は顧客から要求される場合が多い。
8.4.2.2と8.6.5の関係。
8.4.2.2 法令・規制要求事項 | 購入製品の関係する法令等への適合を確実にするプロセス。
8.6.5 法令・規制への適合 | 外部から提供される製品の関係する法令等への適合の確認。
8.4.2.2の実施により、結果、
適合していると判断すべき。

## Slide 303: 8.6.6 合否判定基準
☑合否判定基準は、組織によって定められ、必要に応じて又は要求がある場合、顧客に承認されなければならない。抜取りで得られた計数データの合否判定水準は、不良ゼロ（ゼロ・ディフェクト）でなければならない（9.1.1.1参照）。
8.6.6 合否判定基準
要求があれば、限度見本及び外観標準マスターなどの顧客承認を得る。
「ゼロ・ディフェクト」 ➠ 不良「０」以外の合格判定基準はＮＧ。
  ➠ ０・１判定のこと。
  ➠ １・２判定（複数の不良許容）はダメ。
JISZ9015（抜取り検査品質水準）の考え方は採用不可。

## Slide 304: 8.7 不適合なアウトプットの管理
8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
8.7.1.2 不適合製品の管理－顧客規定のプロセス
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
8.7.1.4 手直し製品の管理
8.7.1.5 修理製品の管理
8.7.1.6 顧客への通知
8.7.1.7 不適合製品の廃棄
8.7 不適合なアウトプットの管理
8.7.1
8.7.2

## Slide 305: 8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
☑組織は、製品又は製造工程が現在承認されているものと異なる場合は常に、その後の処理の前に顧客の特別採用又は逸脱許可を得なければならない。
☑組織は、不適合製品の“現状での使用”及び修理（8.7.1.5参照）について以降の処理を進める前に顧客の正式許可を受けなければならない。
☑もし構成部品が製造工程で再使用される場合は、その構成部品は、特別採用又は逸脱許可によって、明確に顧客に伝達しなければならない。
☑組織は、特別採用によって正式許可された満了日又は数量の記録を維持しなければならない。
☑組織は、正式許可が満了となったときには、元の又は置き換わった新たな仕様書及び要求事項に適合していることを確実にしなければならない。
☑特別採用として出荷される材料は、各出荷容器上で適切に識別されなければならない（これは、購入された製品にも等しく適用する。）。
☑組織は供給者からの要請に対して、顧客に提出する前に、承認しなければならない。
SI 9

## Slide 306: 8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
要求事項の意図。
特別採用と逸脱許可。
製品・工程の承認
事前承認と
異なる場合
顧客の承認
異なる製品の出荷
完了後、
元に戻す
トレーサビリティ
元に戻さない場合はPPAP変更承認
出荷時の適切な識別
特別採用 | 不適合製品を、顧客の承認を得て出荷すること。
逸脱許可 | 顧客に承認されている製造工程と異なる製造工程で製造した製品を、顧客の承認を得て出荷すること。

## Slide 307: 8.7.1.2 不適合製品の管理－顧客規定のプロセス
☑組織は、不適合製品に対して該当する顧客規定の管理に従わなければならない。
8.7.1.2 不適合製品の管理－顧客規定のプロセス
ほとんどの顧客は、不適合製品の管理に関する規定（要求）事項を持っている。(顧客固有要求事項、或いはそれに該当する事項が無い場合でも）

## Slide 308: 8.7.1.3 疑わしい製品の管理
☑組織は、未確認の又は疑わしい状態の製品を、不適合製品として分類し管理することを確実にしなければならない。
☑組織は、全ての適切な製造要員が、疑わしい製品及び不適合製品の封じ込めの教育訓練を受けることを確実にしなければならない。
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
組織として “疑わしい製品” の定義を明確にする。
疑わしい製品の扱い。
疑わしい
製品
不適合製品の
扱い（管理）
適合確認を
するorしない
適合確認
良品

## Slide 309: 8.7.1.3 疑わしい製品の管理
考えられる疑わしい製品の事例。
  検査完了後の落下品。
  規定の保管期限を超過した製品。
  点検で異常が見つかった設備で製造した、前回点検までの製品。
  校正外れが発見された測定機器で合格と判断していた、前回校正までの製品。
「疑わしい製品」「逸脱した製品」「不適合製品」の関係。
明らかな不適合品
規定と違う作り方をした製品
何か疑わしい
製品
不適合製品かも
顧客リスクの視点から『すべて不適合品』としての管理を要求。
処置方法は異なるはず。

## Slide 310: 8.7.1.4 手直し製品の管理
☑組織は、製品を手直しする判断の前に、手直し工程におけるリスクを評価するために、リスク分析（FMEAのような）の方法論を活用しなければならない。
☑顧客から要求される場合、組織は、製品の手直しを開始する前に、顧客から承認を取得しなければならない。
☑組織は、コントロールプラン又は他の関連する文書化した情報に従って、原仕様への適合を検証する手直し確認の文書化したプロセスをもたなければならない。
☑再検査及びトレーサビリティ要求事項を含む、分解又は手直し指示書は、適切な要員がアクセスでき、利用できなければならない。
☑組織は、量、処置、処置日及び該当するトレーサビリティ情報を含めて、手直しした製品の処置に関する文書化した情報を保持しなければならない。

## Slide 311: 8.7.1.4 手直し製品の管理 ／ 8.7.1.5 修理製品の管理
要求事項の整理。
要求事項 | 手直し | 修理
手直し／修理によるリスク評価（FMEA、部門横断的方法論協議など） | ● | ●
開始前の顧客承認（手直し及び修理すること及び方法についての承認） | （要求時） | ●
手直し／修理の実施（作業標準書など） | ● | ●
再検査（不適合と判断された検査により再度検証する） | ● | ●
特別採用（8.7.1.1に従う） |  | ●
トレーサビリティ（手直し及び修理をした製品の特定） | ● | ●

## Slide 312: 8.7.1.4 手直し製品の管理 ／ 8.7.1.5 修理製品の管理
手直しと修理の定義。（JISQ9000:2015）
3.12.8 手直し | 要求事項に適合させるため、不適合となった製品又はサービスに対してとる処置。
3.12.9 修理 | 意図された用途に対して受入れ可能とするため、不適合となった製品又はサービスに対してとる処置 注記1 （前略）修理と併せて、特別採用が必要となることがある。
不適合製品
適合製品
要求事項
意図した用途に使える
修理
特別採用
手直し

## Slide 313: 8.7.1.5 修理製品の管理
☑組織は、製品を修理する判断の前に、修理工程におけるリスクを評価するために、リスク分析（FMEAのような）の方法論を活用しなければならない。
☑組織は、製品の修理を開始する前に、顧客から承認を取得しなければならない。
☑組織は、コントロールプラン又は他の関連する文書化した情報に従って、修理確認の文書化したプロセスをもたなければならない。
☑再検査及びトレーサビリティ要求事項を含む、分解又は修理指示書は、適切な要員がアクセスでき、利用できなければならない。
☑組織は、修理される製品の特別採用について、文書化した顧客の正式許可を取得しなければならない。
☑組織は、量、処置、処置日及び該当するトレーサビリティ情報を含めて、修理した製品の処置に関する文書化した情報を保持しなければならない。

## Slide 314: 8.7.1.6 顧客への通知
☑不適合製品が出荷された場合には、顧客に対して速やかに通知しなければならない。
☑初回の伝達に引き続き、その事象の詳細な文書を提供しなければならない。
8.7.1.6 顧客への通知
要求事項の整理。
顧客への通知は「迅速さ」と「正確さ」が重要。そのための連絡ルート、顧客窓口、方法などを定めておく。
顧客からのクレームではなく『自らの通報』。
  当然のことに映るが実際は・・・ ➠ 企業責任（5.1.1.1）の再認識。
不適合製品出荷の事実
顧客への緊急連絡（通知）
顧客への詳細連絡（文書）

## Slide 315: 8.7.1.7 不適合製品の廃棄
☑組織は、手直し又は修理できない不適合製品の廃棄に関する文書化したプロセスをもたなければならない。
☑要求事項を満たさない製品に対して、組織は、スクラップされる製品が廃棄の前に使用不可の状態にされていることを検証しなければならない。
☑組織は、事前の顧客承認なしで、不適合製品をサービス又は他の使用に流用してはならない。
8.7.1.7 不適合製品の廃棄
8.7.1と8.7.1.7の関係。
8.7.1
識別して管理
8.7.1.7
廃棄の前に使用不可の状態
厳しい管理
性善説
性悪説

## Slide 316: 8.7.1.7 不適合製品の廃棄
委託先による廃棄後の転売及び悪用を防止することが目的。
FAQ11
  最終廃棄に先立って使用不可能になる限り、それを製造エリアで行う必要はない。 ➠ 組織の管理下。（廃棄物置き場、或いは使用不可能な状態にするサービスを外部委託する。）
  どの程度のダメージを与える？ ➠ 修理不可能な状態。（赤ペイント程度ではＮＧ）
『使用不可』の状態の判断（見解）は、審査の場面でもバラツキが生じているのが実態。
金属部品などの場合、必ずしも物理的ダメージを与えることが絶対ではなく、例えば、管理上（契約含め）、廃棄物処理業者の確実な処理が確認されていれば問題ないと判断する。

## Slide 317
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 318: ９．パフォーマンス評価
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
9.1.1.2 統計的ツールの特定
9.1.1.3 統計的概念の適用
9.1.2.1 顧客満足－補足
9.1.3.1 優先順位付け
9.2.2.1 内部監査プログラム
9.2.2.2 品質マネジメントシステム監査
9.2.2.3 製造工程監査
9.2.2.4 製品監査
9.3.1.1 マネジメントレビュー－補足
9.3.2.1 マネジメントレビューへのインプット－補足
9.3.3.1 マネジメントレビューからのアウトプット－補足
9.2 内部監査
9.1 監視、測定、分析及び評価
9.1.1 一般
9.1.2 顧客満足
9.1.3 分析及び評価
9.3 マネジメントレビュー
9.3.1 一般
9.3.2 マネジメントレビューへのインプット
9.3.3 マネジメントレビューからのアウトプット

## Slide 319: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
☑組織は、全ての新規製造工程（組立又は整列を含む。）に対して、工程能力を検証し、特殊特性の管理を含む工程管理への追加インプットを提供するために、工程調査を実施しなければならない。
注記 製造工程によっては、工程能力を通じて製品適合を実証することができない場合がある。それらの工程に対しては、仕様書に対する一括適合のような代替の方法を採用してもよい。
☑組織は、顧客の部品承認プロセス要求事項で規定された製造工程能力（C pk）*又は製造工程性能（Ｐpk）*の結果を維持しなければならない。
☑組織は、工程フロー図、PFMEA及びコントロールプランが実施されることを確実にしなければならない。これには次の事項の順守を含めなければならない。
  測定手法
  抜取計画
  合否判定基準

## Slide 320: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
  変数データに対する実際の測定値及び／又は試験結果の記録
  合否判定基準が満たされない場合の対応計画及び上申プロセス
☑治工具の変更、機械の修理のような工程の重大な出来事は、文書化した情報として記録し保持しなければならない。
☑組織は、統計的に能力不足又は不安定のいずれかである特性に対して、コントロールプランに記載されている、仕様への適合の影響が評価された対応計画を開始しなければならない。
☑対応計画には、必要に応じて、製品の封じ込め及び全数検査を含めなければならない。
☑工程が安定し、統計的に能力をもつようになることを確実にするために、特定の処置、時期及び担当責任者を規定する是正処置計画を策定し実施しなければならない。
☑この計画は、要求される場合、顧客とともにレビューし承認を得なければならない。
☑組織は、工程変更の実効日付の記録を維持しなければならない。
*括弧内の記号は、AIAGの承認のもと、日本語版にのみ加筆したものである。

## Slide 321: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
製造工程の管理に必要な要求を9.1.1.1に集約している。明記はされていないが「SPCレファレンスマニュアル」の利用を求めている。
全ての新規製造工程（一般に特殊特性について）に対する工程能力評価の実施。※できない場合は全数検査などでも可。
  工程調査（安定と能力の改善）の基本サイクル。
工程の重大な出来事に対する記録。
  治工具の変更、機械の修理、材料メーカー変更、作業者の変更
工程の分析 | 統計的管理状態にあるかを分析し、特別原因がある場合には、それを除去して統計的管理状態を実現する。
工程の維持（管理） | 工程性能を監視する。
工程の改善 | 共通原因変動を減少させ、工程能力を高める。

## Slide 322: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
工程の安定性と工程能力。
 | 安定 | 不安定
能力あり |  | 
能力なし |  | 
規格
t1
t2
規格
t1
t2
規格
t1
t2
規格
t1
t2

## Slide 323: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
不安定と能力不足における処置。
 | 安定 | 不安定
能力あり | 理想の状態であり、処置は不要。 | 特別原因を特定し、対策することが必要。ただし、条件付きで顧客が生産の継続を認めることもある。
能力なし | 共通原因の削減が必要。 | 共通原因、特別原因ともに削減が必要。

## Slide 324: 9.1.1.1 製造工程の監視及び測定
不安定・能力不足の場合の対応計画（暫定処置）の例。
  製品の封じ込め ／ 生産（ライン）停止
  生産数量又は生産速度の減少
  出荷停止 ／ 全数検査
  次工程にリリースした “疑わしい製品” の特定。（8.7.1.3）
  出荷された製品について、顧客への通知。（8.7.1.6）
PPAP要求の初期工程能力（Cpk）及び初期工程性能（Ppk）
結果 | 解釈 | 
Cpk（Ppk）＞1.67 | 合否判定基準を満たしている。 | 
1.33≦Cpk（Ppk）≦1.67 | 受入れ可能と判断される場合がある。 | 調査結果の確認のため顧客へ連絡する。
Cpk（Ppk）＜1.33 | 合否判定基準を満たしていない。 | 
但し、PPAP承認結果を維持することが原則。（例えば、Ppk2.0であれば、量産時も2.0を維持。1.67ではない。）

## Slide 325: 9.1.1.2 統計的ツールの特定
☑組織は、統計的ツールの適切な使い方を決定しなければならない。組織は、適切な統計的ツールが先行製品品質計画（又はそれに相当する）プロセスの一部として含まれていること、かつ、設計リスク分析（DFMEAのような）（該当する場合には、必ず）、工程リスク分析（PFMEAのような）及びコントロールプランに含まれていることを検証しなければならない。
9.1.1.2 統計的ツールの特定
計画した各プロセスにおける統計的ツールの適用を明確にする。
営業プロセス | パレート図など
工程設計プロセス | ＦＭＥＡなど
製造プロセス | 管理図、工程能力指数など
購買プロセス | ヒストグラム、パレート図、抜取り検査方式など
改善プロセス | ８Ｄレポート、特性要因図など

## Slide 326: 9.1.1.3 統計概念の適用
☑ばらつき、管理（安定性）、工程能力及び過剰調整によって起きてしまう結果のような統計概念は、統計データの収集、分析及び管理に携わる従業員に理解され、使用されなければならない。
9.1.1.3 統計概念の適用
統計的ツールに携わる要員が持つべき力量の要求。 ➠ レファレンスマニュアルSPCの必要部分。
  ばらつきの原理と分布（位置、広がり、形状）
  安定性と工程能力
  安定／不安定 × 工程能力あり／なし の組合せに関する考え方
  共通原因、特別原因、過剰調整（共通原因に対して特別原因対策を行うこと。）の意味

## Slide 327: 9.1.2.1 顧客満足－補足
☑製品及びプロセスの仕様書及び他の顧客要求事項への適合を確実にするために、内部及び外部の評価指標の継続的評価を通じて、組織に対する顧客満足を監視しなければならない。
☑パフォーマンス指標は、客観的証拠に基づき、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  納入した部品の品質パフォーマンス
  顧客が被った迷惑
  市場で起きた回収、リコール、補償（該当する場合には、必ず）
  納期パフォーマンス（特別輸送費が発生する不具合を含む。）
  品質又は納期問題に関する、特別状態を含む、顧客からの通知
☑組織は、製品品質及びプロセス効率に対する顧客要求事項への適合を実証するために、製造工程のパフォーマンスを監視しなければならない。
☑監視には、提供される場合、オンライン顧客ポータル及び顧客のスコアカードを含む、顧客パフォーマンスデータのレビューを含めなければならない。

## Slide 328: 9.1.2.1 顧客満足－補足
9001（9.1.2）に対し、具体的な監視事項（内部と外部の評価指標）を要求している。
５つのパフォーマンス指標。（8.4.2.4供給者の監視と対比）
  通常、顧客の工場で検出された不適合の実績。
  顧客工場の操業中断、構内保留などに至った品質納期の問題。
  市場で生じた実害。
  単純な「納期遅延」のみならず、
    特別輸送費（納期遅延を防ぐために計画外の納入により発生した費用。）
    納期調整回数（事前の顧客との調整ではあるが無い方が顧客満足度は向上するはず。）
  顧客の工場認定取り消しなど。

## Slide 329: 9.1.2.1 顧客満足－補足
製造工程パフォーマンスの監視 ➠ 顧客満足に関する原因系情報と結果系情報の利用。
顧客満足『度』。 ～ISO9000～
  定義：顧客の期待が満たされている程度に関する顧客の受け止め方。
  注記：
結果系情報 | ５つのパフォーマンス指標 顧客ポータル及び顧客スコアカード
原因系情報 | 組織の製造工程パフォーマンス
原因系の改善を含めての対応が重要
1 引渡しまで、顧客の期待が組織にも顧客自身にもわからない場合がある。
2 「苦情が無い＝顧客満足が高い」とは限らない。
3 「顧客要求事項の満足＝顧客満足が高い」とは限らない。
不安
安心
満足
感動

## Slide 330: 9.1.3 分析および評価 （岩波氏）
①監視・測定からの適切なデータおよび情報を分析し、評価する。
②分析の結果は、次の事項を評価するために用いる。
a)製品・サービスの適合
b)顧客満足度
c)製品マネジメントシステムのパフォーマンスと有効性
d)計画が効果的に実施されたかどうか
e)リスクおよび機会に取り組むためにとった処置の有効性
f)外部供給者のパフォーマンス
g)品質マネジメントシステムの改善の必要性

## Slide 331: 9.1.3.1 優先順位付け
☑品質及び運用パフォーマンスの傾向は、目標への進展と比較し、顧客満足を改善する処置の優先順位付けを支援する処置を導かなければならない。
9.1.3.1 優先順位付け
分析及び評価の実施の際の優先順位付け。
  定期的な指標管理。（一般に月次実績）
  実績に対する分析による傾向と優先順位の判断。
審査期間へ提出する「直近12ヶ月以上の重要指標及びパフォーマンスの傾向」はこの要求事項に基づいている。
月次品質会議など。

## Slide 332: 9.2.1内部監査の目的 (ISO9001要求)
9.2.1内部監査の目的
①品質マネジメントシステムが、次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、予め定めた間隔で内部監査を実施する。
a)品質マネジメントシステムは次の事項に適合しているか？
1)品質マネジメントシステムの関して、組織が規定した要求事項
2)ISO9001規格の要求事項
b)品質マネジメントシステムは、有効に実施され維持されているか
【用語の定義】
監査プログラム：特定の目的に向けた、きめられた期間内で実行するように計画された一連の監査
監査計画：監査のための活動および手配事項を示すもの

## Slide 333: 9.2.1内部監査の目的 (ISO9001要求)
【要求事項の解説】
内部監査の目的は、あら探しではなく改善のネタを見つけることであり、そのために、適合性だけでなく有効性についても監査することを意図しています。
内部監査の目的として①a)は適合性の確認、b)は有効性の確認について述べています。適合性とは、要求事項（やるべきこと）を確実に行っているかどうか、有効性は、目標を達成しているかどうかです。

## Slide 334: 9.2.1内部監査の目的 (ISO9001要求)
箇条9.2.1①品質マネジメントシステムが、次のa),b)状況にあるか否かを判断するために、予め定めた間隔で内部監査を実施する。
a)品質マネジメントシステムは次の事項に適合しているか？
品質マネジメントシステムに関して、組織が規定した要求事項
ISO9001/IATF16949規格の要求事項
b)品質マネジメントシステムは、有効にその詳細が規定されている

## Slide 335: 9.2.2内部監査の実施 (ISO9001要求)
9.2.2内部監査の実施
②内部監査に関して、次の事項を行う。
a)監査プログラムを計画・確率・実施および維持する。
・頻度、方法、責任、計画要求事項および報告を含む
・監査プログラムは、関連するプロセスの重要性、組織に影響を及ぼす変更、および前回までの監査結果を考慮に入れる
b)各監査について、監査基準と監査範囲を定める
c)監査プロセスの客観性・公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する
d)監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。

## Slide 336: 9.2.2内部監査の実施 (ISO9001要求)
e)遅延なく、適切な修正と是正処置を行う。
f)監査プログラムの実施および監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する(記録)
③注記 手引きとしてISO19011を参照
【用語の定義】
監査プログラム：特定の目的に向けた、きめられた期間内で実行するように計画された一連の監査
監査計画：監査のための活動および手配事項を示すもの

## Slide 337: 9.2.2内部監査の実施 (ISO9001要求)
【要求事項の解説】
内部監査の目的は、あら探しではなく改善のネタを見つけることであり、そのために、適合性だけでなく有効性についても監査することを意図しています。
内部監査の目的として②は、内部監査プログラムを作成して、実施することを述べています。内部監査における実施項目は、下記②a)～f)に規定されています。

## Slide 338: 9.2.2内部監査の実施 (ISO9001要求)
箇条9.2.2
②a)内部監査プログラムを作成することを述べている
IATF16949では、次項の箇条9.2.2.1に詳細が規定されている
②b)監査基準には、次のようなものがある
品質マネジメント監査：IATF16949規格要求事項、顧客固有要求事項、関連する法規制、組織が決めた要求事項（例 品質マニュアル）
製造工程監査：コントロールプラン、プロセスFMEAなど
製品監査：コントロールプラン、製品図面、製品規格書、包装仕様書など
監査時期：プロセス、部門、場所、対象時期など
②c)自分（監査員）が行った仕事は監査できない
②d)監査結果を、被監査部門の責任者や内部監査責任者に報告する
②e)監査で不適合かどうか発見された場合、被監査部門の責任者は、タイムリーに修正と是正処置を行う。
②f)不適合報告書や監査報告書を作成する

## Slide 339: 9.2.2.1 内部監査プログラム
☑組織は、文書化した内部監査プロセスをもたなければならない。
☑そのプロセスには、品質マネジメントシステム監査、製造工程監査及び製品監査を含む、品質マネジメントシステム全体を網羅する内部監査プログラムの策定及び実施を含めなければならない。
☑監査プログラムは、リスク、内部及び外部パフォーマンスの傾向及びプロセスの重大性に基づいて優先付けしなければならない。
☑組織がソフトウェア開発の責任がある場合、組織は、ソフトウェア開発能力評価を監査プログラムに含めなければならない。
☑プロセス変更、内部及び外部不適合、並びに顧客苦情に基づいて、監査頻度をレビューし、必要に応じて、調整しなければならない。
☑監査プログラムの有効性は、マネジメントレビューの一部としてレビューしなければならない。

## Slide 340: 9.2.2.1 内部監査プログラム
ＩＡＴＦが求める内部監査。
適切な優先度と頻度の決定。
監査プログラムは、9.2.2.2及び9.2.2.3の記述から “3か年 + 年次” で持つべき。
 | IATF16949 | ISO9001 | 目的
ＱＭＳ監査 | ● | ● | 自動車産業QMS規格への適合と有効性の検証
製造工程監査 | ● | 任意 | 製造工程の有効性と効率の判定
製品監査 | ● | 任意 | 製品の規定要求事項への適合の検証（寸法・機能・包装等）
優先度 | リスク、内外のパフォーマンス傾向、プロセスの重要性など。
頻度 | 内外の不適合、顧客苦情など。

## Slide 341: 9.2.2.1 内部監査プログラム

## Slide 342: 9.2.2.2 品質マネジメントシステム監査
☑組織は、年次プログラムに従って3年間の監査サイクルにおいて、この自動車産業QMS規格への適合を検証するためにプロセスアプローチを用いて、すべての品質マネジメントシステムプロセスを監査しなければならない。
☑これらの監査の中で組織は、その有効な実施を確認するために顧客固有品質マネジメントシステム要求事項のサンプリング監査を実施しなければならない。
☑完全な監査サイクルの期間は3年間のままとする。この3年間の監査サイクルの間に監査が実施される個々のプロセスの品質マネジメントシステム監査の頻度は、内部及び外部のパフォーマンス及びリスクに基づくものとしなければならない。
☑組織は、自社のプロセスに割当てた監査頻度を正当とする理由を維持しなければならない。すべてのプロセスを3年間の監査サイクルの間にサンプリングすること、並びに、ISO9001基本要求事項及び顧客固有要求事項も含めて、IATF16949規格中の適用されるすべての要求事項について監査することが要求される。
SI 14

## Slide 343: 9.2.2.2 品質マネジメントシステム監査
監査対象は、特定した全てのプロセス。（自動車産業プロセスアプローチによる監査）
３か年計画の事例。
プロセス | 重要度 | 1年目 | 2年目 | 3年目
営業P | ○ | 実施 | － | 実施
製造P | ◎ | 実施 | 実施 | 実施
購買P | △ | － | 実施 | －
CSR | ◎ | 実施 | 実施 | 実施
審査 |  | ｻｰﾍﾞﾗﾝｽ | ｻｰﾍﾞﾗﾝｽ | 再認証
顧客固有要求事項についても実施する。
実施頻度はリスク分析（重要度）により変化させる。

## Slide 344: 9.2.2.2 品質マネジメントシステム監査
プロセスアプローチによる監査チェックシート事例。

## Slide 345: 9.2.2.3 製造工程監査
☑組織は、製造工程の有効性及び効率を判定するために、各３暦年の期間、工程監査のための顧客固有に要求される方法を使用して、全ての製造工程を監査しなければならない。
☑顧客によって定められていない場合、組織は、使用する方法を決めなければならない。
☑個別の各監査計画の中で、各製造工程は、シフト引継ぎの適切なサンプリングを含めて、それが行われている全てのシフトを監査しなければならない。
☑製造工程監査には、工程リスク分析（PFMEAのような）、コントロールプラン及び関連文書が効果的に実施されているかの監査を含めなければならない。

## Slide 346: 9.2.2.3 製造工程監査
製造工程監査 ➠ 製造工程の有効性と効率の判定。
  コントロールプラン及び手順書通りに実施しているかだけではない。
  結果として目標を達成しているか、効率的な生産かなど。
シフト引継を注視。
  シフト切替えは、“重要な工程イベント” のため、監査プログラムで全シフト及び全シフト切替に対する監査を計画する。
  あくまでも、最低限３年計画において全シフトを網羅する。その判断はリスク及び重要度等により判断する。（FAQ19）
単に全シフトの監査だけではない。シフト引継時刻のサンプリング。（1直終了時～2直開始まで）

## Slide 347: 9.2.2.3 製造工程監査
製造工程監査チェックシート事例。

## Slide 348: 9.2.2.4 製品監査
☑組織は、規定要求事項への適合を検証するために、顧客固有の要求される方法を使用して、生産及び引き渡しの適切な段階で、製品を監査しなければならない。顧客によって定められていない場合、組織は、使用する方法を定めなければならない。
9.2.2.4 製品監査
FAQ20
  製品監査の頻度は、リスク及び製品の複雑さにより組織が決定する。
定期的な時間軸ではなく、対象製品の生産計画（頻度）に合せ、監査の実施時期を調整する。
製品が多種にわたる場合、製品特性及び製造工程のファミリー化の根拠などを基にグループ分けする判断も可能。
ファミリー化とリスクから、実施対象と頻度を判断する。（根拠を明確に。顧客との合意は必要か。）

## Slide 349: 9.2.2.4 製品監査
FAQ22（製品監査とレイアウト検査の違い）
項目 | レイアウト検査 | 製品監査
検査基準 | 製品規格 | 製品規格
検査項目 | 製品規格のすべて | 製品規格のサンプリング
実施責任者 | 検査員 | 内部監査員
方法 | 組織が決定 | 顧客が指定
頻度 | 顧客が指定 | 組織が決定
実施時期 | 生産の適切な段階 | 生産・引渡しの適切な段階
CPへの記載 | 記載 | 記載なし
通常は完成品置場からのサンプリングだが、完成品では検査できない場合、製造工程の途中で実施する。
顧客が示さない場合は組織が決定する。

## Slide 350: 内部監査について
３つの監査のまとめ
監査の種類 | 目的 | 対象 | 方法・時期
QMS監査 | 自動車産業QMS規格への適合と有効性の検証 | 全てのプロセス 顧客固有のQMS要求事項（サンプリング） | プロセスアプローチ方式 各3暦年の期間の間、年次プログアムに沿って
製造工程監査 | 製造工程の有効性と効率の判定 | 全ての製造工程 全ての勤務シフト（シフト引継のサンプリング） | 顧客指定の方法（指定がない場合組織が決定） PFMEA、CP、関連文書が効果的に実施されているかを含める。 各3暦年の期間
製品監査 | 製品の規定要求事項への適合の検証（寸法・機能・包装等） | 製品 | 顧客指定の方法（指定がない場合組織が決定） 生産、引渡しの適切な段階で

## Slide 351: 内部監査について
コントロールプランと製品監査の関係の一例
工程 | 製品特性 | 工程パラメータ | CPにない製品特性
材料受入検査 | 材料特性 | － | 
材料加工① | － | 加工条件の管理 | 
工程内検査 | 寸法検査 特性検査 | － | 
材料加工② | － | 外注先で実施 | 
工程内検査 | 外注先で実施 |  | 寸法検査 特性検査
熱処理 | － | 温度／時間 | 
熱処理後の検査 | ※妥当性検証済み | － | 製品強度試験
工程 | 製品特性 | 工程パラメータ | CPにない製品特性
製品組立 | － | 組立機の定期点検 | 
最終検査① | 寸法検査 特性検査 | － | 
最終検査② | 外観検査 | － | 
包装、ラベリング、出荷 | － | 包装装置の定期点検 | 包装、ラベリング状態の検査
定期検査 | レイアウト検査 機能試験 信頼性試験 |  | 
太字が製品監査項目と成り得る。 |  |  | 

## Slide 352: 9.3.1.1 マネジメントレビュー－補足
☑マネジメントレビューは、少なくとも年次で実施しなければならない。品質マネジメントシステム及びパフォーマンスに関係する問題に影響する内部又は外部の変化による顧客要求事項への適合のリスクに基づいて、マネジメントレビューの頻度を増やさなければならない。
9.3.1.1 マネジメントレビュー－補足
最低限の頻度（年次）が示されたが、本来、経営的視点における見直しは、組織の事業環境に応じてもっと短いサイクルで実施しているはず。
  月次の役員会／四半期ごとの予算検証／月次の部長会など。
リスクに基づいて頻度を増やすとは、課題発生時の臨時を含め前述のようなこと。

## Slide 353: 9.3.2.1 マネジメントレビューへのインプット－補足
☑マネジメントレビューへのインプットには、次に示すものを含めなければならない。
  不良品質コスト（内部及び外部不適合のコスト）
  プロセス有効性指標
  製品実現のプロセスのプロセス効率性指標（該当する場合）
  製品適合性
  現在の操業に対する変更、及び新施設又は新製品、についての製造実現可能性評価（参照 条項7.1.3.1）
  顧客満足（参照 ISO9001、条項9.1.2）
  保全目標に対するパフォーマンスのレビュー
  補償パフォーマンス（適用される場合）
  顧客スコアカードのレビュー（適用される場合）
  リスク分析（FMEA等々）によって特定されたフィールドで起こり得る失敗の特定
  フィールドでの実際に起こった失敗及びその安全又は環境に及ぼす影響
  該当する製品及びプロセスの設計開発中の規定された段階における測定結果の要約
SI 13・16

## Slide 354: 9.3.2.1 マネジメントレビューへのインプット－補足
IATF追加インプットと箇条の関係
インプット |  | 項番
ａ | 内部、外部の不適合コスト | 8.6.1／9.1.2.1
ｂｃ | プロセスの有効性指標・効率指標の結果と対策 | 5.1.1.2
ｄ | 不良率、クレーム件数など | 8.6.1／10.2
ｅ | 新規設備、新規製品及び変更に対する製造フィージビリティ評価 | 7.1.3.1／8.2.3.1.3
ｆ | 顧客満足情報 | 9.1.2／9.1.2.1
ｇ | 保全目標に対するパフォーマンス計画と結果 | 8.5.1.5
ｈ | 補償のパフォーマンス | 10.2.5
ｉ | 顧客スコアカードの結果 | 9.1.2.1
ｊ | リスク分析（FMEA）の結果、明確になった潜在的市場不具合 | 6.1.2.1／8.3.4.1
ｋ | 市場不具合とそれらが安全、環境に与える影響 | 10.2.6
ｌ | 設計開発の管理状況に関する要約(重要）情報 | 8.3.4.1
これらの項番における活動結果（評価、情報、記録など）をインプットする。

## Slide 355: 9.3.3.1 マネジメントレビューからのアウトプット－補足
☑トップマネジメントは、顧客のパフォーマンス目標が達成されていない場合には、処置計画を文書化し実施しなければならない。
9.3.3.1 マネジメントレビューからのアウトプット－補足
顧客のパフォーマンス目標の未達に対する具体的指示を要求。
顧客のパフォーマンス目標（ある場合）は、顧客固有要求事項により、プロセス管理図のインプット（要求事項）へ展開される。
  納入不良率「10ppm未満」
  部品納入評価ランク「Cランク以下は是正処置提出」など。

## Slide 356
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 357: １０．改善
10.2.3 問題解決
10.2.4 ポカヨケ
10.2.5 補償管理システム
10.2.6 顧客苦情及び市場不具合の試験・分析
10.3.1 継続的改善－補足
10.2 不適合及び是正処置
10.2.1
10.2.2
10.1 一般
10.3 継続的改善

## Slide 358: 10.2.3 問題解決
☑組織は、次の事項を含む、再発を防止する問題解決の方法を文書化したプロセスをもたなければならない。
  問題の様々なタイプ及び規模に対する定められたアプローチの仕方（例 新製品開発、現行製造問題、市場不具合、監査所見）
  不適合なアウトプット（ISO9001の8.7参照）の管理に必要な、封じ込め、暫定処置及び関係する活動
  根本原因分析、使用される方法論、分析及び結果
  類似のプロセス及び製品への影響を考慮することを含む、体系的是正処置の実施
  実施された是正処置の有効性検証
  適切な文書化した情報（例 PFMEA、コントロールプラン）のレビュー及び、必要に応じた更新
☑顧客が固有の規定されたプロセス、ツール、又は問題解決のシステムをもっている場合、顧客によって他に承認がない限り、組織は、そのプロセス、ツール、又はシステムを使用しなければならない。

## Slide 359: 10.2.3 問題解決
是正処置の実施について、問題解決プロセスをもって実施する。
  是正処置規定及び是正処置様式の中に盛り込んで実施すべき。
  一般的に顧客固有の様式が指定されている場合が多い。
ｃ）について。
  特性要因図、FTA、なぜなぜ分析など。
ｄ）について。
  8Dレポートなど。
０ | 計画、前提条件、スケジュールの作成
１ | チーム編成
２ | 問題の客観的事実の詳述（5W2H／５Whyなどを用いて説明）
３ | 修正、封じ込め（顧客への影響を最少にする応急処置）の実施
４ | 根本原因の特定
５ | 根本原因を除去する処置の決定（是正処置）
６ | 対策の実施
７ | 適用した処置の標準化（文書化）
８ | チームの貢献の明文化
是正処置の範囲内として考えてよいが、原因究明の甘さ、有効性検証の不備などは厳しく見直す必要あり。

## Slide 360: 10.2.3 問題解決
QC７つ道具と問題解決
◎：効果大 ○：効果あり
 | 現状分析 | 原因調査 | 対策案作成 | 効果の確認
グラフ | ◎ | ○ |  | ◎
ヒストグラム | ◎ |  |  | ○
パレート図 | ○ | ○ |  | 
特性要因図 |  | ◎ | ○ | 
チェックシート | ○ |  |  | ○
層別 | ◎ | ◎ | ○ | ○
散布図 |  | ◎ |  | 
管理図 | ◎ |  |  | ◎

## Slide 361: 10.2.4 ポカヨケ
☑組織は、適切なポカヨケ手法の活用について決定する文書化したプロセスをもたなければならない。
☑採用された手法の詳細は、プロセスリスク分析（PFMEAのような）に文書化し、試験頻度はコントロールプランに文書化しなければならない。
☑そのプロセスには、ポカヨケ装置の故障又は模擬故障のテストを含めなければならない。
☑記録は維持しなければならない。
☑チャレンジ部品が使用される場合、実現可能であれば、識別し、管理し、検証し、及び校正しなければならない。
☑ポカヨケ装置の故障には、対応計画をもたなければならない。

## Slide 362: 10.2.4 ポカヨケ
ポカヨケの重要性。
  人為的ミスを「０」にすることはできない。
  顧客への影響は「０」にできる。（しなければならない。）
  この矛盾を補うことが「ポカヨケ」である。
  人為的ミスに対する是正処置は「教育訓練の徹底」ではない。
  ポカヨケは「不具合検出」のためではなく「不具合予防」のために使う。
ポカヨケの文書化と運用。
ポカヨケの可能性・必要性 | 工程FMEA
ポカヨケの運用・試験 | コントロールプラン／試験記録
コントロールプランへの文書化必須
（適切に機能することのテストを含め）

## Slide 363: 10.2.4 ポカヨケ
定義。
ポカヨケの事例。
ポカヨケ | 不適合製品の製造を予防するための、製品及び製造工程の設計。
チャレンジ部品 | ポカヨケ装置の機能又は点検治具、マスターなどの妥当性確認に使用する、既知の仕様・校正された標準にトレースされた、期待された結果を持つ部品
注意式ポカヨケ | 強制式ポカヨケ
自動車のライトをつけたままでエンジンを止めると警告音が鳴る。 | 車のライトをつけたままでエンジンを止めると自動的にライトが消える。
外観検査の基準に限度見本を準備する。 | 外観検査を目視検査から画像処理装置に変える。
機械の条件入力結果（数値）が視認できるようにモニターに表示する。 | あり得ない機械の条件入力がされるとモニターからアラームが発生する。

## Slide 364: 10.2.5 補償管理システム
☑組織の製品に対して補償を要求される場合、組織は、補償管理プロセスを実施しなければならない。
☑組織は、NTF（no trouble found）を含めて、そのプロセスに補償部品分析の方法を含めなければならない。
☑顧客に規定されている場合、組織は、その要求される補償管理プロセスを実施しなければならない。
10.2.5 補償管理システム
補償期間における無償修理等については、OEMがTier1へ補償要求し、それ以降は顧客が供給者（組織）へ補償要求に関して個別要求する。
NTF（ユーザーで生じた現象が再現しない）の場合に正当性を立証する技術的な分析手順などを決めておく。

## Slide 365: 10.2.6 顧客苦情及び市場不具合の試験・分析
☑組織は、顧客苦情及び市場不具合に対して、回収された部品を含めて、分析しなければならない。
☑そして、再発防止のために問題解決及び是正処置を開始しなければならない。
☑顧客に要求された場合は、これには、顧客の最終製品内での、組織の製品の組込みソフトウェアの相互作用の分析を含めなければならない。
☑組織は、試験／分析の結果を、顧客及び組織内にも伝達しなければならない。
10.2.6 顧客苦情及び市場不具合の試験・分析
10.2（是正処置）、10.2.3（問題解決）を行うきっかけの一つとして苦情及び市場不具合部品がある。
日本の場合、市場不具合に対する販売者及びメーカーの責任は慣習的だが、契約社会の欧米は異なる。 ➠ IATF規格にて要求する。

## Slide 366: 10.3.1 継続的改善－補足
☑組織は、継続的改善の文書化したプロセスをもたなければならない。
☑組織は、このプロセスに次の事項を含めなければならない。
  使用される方法論、目標、評価指標、有効性及び文書化した情報の明確化
  工程ばらつき及び無駄の削減に重点を置いた、製造工程の改善計画
  リスク分析（FMEAのような）
注記 継続的改善は、製造工程が統計的に能力をもち安定してから、又は製品特性が予測可能で顧客要求事項を満たしてから、実施される。

## Slide 367: 10.3.1 継続的改善
継続的改善活動に対する詳細補足。
  例えば、
  IATF16949は製造サイトに適用するため工程改善は必須且つ重要。顧客が重視している特殊特性などの改善を優先させるべき。
  FMEAは常に改善のインプット。
製造工程の是正と改善の境界。（10.3.1注記）
内部監査 | QMSの有効性に対する改善点の検出。
データ分析 | 改善の機会を見つける情報の提供。
予防処置 | 潜在的な問題点の検出と改善点の検出。
安定し、
能力がある。
安定していない。
能力がない。
更なるレベルアップ。
要求を満たすための是正処置
継続的改善

## Slide 369: この資料の構成
第１章 IATF16949:2016概要
第２章 IATF16949:2016要求事項の理解
第３章 コアツールの理解

## Slide 370: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 371: １．IATF16949とコアツール ＩＡＴＦ１６９４９とコアツール
IATF16949の狙い。（ international automotive task force）
  不適合の検出：✖
  不具合の予防、製造工程のばらつきとムダの削減：
そのために具体的な技術手法が必要となる。（IATFが事前準備 ➠ コアツール：AIAG （automotive industry action group）発行マニュアルに基づく）
コアツールはIATF16949要求事項に対応するための “参照文書”。（PPAPを除く）

## Slide 372: １．IATF16949とコアツール ＩＡＴＦ１６９４９とコアツール
コアツールの概要
コアツール | 概要
APQP（先行製品品質計画）&CP（コントロールプラン） | 新製品の設計開発の手順を述べたもので、APQPは以降のコアツールと関係する
PPAP（生産部品承認プロセス） | 自動車生産用の量産品を顧客に出荷するために、顧客の承認を得る手順を述べたもの
サービスPPAP（サービス生産部品承認プロセス） | 自動車のサービス用の製品（サービスパーツ）を顧客に出荷するために、顧客の承認を得る手順を述べたもの。（PPAP+サービス固有要求）
FMEA（潜在的故障モード影響解析） | 製品又は製造工程で発生する可能性のある故障を予測して、設計段階でリスクを低減させる技法 ※現在、AIAGとAIAG&VDA併用
SPC（統計的工程管理） | 製造工程を安定させ、かつ工程能力を向上させるための技法
MSA（測定システム解析） | 測定器、測定者、測定環境などの測定システムの変動（測定結果のばらつき）を解析する技法

## Slide 373: １．IATF16949とコアツール ＡＰＱＰ＆ＣＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
APQPのアウトプット項目のほとんどはIATF16949規格要求事項となっている。（特殊特性、技術仕様書、コントロールプラン・・・APQPの項で後述）
  ➠ APQPはIATF16949要求事項を製品実現プロセスに従って述べたもの。
項目 | 要求事項の概要
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
7.2.4 第二者監査員の力量 | 第二者監査員は、適格性確認に対する顧客要求事項を満たし、該当する コアツール要求事項の力量を実証する。
8.3.2.1 設計・開発の計画－補足 | 部門横断的アプローチで推進する例には、プロジェクトマネジメント（例えば、APQPまたはVDA-RGA）がある。
9.1.1.2 統計的ツールの特定 | 適切な統計的ツールが、先行製品品質計画プロセスの一部として含まれる。

## Slide 374: １．IATF16949とコアツール ＡＰＱＰ＆ＣＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
コントロールプランは、製品と製造工程の管理方法を記述した文書で、IATF16949の中で最も重要な文書の一つ。
項目 | 要求事項の概要
4.4.1.2 製品安全 | 製品安全に関係する製品と製造工程の運用管理に対する文書化したプロセスをもつ。これにはコントロールプランの特別承認を含める。
7.1.3.1 工場、施設および設備の計画 | リスクに関連する定期的再評価を含めて、工程承認中に行われた変更、コントロールプランの維持、及び作業の段取り替え検証を取り入れるために、工程の有効性を維持する。
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
 | 製造工程監査員は、監査対象となる製造工程のコントロールプランを含む、専門的理解を実証する。
7.2.4 第二者監査員の力量 | 製造工程監査員は、監査対象となる製造工程のコントロールプランを含む、専門的理解を実証する。

## Slide 375: １．IATF16949とコアツール ＡＰＱＰ＆ＣＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
7.5.3.2.2 技術仕様書 | 技術規格・仕様書の変更が、コントロールプランのような生産部品承認プロセスに影響する場合、顧客の生産部品の再承認が要求される。
8.3.2.1 設計・開発の計画－補足 | 部門横断的アプローチで推進する例には、製造工程リスク分析の実施及びレビュー（例えば、コントロールプラン）がある。
8.3.3.3 特殊特性 | 特殊特性を特定するプロセスを確立し、文書化し、実施する。特殊特性をコントロールプランに含める。
8.3.4.3 試作プログラム | 顧客から要求される場合、試作プログラム及び試作コントロールプランをもつ。
8.3.5.2 製造工程設計からのアウトプット | 製造工程設計からのアウトプットには、コントロールプランなどを含める。
8.5.1.1 コントロールプラン | コントロールプランは、該当する製造サイト及び全ての供給する製品に対して、システム、サブシステム、構成部品又は材料のレベルで、バルク材料を含めて策定する。

## Slide 376: １．IATF16949とコアツール ＡＰＱＰ＆ＣＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
8.5.1.1 コントロールプラン | 量産試作及び量産に対して、製造工程のリスク分析のアウトプット（FMEAのような）からの情報を反映する、コントロールプランを作成する。
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更 | コントロールプランに引用され、承認された代替工程管理方法のリストを作成し、定期的にレビューする。
 | コントロールプランに定められた標準作業の実施を検証するため、代替工程管理の運用を日常的にレビューする。
8.6.1 製品・サービスのリリース－補足 | 製品・サービスの要求事項が満たされていることを検証するための計画した取決めが、コントロールプランを網羅し、かつ、コントロールプランに規定されたように文書化されていることを確実にする。
8.6.2 レイアウト検査・機能試験 | レイアウト検査及び顧客の材料・性能の技術規格に対する機能検証は、コントロールプランに規定されたとおりに、各製品に対して実行する。
8.7.1.4 手直し製品の管理 | コントロールプランに従って、原仕様への適合を検証する手直し確認の文書化したプロセスをもつ。

## Slide 377: １．IATF16949とコアツール ＡＰＱＰ＆ＣＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
8.7.1.5 修理製品の管理 | コントロールプランに従って、修理確認の文書化したプロセスをもつ。
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定 | 統計的に能力不足又は不安定な特性に対して、コントロールプランに記載された対応計画を開始する。
9.2.2.3 製造工程監査 | 製造工程監査には、コントロールプランが効果的に実施されていることの監査を含める。
10.2.3 問題解決 | 文書化した情報（例えば、コントロールプラン）のレビュー及び更新を含む、問題解決の文書化したプロセスをもつ。
10.2.4 ポカヨケ | ポカヨケ手法の活用について決定する文書化したプロセスをもつ。
 | 採用された手法の試験頻度は、コントロールプランに文書化する。

## Slide 378: １．IATF16949とコアツール ＰＰＡＰとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
PPAPは “IATF16949要求事項” の位置付け。（他のレファレンスマニュアルは “参照事項”）
通常、顧客固有要求事項の重要要素として文書化（顧客文書）される。
項目 | 要求事項の概要
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
7.2.4 第二者監査員の力量 | 第二者監査員は、適格性確認に対する顧客要求事項を満たし、該当する コアツール要求事項の力量を実証する。
7.5.3.2.2 技術仕様書 | 技術規格／仕様書の変更は、生産部品承認プロセス文書に影響する場合、顧客の生産部品承認の再承認記録が要求される。
8.3.4.4 製品承認プロセス | 顧客に要求される場合、出荷に先立って、文書化した顧客の製品承認を取得する。
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定 | 顧客の部品承認プロセス要求事項で規定された製造工程能力（Cpk）又は製造工程性能（Ppk）の結果を維持する。

## Slide 379: １．IATF16949とコアツール ＦＭＥＡとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
FMEAは設計ツールのみならず、製造工程管理、変更管理、是正処置及び安全管理など、種々の項目で活用を求めている。
自動車産業に於けるリスク分析とは、基本的にFMEAによるもの。
項目 | 要求事項の概要
4.4.1.2 製品安全 | 製品安全に関係する製品と製造工程の運用管理に対する文書化したプロセスをもつ。これにはFMEA（設計／工程）に対する特別承認を含める。
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
 | 製造工程監査員は、監査対象となる製造工程の、工程リスク分析（PFMEAのような）を含む、専門的理解を実証する。
7.2.4 第二者監査員の力量 | 第二者監査員は、適格性確認に対する顧客要求事項を満たし、該当する コアツール要求事項の力量を実証する。
7.5.3.2.2 技術仕様書 | 技術規格・仕様書の変更は、リスク分析（FMEAのような）のような生産部品承認プロセス文書に影響する場合、顧客の生産部品の再承認が要求される。

## Slide 380: １．IATF16949とコアツール ＦＭＥＡとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
8.3.2.1 設計・開発の計画－補足 | 部門横断的アプローチで推進する例には、下記がある。 ・製品設計リスク分析（FMEA）の実施及びレビュー ・製造工程リスク分析の実施及びレビュー（例えば、FMEA）
8.3.3.3 特殊特性 | 特殊特性を特定するプロセスを確立する。 それにはリスク分析（FMEAのような）における特殊特性の文書化を含める。
8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足 | 製品設計からのアウトプットには、設計リスク分析（DFMEA）を含める。
8.3.5.2 製造工程設計からのアウトプット | 製造工程設計からのアウトプットには、製造工程FMEA（PFMEA）を含める。
8.5.1.1 コントロールプラン | 量産試作及び量産に対して、製造工程のリスク分析のアウトプット（FMEAのような）からの情報を反映する、コントロールプランを作成する。

## Slide 381: １．IATF16949とコアツール ＦＭＥＡとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更 | 代替管理方法の使用を運用管理するプロセスを文書化する。このプロセスにリスク分析（FMEAのような）にもとづいて、内部承認を含める。
8.7.1.4 手直し製品の管理 | 手直し工程におけるリスクを評価するために、リスク分析（FMEAのような）の方法論を活用する。
8.7.1.5 修理製品の管理 | 修理工程におけるリスクを評価するために、リスク分析（FMEAのような）の方法論を活用する。
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定 | PFMEAが実施されることを確実にする。 ※工程フロー～PFMEA～コントロールプランに従い製造されているということ。
9.2.2.3 製造工程監査 | 製造工程監査には、工程リスク分析（PFMEAのような）が効果的に実施されていることの監査を含める。
9.3.2.1 マネジメントレビューへのインプット－補足 | マネジメントレビューへのインプットには、リスク分析（PFMEAにような）を通じて明確にされた潜在的市場不具合の特定を含める。

## Slide 382: １．IATF16949とコアツール ＦＭＥＡとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
10.2.3 問題解決 | 適切な文書化した情報（例えば、PFMEA）のレビュー及び更新を含む、問題解決の方法を文書化したプロセスをもつ。
10.2.4 ポカヨケ | ポカヨケ手法の詳細は、プロセスリスク分析（PFMEAのような）に文書化する。
10.3.1 継続的改善－補足 | 継続的改善の文書化したプロセスをもつ。このプロセスには、リスク分析（FMEAのような）を含める。

## Slide 383: １．IATF16949とコアツール ＳＰＣとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
製造工程の管理にSPCは不可欠。
IATF16949の狙いである不適合の予防と製造工程のばらつきとムダの削減のために活用する。
項目 | 要求事項の概要
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
7.2.4 第二者監査員 | 第二者監査員は、適格性確認に対する顧客要求事項を満たし、該当する コアツール要求事項の力量を実証する。
8.3.5.2 製造工程設計からのアウトプット | 製造工程設計からのアウトプットには、工程承認の合否判定基準を含める。
8.5.1.3 作業の段取り替え検証 | 検証方法に統計的方法を使用する。

## Slide 384: １．IATF16949とコアツール ＳＰＣとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
項目 | 要求事項の概要
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定 | 全ての新規製造工程に対し、工程能力を検証し、特殊特性の管理を含む工程管理への追加インプットを提供するために、工程調査を実施する。
 | 顧客の部品承認プロセス要求事項で規定された製造工程能力（Cpk）又は製造工程性能（Ppk）の結果を維持する。
 | 統計的に能力不足又は不安定な特性に対して、コントロールプランに記載された対応計画を開始する。
9.1.1.2 統計的ツールの特定 | 適切な統計的ツールが先行製品品質計画プロセスの一部として含まれていることを検証する。
9.1.1.3 統計概念の適用 | ばらつき、管理（安定性）、工程能力及び過剰調整によって起きる結果のような統計概念は、統計データの収集、分析及び管理に携わる従業員に理解され、使用される。
10.3.1 継続的改善－補足 | 継続的改善は、製造工程が統計的に能力をもち安定してから、又は製品特性が予測可能で顧客要求事項を満たしてから、実施される。

## Slide 385: １．IATF16949とコアツール ＭＳＡとＩＡＴＦ１６９４９要求事項
PPAP以外は “参照マニュアル” であるが、MSAは “要求事項に近い位置付け” である。（7.1.5.1.1）
項目 | 要求事項の概要
7.1.5.1.1 測定システム解析 | コントロールプランに特定されている各種の検査、測定及び試験設備システムの、結果に存在するばらつきを解析するために、統計的調査を実施する。
 | 使用する解析方法と合否判定基準は、MSA参照マニュアルに適合する。
 | 顧客が承認した場合は、他の解析方法及び合否判定基準を使用してもよい。
7.2.3 内部監査員の力量 | 監査員（QMS／製造工程／製品）は、該当するコアツールの力量を実証する。
7.2.4 第二者監査員の力量 | 第二者監査員は、適格性確認に対する顧客要求事項を満たし、該当する コアツール要求事項の力量を実証する。

## Slide 386: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 387: ２．ＡＰＱＰ（ＡＰＱＰとは／目的）
ＡＰＱＰとは（advanced product quality planning）
  新製品に関する品質計画のこと。
  新製品の開発段階から量産までの製品実現を決められた段階（フェーズ）に従い達成していく。
ＡＰＱＰの特徴
  APQPの狙いは、不適合の検出ではなく、不適合の予防と継続的改善。
  APQPは、部門横断的アプローチ（APQPチーム）により進める。
  APQPは、同時並行型エンジニアリングで進める。（クリティカルパス管理）
不適合の「早期発見」を「漏れなく」「早く」行う。

## Slide 388: ２．ＡＰＱＰ（概要）
項目 | 内容
APQPとは | APQPとは、顧客がその製品に満足することを保証するために必要なフェーズと実施事項を定義し、確実に運用することをいう。新製品品質計画のこと。
APQPのねらいとメリット | APQPの全てのフェーズを期日通り完了することを保証するために、関係者間の情報伝達を円滑にする。 経営資源を顧客満足のために割り振る。 必要な変更を早い段階で明確にし実施し、遅い段階での変更を防止する。 優良製品を最低コストで期日通りに供給する。いわゆるQCD（品質、コスト、納期）のこと。
経営者の役割 | APQPを成功させるためには、経営者のコミットメントが不可欠である。

## Slide 389: ２．ＡＰＱＰ（概要）
項目 | 内容
APQPチーム | APQP活動の最初のステップとして、APQPプロジェクトのプロセスオーナーを選任する。 APQPを効果的に進めるために、部門横断的チームを編成する。 このチームには、技術、製造、資材管理、購買、品質、人事、営業、技術サービス、供給者及び顧客などの、各部門の代表を、必要に応じて含める。 尚、プロセスオーナー及び部門横断チームメンバーは、各フェー毎に適したメンバーに変更してもよい。
同時並行型エンジニアリング | 同時並行型エンジニアリングは、APQPのあるフェーズが完了してから、次のフェーズに入るという逐次処理型エンジニアリングに代わるものである。 同時並行型エンジニアリングの目的は、優れた製品の生産開始を迅速化するためである。 ※APQPの各フェーズが、PDCA改善サイクルで構成されている。

## Slide 390: ２．ＡＰＱＰ（概要）
項目 | 内容
APQPタイミングチャート | APQPタイミングチャートを、APQPチームとして策定する。 このチャートは、次のように利用できる。 ・APQPチームが進捗状況をフォローしたり、会議の議題を設定したりする際の基準文書となる。 ・現状報告を容易にするため、各イベントについて “開始日” と “完了日” を設定し、実際の進捗を記録する。

## Slide 391: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ）
APQPのフェーズは、次の５つで構成される。
  プログラムの計画・定義
  製品の設計・開発
  プロセス（製造工程）の設計・開発
  製品・プロセスの妥当性確認
  量産・改善
APQPには、次の４つのコアツール活動が含まれる。
  PPAP
  FMEA
  SPC
  MSA

## Slide 392: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ）
フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | フェーズ５
プログラムの計画・定義
製品の設計・開発
プロセスの設計・開発
製品・プロセスの妥当性確認
量産・改善
製品検討
開始・承認
プログラム
承認
試作
量産試作
量産開始
計画
Ｐｌａｎ
Ｄｏ
Ｄｏ
Ａｃｔ
Ｃｈｅｋ
ＰＰＡＰ
設計ＦＭＥＡ
工程ＦＭＥＡ
ＳＰＣ
ＭＳＡ
製品設計開発を顧客が行う場合、フェーズ２が概ね不要となるが、フェーズ１は存在する。

## Slide 393: ２．ＡＰＱＰ（フェーズのｉｎ・ｏｕｔ）
各フェーズのアウトプットは、次のフェーズのインプットになる。
フェーズ | インプット・アウトプット | 
フェーズ１ プログラムの計画・定義 | In | ・顧客の声 ・事業計画/マーケティング ・製品/プロセスのベンチマーク ・製品/プロセスの前提条件 ・製品信頼性調査 ・顧客インプット
 | Out | ・設計到達目標 ・信頼性目標/品質目標 ・暫定材料明細表 ・暫定プロセスフロー図 ・特殊製品特性/特殊プロセス特性の暫定リスト ・製品保証計画書 ・経営者の支援
フェーズ２ 製品の設計・開発 | Out | ・設計FMEA ・製造性/組立性考慮設計 ・設計検証 ・デザインレビュー ・試作CP ・図面 ・技術仕様書 ・材料仕様書 ・図面製品特性/特殊プロセス特性の暫定リスト ・製品保証計画書 ・経営者の支援

## Slide 394: ２．ＡＰＱＰ（フェーズのｉｎ・ｏｕｔ）
フェーズ | インプット・アウトプット | 
フェーズ３ プロセスの設計・開発 | Out | ・梱包規格/仕様書 ・製品/プロセスのQMSレビュー ・プロセスフロー図 ・フロアプランレイアウト ・特性マトリクス ・工程FMEA ・量産試作CP ・プロセス指示書 ・MSA計画書 ・工程能力予備調査計画書 ・経営者の支援
フェーズ４ 製品・プロセスの妥当性確認 | Out | ・実質的生産 ・MSA ・工程能力予備調査（Cpk） ・量産の妥当性確認試験 ・梱包評価 ・量産CP ・PPAP ・品質計画承認 ・経営者の支援
フェーズ５ 量産・改善 | Out | ・変動の減少 ・顧客満足の向上 ・引渡し/サービスの改善 ・学んだ教訓/ベストプラクティスの効果的な利用

## Slide 395: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
フェーズ１の最初に明確にすること。
  チームリーダーの選任とAPQPチームの編成。（部門横断的編成）
  APQPの対象。（顧客及び製品など）
  APQPタイミングチャートの作成。
フェーズ１の詳細なインプット
項目 | 内容
顧客の声 | 外部顧客と内部顧客の声を考慮する。 市場調査を行う。 過去の品質情報を調査する。 APQPチームの経験を調査する。

## Slide 396: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
項目 | 内容
事業計画・マーケティング戦略 | 顧客の事業計画を調査し、マーケティング戦略を作成する。 事業計画では、APQPに影響を及ぼす条件（スケジュール、コスト、投資、製品の位置付け、研究開発資源など）を明確にする。 マーケティング戦略によって、対象顧客、セールスポイント及び競争相手を明確にする。
製品・製造工程のベンチマークデータ | ベンチマーク（基準となるもの）によって、製品・製造工程の目標を設定するための条件が明確になる。 研究開発の状況からも、ベンチマーク情報が得られる。 ベンチマークを成功させる方法には、次のものがある。 適切なベンチマークの設定 現状とベンチマークとの間のギャップの理由の理解 ギャップを小さくする、ベンチマークに到達する、又はベンチマークを超える計画

## Slide 397: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
項目 | 内容
製品・製造工程の前提条件 | 製品の特徴、設計・製造工程の前提条件を明確にする。 これには、技術革新、先進技術、信頼性評価及び新技術が含まれる。
製品の信頼性調査 | 指定期間内における製品の修理・交換の頻度及び長期信頼性・耐久性試験の結果を考慮する。
顧客インプット | 製品に対する顧客のニーズと期待をまとめる。 顧客の声は、顧客の定性的な要求と期待、また顧客インプットは、顧客の具体的・定量的な要求と考えると良い。

## Slide 398: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
フェーズ１の詳細なアウトプット
項目 | 内容
設計目標 | 設計目標として、顧客の要求・期待を定量的にまとめる。 顧客の声には、法規制要求事項も含まれる。
信頼性目標・品質目標 | 信頼性目標は、顧客の要求と期待、APQPの目的及び信頼性ベンチマークに基づいて設定される。 品質目標は、ppm（不良率）、問題水準又はスクラップ量削減などの指標に基づいたものとする。
暫定材料明細表 | 製品・製造工程の前提条件を基に、暫定材料明細表を作成する。これには供給者のリストを含める。
暫定プロセスフロー図 | 暫定材料明細表及び製品・製造工程の前提条件を基に、暫定プロセスフロー図を作成する。

## Slide 399: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
項目 | 内容
特殊製品特性・特殊プロセス特性の暫定リスト | 特殊製品特性・特殊プロセス特性は、顧客が特定し、更に組織が追加する。 特殊特性を特定するためのインプット情報の例には、次のものが含まれる。 顧客のニーズ・期待の分析を基にした製品の前提条件 信頼性到達目標及び要求事項の特定 想定する製造プロセスにおける特殊プロセス特性の特定 類似製品のFMEA
製品保証計画書 | 製品保証計画書は、設計目標を設計要求事項に変換したものであり、顧客のニーズ・期待に基づく。 製品保証計画書には、次の事項を含める。 APQPプログラム要求事項の概要 信頼性・耐久性目標及び要求事項の特定

## Slide 400: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）
項目 | 内容
製品保証計画書 | 新技術、複雑さ、材料、適用、環境、梱包、サービス及び製造要求事項 FMEAの利用など 製品保証計画書は、新製品の設計・開発計画書に相当する。
経営者の支援 | 経営者の製品品質計画会議への参加は不可欠である。 APQPの各フェーズの終了時に、経営者に最新情報を提供する。 重要なことは、要求事項が満たされていること及び懸念事項が文書化され、解決のスケジュールが立てられていることを実証することによって、経営者の支援を得ることである。 必要な生産能力を確保するための経営資源及び人員配置に関する、APQPプログラムのスケジュールが含まれる。

## Slide 401: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ１）

## Slide 402: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
フェーズ２の要点。
  フェーズ２は「製品の設計・開発」であるため、最初に設計FMEAを実施することが重要。
  フェーズ２の段階で、製造性及び組立性の検討を含める。
  最後に、製品実現の可能性について結論を出す。
フェーズ２の詳細なアウトプット。
項目 | 内容
設計FMEA | 設計FMEAは、発生する可能性のある故障の確率と、その故障が発生した場合の影響を評価するための解析的手法である。
製造性・組立性を考慮した設計 | 設計機能（製品特性）と製造・組立の容易さの関係の最適化を検討する。
設計検証 | 製品設計の結果が、APQPフェーズ１のアウトプットである、顧客要求事項を満たしていることを検証する。

## Slide 403: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
項目 | 内容
デザインレビュー | デザインレビューは、設計技術部門が主催する定期的なレビュー会議である。 デザインレビューには、次の項目に対する評価を含める。 設計・機能要求事項 信頼性の到達目標 コンピューターシュミレーション及びベンチマークテスト結果 設計FMEA 製造性・組立性を考慮した設計のレビュー 実験計画法（DOE）など
試作コントロールプラン | 試作コントロールプランは、試作段階における寸法測定、材料・機能試験について記述したものである。 次の事項について、試作品をレビューする。 製品・サービスが、要求通りの仕様書及びデータを満たしていることを保証する。

## Slide 404: ３．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
項目 | 内容
試作コントロールプラン | 特殊製品特性・特殊プロセス特性に特別の注意を払う。 暫定的な工程パラメータ及び梱包要求事項を設定する。
図面（数学的データ含む） | 顧客が設計を行った場合でも、組織には図面を検討する責任がある。 顧客の図面が存在しない場合、組付け、機能、耐久性及び法規制要求事項に影響する特性を決定するために、管理用の図面をレビューする。 実現可能性及び業界の製造・測定規格との一貫性を保証するために寸法評価を行う。 （該当する場合）効果的な双方向コミュニケーションを可能にするために、数学的データを顧客のシステムで扱える形にすることを保証する。（顧客と共通のCADシステムなど）

## Slide 405: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
項目 | 内容
技術仕様書 | 仕様書の詳細なレビューと理解は、対象となっているコンポーネント又は組立品の機能、耐久性及び外観に関する要求事項を特定するのに役立つ。 どの特性が機能、耐久性及び外観に関する要求事項の満足に影響するかをけっていする。
材料仕様書 | 図面・性能仕様書に加えて、物理的性質、性能、環境、取扱い及び貯蔵の各要求事項に関連する特殊特性について、材料仕様書をレビューする。
図面・仕様書の変更 | 図面及び仕様書の変更が必要となる場合、その変更が影響する部門に速やかに伝えられ、適切に文書化されることを確実にする。

## Slide 406: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
項目 | 内容
新規の装置・治工具・施設に関する要求事項 | 設計FMEA、製品保証計画書及びデザインレビューにおいて、新規装置・施設が、生産能力要求事項を満たすことを確認する。 これらの要求事項をタイミングチャートに追加する。 新規の装置・治工具が、必要な性能を備え、期日通りに引渡しが行われることを保証する。 量産テストの予定期日前に施設が完成することを確実にするために、進捗状況を監視する。
特殊製品特性・特殊プロセス特性 | フェーズ１で特定した暫定リストを検討する。
ゲージ・試験装置の要求事項 | ゲージ・試験装置に関する要求事項を明確にする。 これらの要求事項をタイミングチャートに追加する。 要求されるタイミングが満たされていることを保証するために、進捗状況を監視する。

## Slide 407: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）
項目 | 内容
実現可能性検討報告書及び経営者の支援 | 製品設計案の実現可能性を評価する。 顧客が設計した場合でも、組織には設計の実現可能性を評価する義務がある。 この設計案によって、十分な数量の製品を期日通りに、顧客に受け入れられるコストで、製造、組立、試験、梱包及び引渡しができるという確信を得る。 実現可能性検討報告書の項目参照。

## Slide 408: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ２）

## Slide 409: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
フェーズ３の要点。
  フェーズ３は「プロセスの設計・開発」であるため、プロセスフローをレビューし、工程FMEAを行うことが重要。
  フェーズ２と３は、同時に進行することが多く、必ずしもフェーズ２の最終アウトプットが、フェーズ３のインプットになるとは限らない。
  フェーズ４で実施する計画をフェーズ３で作成しておく。
    量産試作コントロールプラン
    測定システム解析（MSA）
    工程能力予備調査（Cpk）

## Slide 410: ３．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
フェーズ３の詳細なアウトプット。
項目 | 内容
梱包規格・仕様書 | 製品の梱包仕様書は、通常、顧客から提示される。 顧客から提示されない場合、製品が顧客によって使用される時まで、その完全性を確保する梱包を設計する。 個々の製品梱包（内部の仕切りを含む）が設計され、開発されていることを確実にする。
製品・プロセスの品質システムのレビュー | 製造事業所の品質マネジメントシステムをレビューする。 製品を生産するために追加の管理や手順変更が必要な場合は更新し、文書化し、コントロールプランに含める。
プロセスフロー図 | プロセスフロー図は、製造・組立プロセスの始めから終わりまでの機械、材料、方法及び人員の変動源の分析に使うことができる。 プロセスフロー図は、組織のAPQPチームが工程FMEAを実施し、コントロールプランを作成する際に、プロセスに焦点を絞るのに役立つ。

## Slide 411: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
項目 | 内容
フロアプランレイアウト | 検査場所、管理図の置場所、外観見本の利用しやすさ、応急修理場所及び不適合品の保管場所などの重要な管理方法が、適切かどうかを確認するため、フロアプランレイアウトを作成する。 フロアプランレイアウトは、部材の搬送、取扱い及びフロアスペースの有効活用という点で最適化する方法で開発する。
特性マトリクス | 特性マトリクスは、工程パラメータと作業工程の関係を表すために推奨される解析的手法である。
 | Ａ寸法 | Ｂ寸法 | Ｃ特性
工程１ | ○ |  | 
工程２ |  |  | ○
工程３ |  | ○ | 

## Slide 412: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
項目 | 内容
工程FMEA | 工程FMEAは、新規又は変更された製造工程のリスク評価・分析方法である。 工程FMEAは、新規又は変更された製品の潜在的なプロセス問題を予測、解決又は関することが目的である。
量産試作コントロールプラン（CP） | 量産試作CPは、試作後、かつ量産前に行われる寸法測定及び材料・機能試験について記述したものである。 量産試作CPには、量産プロセスの妥当性が確認されるまでに実施すべき、追加の製品・プロセスの管理を含む。 量産試作CPの目的は、量産前又は量産初期に起こり得る不適合を封じ込めることである。 量産試作CPを充実させる項目として、次の例がある。 ・検査頻度の増加 ・ロバスト（頑健）な統計的評価 ・監査の強化 ・エラー防止機器の特定

## Slide 413: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
項目 | 内容
プロセス指示書（作業手順書） | プロセス指示書は、作業に直接の責任を負う作業者にとって、十分にわかりやすく詳細に記述されたものとする。 この指示書は、次の情報を基に作成する。 ・FMEA ・CP ・図面、性能仕様書、材料仕様書 ・目視標準 ・プロセスフロー図 ・特性マトリクス ・フロアプランレイアウト ・梱包規格／仕様書 ・工程パラメータ ・プロセス／製品に関する専門性 ・取扱い要求事項 ・担当作業者 標準作業手順に関するプロセス指示書を掲示する。 これには機械速度、送り、サイクル時間、治工具などの設定パラメータを含める。

## Slide 414: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ３）
項目 | 内容
測定システム解析（MSA）計画書 | 必要な測定システム解析の実施計画書を、測定補助具も含めて開発する。 この計画書には、要求される測定・試験に適した試験所適用範囲、使用する具体的な測定解析方法（GRRなど）とそれらに対する責任を含める。
工程能力予備調査 | 工程能力予備調査計画書を作成する。 CPで特定された特性が、この工程能力予備調査計画書の基礎となる。
経営者の支援 | プロセスの設計・開発段階の終了時に、経営者のコミットメントのためのレビューを行う。 このレビューは、未解決問題解決の助けとなる支援を得るだけでなく、上層経営陣に情報提供するためにも重要である。 経営者の支援には、計画内容の確定、並びに必要な生産能力を満たすための経営資源と人員の提供を含む。

## Slide 415: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
フェーズ４の要点。
  フェーズ４は「製品及び工程の設計・開発に対する妥当性確認」である。従って、インプットは次のものとなる。
    フェーズ３のアウトプット
    フェーズ２のアウトプット（の場合もある。）
  フェーズ３で作成したCPに従った量産試作により、次の評価を行う。
    製品特性
    測定システム解析
    工程能力予備調査
    量産の妥当性確認
    梱包評価

## Slide 416: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
  フェーズ４の最終段階で量産CPを作成し、これまでのAPQPアウトプットを顧客へ提出できるように整理する。
  最後に経営者の参画を得て、製品品質計画総括書を作成し、組織としての最終承認を得る。
フェーズ４の詳細なアウトプット
項目 | 内容
実質的生産 | 実質的生産は、基本的に量産用治工具、量産設備、量産環境（作業者を含む）、施設、量産用ゲージ及び生産能率を用いて実施する。 実質的生産の最少数量は、通常顧客が決定する。 実質的生産のアウトプット製品は、次のために使用される。 ・工程能力予備調査 ・梱包評価 ・測定システム解析 ・生産能率実証 ・プロセスレビュー ・生産部品サンプル（承認） ・量産の妥当性確認試験 ・マスターサンプル

## Slide 417: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
項目 | 内容
測定システム解析（MSA） | CPで特定された特性を技術仕様書に照らして評価する際には、指定された監視・測定装置並びに方法を用いる。 これらの装置及び方法に対して、実質的生産の間又はその実施前に、MSAを行う。 ※６．MSA解説参照。
工程能力予備調査 | 工程能力予備調査を、CPで特定した特性に対して実施する。 ※５．SPC解説参照。
生産部品承認（PPAP） | PPAPの目的は、組織がすべての顧客の技術設計文書・仕様要求事項を適切に理解し、製造プロセスは実際の量産において、指定の生産能率でこれらの要求事項を満たして製品を安定して生産する能力を有している証拠を提供することである。 ※３．PPAP解説参照。

## Slide 418: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
項目 | 内容
量産の妥当性確認試験 | 量産用の治工具・プロセスで製造された製品が、顧客の技術規格（外観要求事項を含む）を満たしていることの妥当性を確認する。
梱包評価 | すべての出荷状態及び輸送状態において、製品を通常の輸送中の損傷や有害な環境要因から保護できるかどうかを評価する。 顧客が梱包方法を指定する場合でも、組織による評価は必要である。
量産CP | 量産CPは、量産段階の製品・プロセスを管理するシステムについて記述した文書である。 量産CPは生きた文書であり、常に最新の内容に更新する。 CPの内容については、IATF16949規格書の附属書A及びAPQP参照マニュアルに記載されている。 量産CPは、顧客の承認が必要なことが多い。

## Slide 419: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
項目 | 内容
品質計画承認署名及び経営者の支援 | APQPチームは製造事業所でレビューを行い、正式な承認署名のための調整を行う。 製品品質承認署名によって、適切なAPQP活動が完了していることが経営者に示される。 承認署名は初品出荷の前に行い、次の事項のレビューを含む。 製造プロセスは、プロセスフロー図に従っている。 各作業は、CPに従って実施されている。 プロセス指示書には、CPで規定されたすべての特殊特性が記載されており、又すべての工程FMEAの推奨処置が対処されている。 プロセス指示書、工程FMEA及びプロセスフロー図をCPと比較する。 CPにより、特別なゲージ、治具、試験装置又は機器が必要とされる場合、繰返し性・再現性（GRR）並びに適切な使用について検証する。

## Slide 420: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）
項目 | 内容
品質計画承認署名及び経営者の支援 | 要求される生産能力の実証には、量産用のプロセス、装置及び要員を用いる。 承認署名の完了に際し、APQPプログラムの状況の情報を経営者に伝え、未解決問題に対する経営者の支援を獲得するために、経営者とのレビューを行う。

## Slide 421: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ４）

## Slide 422: ２．ＡＰＱＰ（フェーズ５）
フェーズ５の要点。
  フェーズ５は「量産・改善（フィードバック・評価・是正）」であり、継続的な改善を行う。
  主な継続的な改善（フェーズ５のアウトプット）事項。
    工程変動の減少
    顧客満足の向上
    引渡し及びサービスの改善
    学んだことの効果的活用

## Slide 423: ３．ＡＰＱＰ（フェーズ５）
フェーズ５の詳細なアウトプット。
項目 | 内容
工程変動の減少 | 工程変動を減少させるツールとして、管理図などの統計的手法を用いる。 継続的改善を進めるためには、変動の特別原因だけでなく、共通原因の理解及びこれらの変動源を減少させる方策を追及する。 共通原因を減少させ、除去することによって、コスト削減という付加的な利益が得られる。 品質を改善し、コストを削減するために、組織は価値分析や変動の減少というツールを利用する。
顧客満足の向上 | 製品・サービスの詳細な計画活動及び実証された工程能力は、顧客満足の重要な構成要素である。
引渡し及びサービスの改善 | 顧客による部品交換やサービス業務も、品質、コスト、引き渡しに関する要求事項を満たさなければならない。

## Slide 424: ３．ＡＰＱＰ（フェーズ５）
項目 | 内容
引渡し及びサービスの改善 | 到達目標は初回品質である。しかし、市場で問題又は不具合が発生した場合、組織と顧客は、問題を是正するために、効果的なパートナーシップを組むことが不可欠である。
学んだ教訓・ベストプラクティスの効果的な活用 | 学んだ教訓やベストプラクティスの一覧は、知識の獲得、保持及び応用に役立つ。 学んだ教訓・ベストプラクティスへのインプットは、次のものを含む様々な方法から得ることができる。 成功事例・失敗事例のレビュー（TGW（高品質）だけでなくTGR（魅力）） 保証及び他のパフォーマンス指標のデータ 是正処置計画 類似の製品・プロセスの研究 FMEAの調査

## Slide 425: ３．ＡＰＱＰ（各フェーズｉｎ／ｏｕｔ）
・顧客の声 ・事業計画書、市場戦略 ・製品及び工程のベンチマーク ・製品及び工程の前提条件 ・設計目標 ・信頼性目標と品質目標 ・初期材料表 ・初期工程フローチャート ・初期特殊特性リスト ・製品保証計画書 ・経営者の支援 | ・DFMEA ・DFM／DFA ・設計検証、設計審査 ・試作～CP ・技術図面（含むSPECデータ） ・技術仕様書、材料仕様書 ・図面及び仕様書の変更 ・装置、治工具及び設備への要求事項 ・特殊特性（製品及び工程） ・ゲージ及び試験装置への要求事項 ・フィージビリティと経営者の支援 | ・梱包仕様書 ・製品、工程のQMS審査 ・工程フローチャート ・配置図 ・特性マトリックス ・PFMEA ・量産試作CP ・工程指示書 ・MSA計画書 ・Cpk（Ppk）計画書 ・経営者の支援
・量産体制 ・MSA／Cpk／PPAP ・妥当性確認試験 ・量産CP | ・ばらつき低減 ・顧客満足の改善 ・引き渡し及びサービスの改善 ・教訓とベストプラクティスの活用 | 
計画
製品の設計・開発
工程の設計・開発
製品及び工程の妥当性確認
フィードバック・評価・是正処置

## Slide 426: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
「IATF16949規格要求事項 附属書Ａ」及び「APQP参照マニュアル」により規定されている。（いわゆるＱＣ工程表のこと。）
CPは次の３つの段階で作成する。
  試作ＣＰ（顧客が要求する場合）
  量産試作ＣＰ
  量産ＣＰ
製品の製造は、ＣＰに従って実施する。
  ＣＰに記載していることは必ず実施する。
  ＣＰに記載していないことは絶対に実施してはならない。
作業現場レベルでの “臨機応変” “柔軟な対応” は基本的に厳禁。

## Slide 427: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
IATF規格要求事項でＣＰに含める項目。
箇条 | 項目
7.1.5.1.1 | ・測定システム解析（MSA）
8.3.3.3 | ・特殊特性
8.5.1.1 | ・作業の段取り替え検証 ・初品/終品の妥当性確認 ・特殊特性の管理方法 ・不適合製品が検出された場合の対応計画 ・工程が統計的に不安定又は能力不足になった場合の対応計画
（8.5.6.1.1） | ・（代替工程方法の引用）
8.6.2 | ・レイアウト検査及び機能試験
8.7.1.4 | ・手直し確認のプロセス
8.7.1.5 | ・修正管理のプロセス
9.1.1.1 | ・統計的に能力不足又は不安定な特性に対する対応計画
10.2.4 | ・ポカヨケ手段の活用のプロセス及び採用された手段の試験頻度

## Slide 428: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
作成例（附属書Ａ参照）～ヘッダー～
製品名 ●●用●●品 | 組織名 ㈱●●●● | ＣＰ№ ＣＰ－●●●● | 
製品番号 ●●●● | 工場名／コード ●●工場／●●●● | 発行日 20190101 | 改定日 20200101
顧客名／顧客要求事項 ㈱●●●●／仕様書●● | 顧客承認／日付 品質保証部●●／20200101 | 主要連絡先 ●●部●●課●●●● | 
最新版レベル（仕様書№・日付） ●●●●／20191001 | APQPチーム ●●●●／●●●● | サイト（工場）長承認・日付 ●●●印/20200101 | 

## Slide 429: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
作成例（附属書Ａ参照）～管理欄～
№ | 工程名 | 装置 治工具 | 特性 |  | 分類 | 管理方法 |  |  |  |  | 対応計画
 |  |  | 製品 | 工程 |  | 仕様 公差 | 測定方法 | 数量 | 頻度 | 管理方法 | 
５ | 研削 | 旋盤 | 寸法１ |  |  | 10±0.5 | ノギス | ２ | ロット | 図面A | 調整、再測定
６ | 焼入れ | 熱処理炉 |  | 処理温度 処理時間 | 特殊 | 1000±2 10±0.1 | 温度計 タイマー | 連続 | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
 |  |  | 硬度 |  | 特殊 | 25±2 | 硬度計 | ２ | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
７ | 研磨 | 研磨機 | 寸法２ |  | 特殊 | 100±0.2 | ノギス | ２ | ロット | 図面Ａ | 調整、再測定
 |  |  |  | 寸法２ 工程能力 | 特殊 | Cpk≧1.67 | ノギス | ３０ | 1週間ごと | 管理図 | ＊＊手順書
【その他考慮事項】
・段取替え検証 ・シャットダウン検証
・代替工程管理

## Slide 430: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
コントロールプランの概要。
項目 | 内容
CPとは | CPは、製品及びプロセス（製造工程）を管理するためのシステムを記述した文書。
３段階のCP | 試作CPは、試作段階での寸法測定、並びに材料・性能試験について記 述したもの。 量産試作CPは、試作後、量産前の段階における寸法測定、並びに材料・性能試験について記述したもの。 量産CPは、量産段階における製品・プロセス特性、プロセス管理、試験、測定システムについて総合的に文書化したもの。
CPの目的 | CPの目的は、顧客の要求事項に従った優良製品の製造を支援することである。 CPは、プロセス・製品の変動を最小限に抑えるために用いられるシステムの総括文書である。

## Slide 431: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
項目 | 内容
CPの目的 | CPは、プロセスと製品を管理するためのシステムを記述した文書である。 同じ工場の同じプロセスによって生産される製品ファミリーには、１つのCPを用いてもよい。 CPに記述されるのは、プロセスの各段階において必要とされる処置であり、これにはすべてのプロセスアウトプットが管理状態にあることを保証するための受入れ、工程内、出荷及び定期的な要素を含む。 量産においては、特性の管理に用いられる工程の監視・管理方法をCPで規定する。
CPの作成 | CPは、部門横断チーム（APQPチーム）で作成する。
CPは生きた文書 | CPは、製品ライフサイクルを通じて維持され、利用される。 製品ライフサイクル初期段階のCPの目的は、プロセス管理の計画を文書化し伝達することである。 その後、製造現場におけるプロセス管理及び製品の品質確保の要領を示すものになる。

## Slide 432: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
項目 | 内容
CPは生きた文書 | 最終的には、CPは生きた文書として、適用される管理方法と測定システムを反映していく。 CPは、測定システム及び管理方法の評価・改善に応じて更新される。 CPは、次の場合にレビューし更新する。 不適合製品を顧客へ出荷した場合 製品、製造工程、測定、物流、供給元、生産量変更又はリスク分析（FMEA）に影響する変更が発生した場合 顧客苦情及び関連する是正処置が実施された場合 定期的に（リスク分析に基づく設定された頻度で）
CPのインプット情報 | CPのインプット情報には、次のものがある。 ・プロセスフロー図 ・FMEAの結果（製品/プロセス） ・特殊特性 ・類似部品から学んだ教訓 ・プロセスに関するチームの知識 ・デザインレビュー

## Slide 433: ２．ＡＰＱＰ（コントロールプラン（ＣＰ））
項目 | 内容
CPのメリット | 品質に関して： CPによって設計、製造及び組立のムダが減り製品品質が改善される。 この体系的な方式によって、製品/プロセスの評価が可能となる。 CPは、プロセス特性を特定し、変動源（インプット変数）の管理手段を特定する。この変動源は製品特性（アウトプット変数）の変動を引き起こすものである。 顧客満足に関して： CPにより、経営資源の配分を顧客にとって重要な特性に絞ることができる。 これらの主要な項目に経営資源を適切に配分することは、品質を低下させることなくコストを削減することに役立つ。 情報伝達に関して： CPは、生きた文書として、製品/プロセス特性、管理方法及び特性の測定に関する変更を明確にし、伝達する。

## Slide 434: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 435: ３．ＰＰＡＰ（ＰＰＡＰとは／目的）
ＰＰＡＰとは
  供給する製品に対する顧客の承認手順。
  IATF16949呼称：製品承認プロセス
  PPAP呼称：生産部品承認プロセス
目的
  顧客の設計記録及び仕様書に示された要求事項の全てを組織が正しく理解しているかを判定し、その製造工程が所定生産能率（合意された計画時間における生産量）での条件下で、これらの要求事項を満たす製品を一貫して製造する能力があることを判定する。

## Slide 436: ３．ＰＰＡＰ（理解すべき全体像）
概念
（適用範囲／対象製品／要求事項／記録）
要求事項への対応
（提出／承認／通知）
要求事項
（18項目の要求事項）
※バルク材料除く
提出・承認レベル
（レベル１～５）
ＢＩＧ３以外は、
顧客が最終決定

## Slide 437: ３．ＰＰＡＰ（概念）
項目 | 内容
適用範囲 | 生産部品、サービス部品、生産材料又はバルク材料を供給する、社内・社外の組織の生産事業所に適用される。
対象製品 | PPAP用の製品は、実質的生産から採取する。 実質的生産は、顧客の指定がない場合、1時間～8時間の操業時間で、指定される生産個数の合計は連続する300個以上とする。 実質的生産では、量産する事業所において、所定生産能率で、量産用治工具、量産用ゲージ、量産用プロセス、量産用材料及び量産を担当する作業員を用いる。
要求事項 | PPAP要求事項及び顧客固有のPPAP要求事項を満たすこと。（PPAP要求事項：18項目） 生産部品は、すべての顧客の技術設計文書及び仕様要求事項（安全・規制要求事項を含む）を満たすこと。 バルク材料のPPAP要求事項は、バルク材料要求事項チェックリストに規定される。

## Slide 438: ３．ＰＰＡＰ（概念）
項目 | 内容
バルク材料 | バルク材料とは、接着剤、シール材、化学薬品、コーティング材、布、潤滑材などの物質（例：非定形個体、液体、気体）のことをいう。 バルク材料に関しては、部品の数については要求されていない。提供サンプルは、プロセスの定常状態における操業を代表するように採取する。 バルク材料のPPAPは、部品品質保証書（PSW）とバルク材料チェックリストのみを要求。➠本資料では省略
記録の保管 | PPAPの記録は、その部品（製品）が現行である期間 + 1暦年の間保管する。

## Slide 439: ３．ＰＰＡＰ（要求事項の取扱い（提出・承認・通知））
項目 | 内容 | 
顧客への提出・承認が必要な場合 | 対象製品 | 新規部品・製品（顧客にとっての新製品） 以前に提出された部品の不具合の是正 生産用製品に対する設計文書、仕様書又は材料の技術変更 その材料に対して以前使用されたことがなく、その組織にとって新しいプロセス技術（バルク材料）
 | 提出・承認の手順 | 顧客が要求事項を免除しない限り、最初の製品出荷に先立って、PPAP承認を得るために提出する。
顧客への通知が必要な場合 | 対象製品 | 以前に承認された部品・製品に用いられたものとは異なる構造・材料の使用 ➠ 8.7.1.1逸脱許可に関するもの又は提出・承認が必要な場合③以外の場合 新規又は修正された治工具（消耗性治工具除く）、金型、鋳型、パターン等による生産 ➠ ユニーク（固有）な形式機能により最終製品に影響する治工具のみ

## Slide 440: ３．ＰＰＡＰ（要求事項の取扱い（提出・承認・通知））
項目 | 内容 | 
顧客への通知が必要な場合 | 対象製品 | 現在の治工具又は装置のアップグレード又は再配置後の生産 異なる生産事業所から移設された治工具、装置による生産 部品、非等価材料又はサービス（例：熱処理、メッキ）の供給者の変更 量産に使用されない期間が12ヶ月以上あった治工具で製造される製品 社内で製造又は供給者が製造する、生産部品のコンポーネント（構成）に関係する製品・プロセスの変更 試験・検査方法の変更－新技術（合否判定基準に影響を与えない場合） （バルク材料）新規又は既存の供給者からの原材料の新規供給 （バルク材料）製品外観属性の変更

## Slide 441: ３．ＰＰＡＰ（要求事項の取扱い（提出・承認・通知））
項目 | 内容 | 
顧客への通知が必要な場合 | 通知の手順 | 設計、プロセス又は生産事業所に対する計画された変更について、顧客に通知する。 提案された変更が通知され、顧客によって承認され、そしてその変更が実施された後に、PPAP提出が要求される。

## Slide 442: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
１．製品設計文書 | 製品図面、製品仕様書などの文書。 その製品に使われる部品についての設計文書を含む。 設計文書が電子媒体の場合、測定箇所を明記したハードコピーを添付する。
２．承認された技術変更文書 | 設計文書には反映されていないが、製品、部品又は治工具に組み入れられた技術変更に対する顧客承認の文書。
３．顧客技術部門承認 | 要求事項のうち、事前に顧客の技術部門の承認を得ている場合は、その証拠。
４．設計FMEA | 顧客指定の要求事項（例：FMEA参照マニュアル）に従った設計ＦＭＥＡ文書。
５．プロセスフロー図 | 製造プロセスのステップと、つながりを明記したプロセスフロー図。

## Slide 443: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
６．工程ＦＭＥＡ | 顧客指定の要求事項（例：FMEA参照マニュアル）に従った工程ＦＭＥＡ文書。
７．コントロールプラン | 製造工程の管理に用いるすべての方法を規定した、顧客指定の要求事項（例：APQP参照マニュアル、IATF16949附属書A）に適合したコントロールプラン。
８．測定システム解析（MSA） | 新規又は変更されたゲージ、測定及び試験装置のすべてに対して、適切なMSA調査を行う。 MSA調査の方法には、例えば、ゲージR&R、偏り、直線性、安定性調査などがある。（MSA参照マニュアル） コントロールプランに記載された測定システムが、MSA調査の対象となる。

## Slide 444: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
９．寸法測定結果 | 設計文書及びコントロールプランに規定された全ての寸法について、寸法検査を実施する。 各製造プロセス（例：生産ライン及びキャビティ、鋳型、パターン及び金型）ごとに寸法測定を行う。 寸法検査に対する要求事項は、IATF16949要求事項8.6.2ではレイアウト検査として規定されている。
１０．材料試験・性能試験結果 | 次の各要求事項が、設計文書又はコントロールプランで規定されている場合、全ての製品・材料に対して試験を行う。 化学的、物理的又は冶金（やきん：鉱物からの金属材料採取）的要求事項 製造、機能に関する要求事項
１１．初期工程調査 | 顧客又は組織が指定したすべての特殊特性に対して、初期工程能力（Cpk）又は初期工程性能（Ppk）の調査を行う。

## Slide 445: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
１１．初期工程調査 | PPAP提出に先立って、初期工程能力・初期工程性能評価のための指標に対する顧客の同意を得る。 Xbar-R管理図を用いて調査が可能な特性については、連続した100個以上（サブグループ25以上）のサンプルを用いる。 安定した工程の初期工程調査結果を評価するために、次の合否判定基準を用いる。
結果 | 解釈 | 
Cpk（Ppk）＞1.67 | 工程は合否判定基準を満たしている。 | 
1.33≦Cpk（Ppk）≦1.67 | 工程は受け入れ可能とされる場合がある。 | 調査結果内容の確認のため、顧客へ連絡する。
Cpk（Ppk）＜1.33 | 工程は合否判定基準を満たしていない。 | 

## Slide 446: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
１１．初期工程調査 | 不安定な工程は顧客の要求事項を満たさない。PPAP提出に先立って、変動の特別要因を調査・評価し、（可能な場合は）除去する。不安定な工程があれば顧客代表に通知し、PPAP提出前にその是正処置計画を顧客へ提出する。 初期工程能力（Cpk）及び初期工程性能（Ppk）評価の方法については、SPC参照マニュアル参照。
１２．有資格試験所文書 | 試験所とは製品の検査、試験又は測定機器の校正を行う施設をいう。 試験所には、内部試験所（組織内）と外部試験所があり、それぞれに対する要求事項は、IATF16949要求事項7.1.5.3に規定されている。 PPAPのための検査・試験は、顧客要求事項で定められているとおり、有資格試験所で実施する。 （組織内部・外部の）有資格試験所は、試験所適用範囲及び実施される測定・試験の種類に対して、その試験所が資格認定されていることを示す文書を準備する。

## Slide 447: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
１３．外観承認報告書 | 外観承認報告書は、顧客から外観品目として指定された製品に対して要求される。外観品目に対する要求事項は、IATF16949要求事項8.6.3に規定されている。 設計文書において製品の外観要求事項が指定された場合、個々の製品ごとに、外観承認報告書（AAR）を作成する。 AARと生産部品の代表サンプルを、顧客の指定に従って提出し、判定を受ける。
１４．製品サンプル | 顧客の評価用のサンプルを、顧客の指定通りに提供する。 サンプルは、量産と同じ製造工程で製造する。
１５．マスターサンプル | マスターサンプル（標準サンプル）は、マスターサンプルであることがわかるように識別し、顧客承認日付を表示する。 マスターサンプルは、PPAPに記録と同じ期間保管する。

## Slide 448: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）
要求事項 | 内容
１６．検査補助具 | 検査補助具とは、製品の検査に使用する製品固有の検査治工具をいう。 （顧客から要請のある場合）検査補助具を、PPAP提出に添えて提出する。 検査補助具は、その妥当性を確認し、製品寿命期間中は適切に予防保全を行う。 顧客要求事項に従ってMSA調査を行う。
１７．顧客固有要求事項適合記録 | すべての顧客固有要求事項に適合している記録を維持する。 バルク材料に関しては、適用される顧客固有要求事項をバルク材料要求事項チェックリストに記載する。
１８．部品提出保証書（PSW） | すべてのPPAP要求事項が完了した際、部品提出保証書（PSW）を顧客へ提出して承認を得る。 生産部品が2つ以上のキャビティ、鋳型、治工具、金型、パターン又は生産プロセスから製造される場合、その各々から1つの部品について完全な寸法評価を行う。

## Slide 449: ３．ＰＰＡＰ（要求事項）

## Slide 450: ３．ＰＰＡＰ（提出・承認のレベル）
要求事項の扱い（提出・承認）は次の5つのレベルに区分され、どのレベルを適用するかは顧客が指定する。（指定がない場合、最も厳しいレベル3を適用する。）
区分 | 内容
レベル１ | 部品提出保証書（PSW）のみを顧客へ提出（指定された外観品目については外観承認報告書も）
レベル２ | 部品提出保証書に製品サンプル及び支援データの一部を添えて顧客に提出
レベル３ | 部品提出保証書に製品サンプル及び完全な支援データを添えて顧客に提出
レベル４ | 部品提出保証書及びその他顧客により規定されたものを顧客に提出
レベル５ | 部品提出保証書に製品サンプル及び完全な支援データを添えたものを組織の製造場所で確認
厳しくなる方向
第二者監査レベル

## Slide 451: ３．ＰＰＡＰ（提出・承認のレベル）
5つのレベル区分のもとになっているのは、要求事項ごとの取扱いを定めた次の3つの区分である。
提出レベルの決定は、次の情報に基づき顧客が判断する。
  顧客による組織の品質状況の評価
  部品の重要性
  過去の実績及び組織の技術力
  IATF16949への適合状況
区分 | 基本 | 顧客要請があれば
Ｓ（submit） | 顧客へ提出し承認を得る。更に適切な場所に保管する。 | 
Ｒ（retain） | 適切な場所に保管する。 | 顧客が利用できるようにする。
＊ | 適切な場所に保管する。 | 顧客へ提出し承認を得る。

## Slide 452: ３．ＰＰＡＰ（提出・承認のレベル）
要求事項ごとの提出・承認のレベル
要求事項 |  | レベル１ | レベル２ | レベル３ | レベル４ | レベル５
１ | 製品設計文書 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
 | ※組織が占有権を持つ場合（特許等） | Ｒ | Ｒ | Ｒ | ＊ | Ｒ
２ | 承認された技術変更文書 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
３ | 顧客技術部門承認 | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
４ | 設計FMEA | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
５ | プロセスフロー図 | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
６ | 工程ＦＭＥＡ | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
７ | コントロールプラン | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
８ | 測定システム解析（MSA） | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
S：提出・承認（submit）
R：保管（retain） ＊顧客要求時に提出

## Slide 453: ３．ＰＰＡＰ（提出・承認のレベル）
要求事項 |  | レベル１ | レベル２ | レベル３ | レベル４ | レベル５
９ | 寸法測定結果 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１０ | 材料試験・性能試験結果 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１１ | 初期工程調査 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１２ | 有資格試験所文書 | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１３ | 外観承認報告書（AAR） | Ｓ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｓ
１４ | 製品サンプル | Ｒ | Ｓ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１５ | マスターサンプル | Ｒ | Ｒ | Ｒ | ＊ | Ｒ
１６ | 検査補助具 | Ｒ | Ｒ | Ｒ | ＊ | Ｒ
１７ | 顧客固有要求事項適合記録 | Ｒ | Ｒ | Ｓ | ＊ | Ｒ
１８ | 部品提出保証書（PSW） | Ｓ | Ｓ | Ｓ | Ｓ | Ｒ
 | バルク材料チェックリスト | Ｓ | Ｓ | Ｓ | Ｓ | Ｒ

## Slide 454: ３．ＰＰＡＰ（顧客承認）
PPAP提出後、顧客による評価の結果、部品提出保証書に結果が通知される。結果は次のいずれかによる。
承認状態 | 内容
承認 | 顧客から納入指示に従って、注文数量の製品を出荷することが許可される。
暫定承認 | 生産要求事項に対して、限定された期間又は限定された数量の製品の出荷が許可される。 暫定承認は、次の場合に組織に与えられる。 承認の障害となった不適合を特定し、かつ 顧客の同意を得た対応処置計画が作成された場合 “承認” の状態を得るためには、PPAPの再提出が要求される。
リジェクト （非承認） | 顧客の要求事項を満たしていない。 製品及びプロセスを、顧客要求事項を満たすよう是正することが必要となる。

## Slide 455: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 456: ４．ＦＭＥＡ（歴史）
米軍規格「ＭＩＬ-P-1629」として１９４９年に発行されたのが始まりとされている。
１９５０年代、アメリカのグラマン社が、新しいジェット戦闘機の開発にあたり、油圧機器を用いた操縦システムの信頼性を評価する方法として、ＦＭＥＡを用いたといわれている。
その有効性が知られて次第に普及し、１９６０年代になり人工衛星の開発に用いられ有名になった。
日本では、１９７０年代から広く一般の企業で信頼性手法として使用され始めた。

## Slide 457: ４．ＦＭＥＡ（概要）
変わらないことは罪である！“変化”が必要であるといわれる。
  新しい機能を追加する。
  新製品開発期間の短縮
  従来の性能を向上させるために新設備を採用する。
  コストダウンを図るために原材料を変える。
  購入部品を国内ではなく国外より調達する。
  生産部門を放棄し開発のみに専念する。
  Ｍ＆Ａ（吸収合併）を行う。
めまぐるしい環境変化

## Slide 458: ４．ＦＭＥＡ（概要）
従来、日本の品質管理の強みは「工程で品質を作り込む」と言われるように、工程で発生した問題の要因を解析するという「問題解決」によるあくなき品質向上への取組みであった。
しかし近年では、めまぐるしい環境変化や短くなる一方の商品サイクルや新製品開発期間のために、時間的な余裕が与えられていないのが実情である。
このような状況の中で「製品立上後の設計変更ゼロ」を目指して、ＦＭＥAに代表される「未然防止」による品質確保へのアプローチに注目が集まっている。
ＦＭＥＡによる未然防止

## Slide 459: ４．ＦＭＥＡ（概要）
不具合発生場所における損失金額は、発見場所によって異なる。後工程に行くほど損失は大きくなり、経験則では次のとおり。
不具合発生段階での損失の違い
製品設計
ＦＭＥＡ
テスト
分析と再承認
製造
工程管理と再作業
交換・保証
顧客
（1,000円）
（100円）
（10,000円）
（100,000円）

## Slide 460: ４．ＦＭＥＡ（概要）
ＦＭＥAとＦＴＡとも、潜在的故障モードを抽出する手法である。しかし、両者の抽出の方法は以下の通り異なる。
ＦＭＥＡ：failure mode and effects analysis
  品質への影響が大きな問題を発生させる要因がどこに潜んでいるか判断できない場合に、下位の部品、機器の故障モードを多数抽出することからスタートし、それらの故障モードが発生したときに上位のサブシステム、システムの品質上の影響をＦＭＥAワークシートにより解析し、重要な故障モードを抽出する手法
ＦＭＥＡとＦＴＡの違い
ボトムアップ型

## Slide 461: ４．ＦＭＥＡ（概要）
ＦＴＡ（fault tree analysis 故障の木解析）
  新製品や新製造工程に発生することが望ましくない「品質特性」を頂上現象として設定して、その発生要因を段階的に部品等の下位レベルにおける異常現象、すなわち［基本事象」までＦＴ図を作りながら追及する手法
ＦＭＥＡとＦＴＡの違い
トップダウン型

## Slide 462: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡの目的
  正式名称
    「潜在的故障モード影響解析」（potential failure mode and effects analysis) ➠ 潜在的故障（安全性欠如及び規制逸脱含む）を強調
  製品又は製造工程における、潜在的な故障モードと顧客への影響を検討する。
  潜在的故障モードに対する故障リスク低減のための改善処置の優先順位を検討して実施する。
リスク対応において最も効果的な技法のひとつ

## Slide 463: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡの限界
  定性的（主観的）であり、定量的（測定可能）ではない。
  単一の故障に対する解析であり、複合的な故障に対する解析ではない。
  チームの知識レベルにより、求められる予知（起こり得る故障など）ができない可能性がある。
知識レベルの向上と部門横断的チーム

## Slide 464: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
2つの主要ツール
  AIAG（米自動車産業協会）FMEAマニュアル。➠IATFコアツール
  VDA（独自動車工業会）FMEAマニュアル。
2つのベストプラクティスとして「AIAG&VDA FMEAハンドブック」の発行。（2019年6月）
・ツールの選択は組織（顧客が指定）が行う。
・今後「AIAG&VDA」へ自然移行。
※ 以降、当資料は「AIAG&VDAハンドブック」について解説する。

## Slide 465: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡの種類①
種類 | 実施段階
設計ＦＭＥＡ （DFMEA） | 製品に潜在する故障とその原因の検討と対処を製品の設計開発の初期段階（ＡＰＱＰフェーズ２）で実施する。
工程ＦＭＥＡ （PFMEA） | 製造工程に潜在する故障とその原因の検討と対処を製造工程設計の初期段階（ＡＰＱＰフェーズ３）で実施する。
監視及びシステム応答の補足FMEA（FMEA-MSR） | 安全及び法順守を維持するために、顧客運用中の診断検出及び故障リスク低減の手段を提供するISO26262を考慮した設計FMEAを保管するもの。

## Slide 466: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡの種類②
種類 | 実施段階
FMEA（個別の） | FMEA実施プロジェクト（個別製品又はプロセス）ごとのFMEA。
基礎FMEA | ①個別ではなく、要求事項、機能及び処置の一般化を行うもの。 ②新しい個別FMEAの出発点として役立つ、過去の知識が含まれるもので、ジェネリック、テンプレート、マスター又はベストプラクティスなどとも呼ばれる。
ファミリーFMEA | 共通した製品ファミリー又は共通した製造プロセスに対するFMEA。

## Slide 467: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡの顧客（組織の影響を受ける相手）
チーム志向（ＦＭＥＡチーム）
  製品設計技術者又は工程設計技術者を中心に部門横断的アプローチ（設計、技術、製造、品証、生産管理などの関連部門）で進める。
  必要であれば、顧客及び供給者も含める。
区分 | 対象
内部顧客 | 次の作業／後工程／作業目標／供給者
外部顧客 | 出荷先工場／次のTierレベル／OEM
行政機関 | 当該規制監督先
エンドユーザー | 自動車の購入者／運転者

## Slide 468: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
APQPフェーズとFMEA実施のタイミング
APQPフェーズ | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | フェーズ５
 | プログラムの計画と定義 | 製品の設計と検証 | 工程の設計と検証 | 製品及び工程の妥当性確認 | フィードバック／是正処置
DFMEA | 製品設計の前にFMEA計画を策定する。 DFMEAとPFMEAは製品設計と工程設計を最適化できるよう同時期に実施する。 | 設計の概念を理解し、DFMEAを開始する。 | 見積りのための設計仕様書発行前にDFMEAを完了する。 | 量産設備検討前にDFMEAの改善処置を完了する。 | 設計変更及び工程変更がある場合は、FMEAの計画からレビューする。
PFMEA |  | 製造プロセスの概念を理解し、PFMEAを開始する。 | 最終プロセス決定前にPFMEAを完了する。 | PPAP顧客承認前にPFMEAの改善処置を完了する。 | 

## Slide 469: ４．ＦＭＥＡ（基礎）
ＦＭＥＡ実施時の条件
区分 | 条件
設計ＦＭＥＡ | ①製品設計の課題を工程設計で補うことは考慮しない。 ②工程能力などの製造プロセスの技術的及び物理的限界を考 慮する。
工程ＦＭＥＡ | ①工程設計の課題を製品設計で補うことは考慮しない。 ②設計ＦＭＥＡで特殊特性とした製品特性に影響する工程 パラメータを考慮する。 ③使用する部品及び材料は問題がないものとして考える。
①
②
互いをフォロー

## Slide 470: ４．ＦＭＥＡ（手法）
７ステップ（工程FMEA）
システム分析 |  |  | 故障分析とリスク低減 |  |  | リスクコミュニケーション
ステップ１ 計画と準備 | ステップ２ 構造分析 | ステップ３ 機能分析 | ステップ４ 故障分析 | ステップ５ リスク分析 | ステップ６ 最適化 | ステップ７ 結果の文書化
プロジェクトの特定 | 分析対象の明確化 | 機能・要求事項の明確化 | 故障チェーンの明確化 | 現在の管理方法の明確化とリスク評価 | リスク低減処置の明確化と実施 | 分析結果と結論の伝達
・5T（意図、タイミング、チーム、タスク、ツール ・基礎FMEA特定 | ・ツリー構造 ・工程フロー図 | ・機能ツリー ・工程フロー図 | ・各工程機能の潜在的な故障影響、故障モード、故障原因 | ・故障原因に対する予防管理の割当 ・故障原因に対する検出管理の割当 | ・処置に対する責任権限の割当 ・処置の実施及び有効性確認 | ・実施した処置の文書化 ・実施した処置の伝達

## Slide 471: ４．ＦＭＥＡ（手法）
ステップ１の “５Ｔ”
  プロジェクト開始時に次の５つのテーマ（５Ｔ）を検討する。
５Ｔ | 内容
意図 （inTent） | チームメンバーがFMEAの目的と意図を理解する。
タイミング （Timing） | 事後ではなく事前の活動が前提。製品設計又は工程設計の早い段階で開始する。
チーム （Team） | 必要な知識を持つ部門横断的メンバー選定。役割と責任の明確化。
タスク （Task） | ７ステップアプローチで進める。
ツール （Tool） | 使用するFMEAツール。（技法及びソフトウェアなど）

## Slide 472: ４．ＦＭＥＡ（手法）
FMEA実施のタイミング
区分 | 実施時期 | 内容
新規 （生産開始前） | 新規設計、新規技術、新規プロセスの開始 | FMEAの範囲は、設計、技術又はプロセス全般となる。
 | 既存の設計又はプロセスの新規分野適用 | FMEAの範囲は、新しい環境、場所、用途又は使用条件（使用率、法規制要求事項など）への適用が、既存の設計又はプロセスに与える影響に焦点を当てる。
 | 既存の設計又はプロセスに対する技術的変更 | 新しい技術開発、新しい要求事項、製品のリコールや市場での故障情報に基づく、設計やプロセスの変更。
見直し （生産開始後） | 設計又はプロセスの変更 運用条件の変更（例：自動車が使用される環境） 要求事項の変更（例：法規制、基準、顧客、最新技術） 品質問題の発生（例：工場での不具合、出荷時の品質、市場不具合、苦情） リスクアセスメントの変更 製品監視の結果及びこれまでの教訓から | 

## Slide 473: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
工程FMEAのステップ（前述の７ステップ参照）
どこに影響
どんな現象
何が原因

## Slide 474: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ１：計画策定及び準備
  目的
    プロジェクトの特定
    プロジェクトの計画（５Ｔ ※前述参照）
    分析の境界（分析に含めるもの／含めないもの）
    過去の基礎PFMEAの特定
    次の構造分析の基礎情報
  PFMEAの境界
    顧客は私達から何を購入するのか？
    新規の要求事項はあるのか？
    特に分析に含めないものがあれば明確になっているか？

## Slide 475: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ２：構造分析
  目的
    「プロセスアイテム」「プロセスステップ」「プロセス作業要素」の３つの構造への分解
    分析範囲の見える化
    プロセスフロー図に値するもの
    次の機能分析のための基礎情報
  プロセス作業要素となり得るもの
    4M～6Mを基本に組織が決定する。（ステップ１の境界と関連）
    人、機械、間接材料、環境、方法、測定

## Slide 476: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
プロセスアイテム | プロセスステップ | プロセス作業要素
P2：歯車グリス塗布
  構造分析ツリー構造の例
電気モーター
組立ライン
P1：ベアリングシャフトグリース塗布
P3：ベアリング圧入
P4：ギヤカバー組立
作業者
グリス供給装置
グリス
作業環境温度
作業者
圧入プレス機
ベアリング
圧入プレス機作動油

## Slide 477: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ２ 構造分析 |  | 
プロセスアイテム | プロセスステップ | プロセス作業要素
電気モーター組立ライン | P3：ベアリング圧入 | 作業者
 |  | 圧入プレス機
 |  | 圧入プレス機作動油

## Slide 478: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ３：機能分析
  目的
    構造分析結果に合わせた機能の明確化
    製品機能又はプロセス機能の見える化
    次の故障分析のための基礎情報
  機能とは「そこで何を行うように意図されているか」の説明
    製品機能又はプロセス機能
    製造環境条件
    サイクル時間
    作業者の安全要求事項
    環境影響など

## Slide 479: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
  機能の表現は明確であること
    スクリーンにより紙面にインクを印刷する
    基板に搭載された部品をリフローにより自動はんだ付けする
    マイクロゲージにより部品の寸法特性を測定する
  要求事項
    要求事項が明確な場合は、機能の後に明記する。
    製品特性
    法的要求事項（主に作業者の安全衛生面）
    顧客要求事項（顧客仕様。例えば、供給能力など）
    内部要求事項（サイクルタイム、製造コストなど）

## Slide 480: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
プロセスアイテム機能 | プロセスステップ機能 | プロセス作業要素機能
P4：ギヤカバー組立
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  機能分析ツリー構造の例
（電気モーター
組立ライン）
シャフトをポールベアリングに組み付ける
P3：ベアリング圧入
ベアリングをポールハウジングの軸方向に図面の最大ギャップまで圧入する
作業者：ローディング完了後、圧入を開始するために機械の始動SWを押す
作業者：ベアリングをシューターから取出し、機械上部ストッパーまで押込む
プレス機：機械がベアリングをポールハウジングのベアリングシートに規定された軸方向位置まで圧入する
＊＊＊＊＊＊＊＊
プロセスステップから

## Slide 481: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ３ 機能分析 |  | 
プロセスアイテム機能 | プロセスステップ機能 | プロセス作業要素機能
後工程：シャフトをポールハウジングアッセンブリに組付ける。 顧客：自動ドアへの電気モーターの組込み ユーザー：ウィンドウが昇降する | ベアリングをポールハウジングの軸方向に図面の最大ギャップまで圧入する | 作業者が、ローディング完了後、圧入を開始するために機械の始動SWを押す
 |  | 作業者が、ベアリングをシューターから取出し、機械上部ストッパーまで押込む
 |  | プレス機が、機械がベアリングをポールハウジングのベアリングシートに規定された軸方向位置まで圧入する

## Slide 482: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ４：故障分析
  目的
    故障チェーンの特定
    特性要因図などを活用した故障原因の特定
  故障影響
    顧客が気付く又は経験するであろう観点（表現）で記述する
    顧客（内部／外部／行政機関／ユーザー）
    ユーザーなどへの影響は把握可能な範囲で判断
故障モード
故障影響
故障原因
どうなる？
なぜ？
プロセスステップ機能が達成できない

## Slide 483: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
  故障モード
  故障モードには次のようなカテゴリーが存在する。
    機能喪失、部分的喪失、或いは機能低下
    過剰な機能の達成（多すぎる、高すぎるなど）
    意図しない機能の発生
    誤部品取付け、遅延（プロセスが遅い）など

## Slide 484: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ４ 故障分析 |  | 
プロセス機能の故障影響 | プロセスステップ機能に対する故障モード | プロセス作業要素の 故障原因
後工程：シャフトを組付ける際に損傷する 顧客：自動ドアへの電気モーターの組込み時に損傷する ユーザー：スムーズな開閉ができない | ベアリングが規定された軸方向位置まで届かない（圧入深さ不足） | 作業者によるベアリングセット時の押込み不足
 |  | プレス機油圧不足による圧入荷重の低下
 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

## Slide 485: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ５：リスク分析
  目的
    「厳しさ」「発生頻度」「検出可能性」にてリスク評価し、処置の優先順位を決定する。
    故障影響に対する厳しさの評価
    故障原因に対する現行予防管理の評価
    故障原因及び故障モードに対する現行検出管理の評価
  現行の予防管理
    故障発生の可能性を最小限に抑えるための最適な工程計画
    後続部品が取りつかない／適正位置の形状依存
    装置保全／作業者保全／機械制御など
２つの異なる管理
ポカヨケ推奨

## Slide 486: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
  現行の検出管理
    製品が当該工程を離れる前に又は顧客へ出荷される前に、自動若しくは手動にて故障原因又は故障モードを検出する。
    目視検査／画像システムによる光学検査／属性試験
    ゲージによる寸法検査／プレス荷重監視
  現行の予防管理及び検出管理の有効性の確認（保証）
  評価
厳しさ（Ｓ） | 故障影響の厳しさ（Severity）
発生頻度（Ｏ） | 故障原因の発生頻度（Occurrence）
検出（Ｄ） | 発生した故障原因及び故障モードの検出度合（Detection）

## Slide 487: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
工程FMEAの厳しさ（S）評価基準
S | 影響 | 自工場への影響 | 出荷工場への影響 | ユーザーへの影響
10 | 非常に大きい | 作業者への健康上及び／又は安全上の深刻なリスク。 |  | 車両及び／又は他の車両の安全な運転、並びに運転者、同乗者、道路利用者又は歩行者の健康へのリスク。
9 |  | 工場内での法規制不適合のリスク。 |  | 法規制への不適合
8 | 大きい | 影響を受けた量産品の100%が廃棄される。 作業者への慢性的な健康及び安全上のリスク。 | 1生産シフトを超えるライン停止、出荷停止、現場での修理又は交換。 作業者への慢性的な健康及び安全上のリスク。 | 想定耐用期間内の通常運転に必要な主要車両機能の喪失。
7 |  | 製品選別による一部廃棄。 ライン速度低下又はマンパワーの追加。 | 1h～1生産シフトのライン停止、出荷停止、現場での修理又は交換。 | 想定耐用期間内の通常運転に必要な主要車両機能の低下。

## Slide 488: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
S | 影響 | 自工場への影響 | 出荷工場への影響 | ユーザーへの影響
6 | 中程度 | 量産品の100%をライン外で再処理し、承認。 | 最大1hのライン停止 | 二次車両機能の喪失
5 |  | 量産品の一部をライン外で再処理し、承認。 | 製品の100%未満に影響。 他にも欠陥製品がある可能性、選別が必要。 ライン停止なし。 | 二次車両機能の低下
4 |  | 量産品の100%が加工工程投入前に再処理必要。 | 欠陥製品に対する重大な対応計画が必要。選別はなし。 | 非常に不快（外観、音、振動、乗り心地、触り心地）
3 | 小さい | 量産品の一部が加工工程投入前に再処理必要。 | 欠陥製品に対する軽微な対応計画が必要。選別はなし | やや不快（外観、音、振動、乗り心地、触り心地）
2 |  | プロセス、操作、作業者にとってやや不便。 | 欠陥製品に対する対応計画は不要。 | 少し不快（外観、音、振動、乗り心地、触り心地）
1 | 非常に小さい | 認識できる影響はない。 |  | 

## Slide 489: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
工程FMEAの発生頻度（O）評価基準
O | 故障原因 発生予測 | 管理の種類 | 予防管理
10 | 極めて高い | なし | 予防管理なし。
9 | 非常に高い | 行動的 | ほとんど効果がない。
8 |  |  | 
7 | 高い | 行動的又は技術的 | ある程度効果がある。
6 |  |  | 
5 | 中程度 |  | 効果がある。
4 |  |  | 
3 | 低い | ベストプラクティス、行動又は技術的 | 非常に効果がある。
2 | 非常に低い |  | 
1 | 極めて低い | 技術的 | 設計又はプロセスに起因する故障原因の発生防止に有効で、故障原因を創り出すことはできない。

## Slide 490: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
工程FMEAの検出可能性（D）評価基準
D | 検出能力 | 検出方法の成熟度 | 検出の機会
10 | 非常に低い | 試験又は検査方法が確立されていない。 | 故障モードは検出されない、又は検出できない。
9 |  | 試験又は検査方法が故障モードを検出する可能性は低い。 | 故障モードは、ランダム又は散発的な監査（評価・検証）では簡単には検出されない。
8 | 低い | 試験又は検査方法は、有効であるとは証明されていない。（例：組織での経験がない。最低限度のGRR。） | 故障モード又は故障原因を検出するための人による検査（目視、触覚など）又は手動ゲージ（計量及び計数）の使用。
7 |  |  | 機械ベースの検出（ブザーなどによる通知）、或いは故障モード又は故障原因を検出する座標測定機器（三次元測定機など）の使用。

## Slide 491: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
D | 検出能力 | 検出方法の成熟度 | 検出の機会
6 | 中程度 | 試験又は検査方法は、有効で信頼性があると証明されている。（例：組織での経験がある。許容可能なGRR。） | 故障モード又は故障原因を検出するための人による検査（目視、触覚など）又は手動ゲージ（計量及び計数）の使用。（製品サンプルチェック含む。）
5 |  |  | 機械ベースの検出（ブザーなどによる通知）、或いは故障モード又は故障原因を検出する座標測定機器（三次元測定機など）の使用。（製品サンプルチェック含む。）
4 | 高い | 試験又は検査のシステムは、有効で信頼できることが証明されている。（例：組織は同一プロセスの経験がある。許容可能なGRR。） | 後工程の故障モードを検出し、それ以降の処置を防止する機械ベースのシステムにより、不適合を識別し、不適合品置場へ分離する。
3 |  |  | 自工程の故障モードを検出し、それ以降の処置を防止する機械ベースのシステムにより、不適合を識別し、不適合品置場へ分離する。

## Slide 492: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
D | 検出能力 | 検出方法の成熟度 | 検出の機会
2 | 高い | 検出方法は、有効で信頼できることが証明されている。（例：組織が手法、ポカヨケなどの経験がある。） | 原因を検出し、故障モード（不適合製品）の発生を防ぐ機械ベースの検出方法。
1 | 非常に高い | 設計、或いは製造工程によって、故障モードは物理的に発生しない、若しくは、検出方法は故障モード又は故障原因を常に検出できることが証明されている。 | 

## Slide 493: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
  処置優先度
    厳しさ、発生頻度及び検出可能性の評価後、リスク低減のための取組みが必要となる。限りある資源を効果的に投資するために優先順位を決定する。
    AIAG&VDAハンドブックでは、リスク優先数（RPN：S×O×D）は推奨しない。➠「S」「O」「D」の重みが同等のため。
    AIAG&VDAハンドブックでは、処置優先度（AP）を推奨する。 ➠「S」「O」「D」の重みを考慮し、連携した「処置優先度（AP）ランク表」により処置優先度を判断する。

## Slide 494: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
    処置優先度表
優先度 高（H） | 処置の優先度が最も高い。 予防管理及び検出管理を改善するために適切な処置を特定するか、現行の管理が適切であることの根拠を示し、それを文書化する。
優先度 中（M） | 処置の優先度は中程度。 予防管理及び検出管理を改善するために適切な処置を特定するか、組織の裁量で、現行の管理が適切であることの根拠を示し、それを文書化する。
優先度 低（L） | 処置の優先度は低い。 予防管理及び検出管理を改善するために適切な処置を特定することが可能である。

## Slide 495: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
    処置優先度（AP）ランク表
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が非常に大きい | 9-10 | 非常に高い | 8-10 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｈ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｈ
 |  | 高い | 6-7 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｈ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｈ

## Slide 496: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が非常に大きい | 9-10 | 中程度 | 4-5 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｈ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｍ
 |  | 低い | 2-3 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｍ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 非常に低い | 1 | 非常に高い－非常に低い | 1-10 | Ｌ

## Slide 497: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が大きい | 7-8 | 非常に高い | 8-10 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｈ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｈ
 |  | 高い | 6-7 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｈ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｍ

## Slide 498: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が大きい | 7-8 | 中程度 | 4-5 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｍ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｍ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｍ
 |  | 低い | 2-3 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｍ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｍ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 非常に低い | 1 | 非常に高い－非常に低い | 1-10 | Ｌ

## Slide 499: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が中程度 | 4-6 | 非常に高い | 8-10 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｈ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｈ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｍ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｍ
 |  | 高い | 6-7 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｍ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｍ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｍ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ

## Slide 500: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が中程度 | 4-6 | 中程度 | 4-5 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｍ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｌ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 低い | 2-3 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｌ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｌ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 非常に低い | 1 | 非常に高い－非常に低い | 1-10 | Ｌ

## Slide 501: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が小さい | 2-3 | 非常に高い | 8-10 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｍ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｍ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 高い | 6-7 | 低いー非常に低い | 7-10 | Ｌ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｌ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ

## Slide 502: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
影響 | S | 故障原因発生 | O | 検出能力 | D | AP
製品又は工場への影響が小さい | 2-3 | 中程度 | 4-5 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｌ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｌ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 低い | 2-3 | 低い－非常に低い | 7-10 | Ｌ
 |  |  |  | 中程度 | 5-6 | Ｌ
 |  |  |  | 高い | 2-4 | Ｌ
 |  |  |  | 非常に高い | 1 | Ｌ
 |  | 非常に低い | 1 | 非常に高い－非常に低い | 1-10 | Ｌ
認識できる影響なし | 1 | 非常に低い－非常に高い | 1-10 | 非常に高い－非常に低い | 1-10 | Ｌ

## Slide 503: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ６：最適化
  目的
    顧客と利害関係者の期待に沿わない製品を納入するリスクを最少にするための処置の実施と評価。
    リスク低減のために必要な処置の決定及び責任権限の明確化
    処置の実施に関する文書化（リスク再分析含む）
    予防管理及び検出管理の改善の基礎
  処置の状態
    未決定：処置の検討中
    保留（決定保留 or 実施保留）
    完了：有効性の再評価を含めた完了
    不実施：技術的限界など組織としての限界
処置には、実施完了後にリスクが低減されない処置もあり得る。

## Slide 504: ４．ＦＭＥＡ（工程ＦＭＥＡの実施）
ステップ７：結果の文書化
  目的
    FMEAの結果の共有。（顧客及びサプライヤーを含む）
  共有化の内容
    ステップ１の計画に対するチェック（目的、完了期限、適用範囲など）
    FMEAの結果（特に高リスクに対する処置結果）
    実施した処置内容及び再評価結果

## Slide 505: ４．ＦＭＥＡ（AIAG第４版 ⇔ AIAG&VDAハンドブック主な変更点）
７ステップアプローチの採用
ステップ | AIAG&VDAハンドブック | AIAG第４版
１ | 計画策定及び準備 | チームの特定
 |  | 適用範囲の決定
 |  | 顧客の定義
２ | 構造分析 | 機能、要求事項及び仕様の特定
３ | 機能分析 | 
４ | 故障分析 | 潜在的故障モードの特定
 |  | 潜在的故障影響の特定
 |  | 潜在的故障原因の特定
５ | リスク分析 | 管理の特定
 |  | リスクの特定及び評価
６ | 最適化 | 推奨処置及び結果
７ | 結果の文書化 | 

## Slide 506: ４．ＦＭＥＡ（AIAG第４版 ⇔ AIAG&VDAハンドブック主な変更点）
処置優先度
５Ｔの導入
  ステップ１における計画事項 ～ FMEA手法2項参照 ～
FMEA-MSRの追加
AIAG&VDAハンドブック | AIAG第４版
厳しさ（S）、発生頻度（O）、検出可能性（D）の重みと関連させた処置優先度（AP）により次のランク分け 優先度 高 優先度 中 優先度 低 | 厳しさ（S）×発生頻度（O）×検出可能性（D）＝優先度（RPN）を考慮し、厳しさ（S）の重みを最優先にした優先度

## Slide 507: ４．ＦＭＥＡ（様式及び記載要領）

## Slide 508: ６．様式及び記載要領
このＭが
こういう機能を果たせば
こうなる

## Slide 509: ６．様式及び記載要領
こうなると
失敗し
こういう現象が起こる
Ｓ
Ｏ
Ｄ

## Slide 510: ４．ＦＭＥＡ（様式及び記載要領）

## Slide 511: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 512: ５．ＳＰＣ（ＳＰＣの基礎）
統計的手法とは
「推定」 | サンプルデータから母集団の「平均値」や「標準偏差」を推定する。
「母集団」 | 統計的調査の対象になっている特性の集団で、サンプルを抽出する対象となる基の全体集団。
母集団
サンプル
μ・σ
ｘ・ｓ
抽出
推定
μ ｘ | 平均値
σ ｓ | 標準偏差

## Slide 513: ５．ＳＰＣ（ＳＰＣの基礎）
ＳＰＣとは
  統計的工程管理（statistical process control）。
  製造工程を統計的技法を用いて管理（安定しているか／能力があるか）すること。
  ※SPCには種々の技法があるが、IATF16949においても最もよく使用される「Ｘ－Ｒ管理図」と「工程能力指数」について取り扱う。
製品の特性データの “分布”
  製品は常にばらついた（変動した）特性で製造される。
幅
位置
形
位置 | 中心値
幅 | 最大値と最小値の幅（広がり）
形 | 分布の形状（左右対称性／ゆがみなど）

## Slide 514: ５．ＳＰＣ（ＳＰＣの基礎）
製品特性が変動（ばらつく）する原因 ➠ 「5M1E」
製品特性の変動
（ばらつき）
製造環境
environment
測定方法
measurement
作業者
man
製造方法
method
製造装置
machine
材料
material

## Slide 515: ５．ＳＰＣ（工程の安定と能力）
工程の安定性と工程能力。
 | 安定 | 不安定
能力あり |  | 
能力なし |  | 
規格
t1
t2
規格
t1
t2
規格
t1
t2
規格
t1
t2
予測できる
予測できない
規格を満たせる
規格を満たせない

## Slide 516: ５．ＳＰＣ（工程の安定と能力）
不安定と能力不足における処置。
 | 安定 | 不安定
能力あり | 理想の状態であり、処置は不要。 | 特別原因を特定し、対策することが必要。ただし、条件付きで顧客が生産の継続を認めることもある。
能力なし | 共通原因の削減が必要。 | 共通原因、特別原因ともに削減が必要。

## Slide 517: ５．ＳＰＣ（工程の安定と能力）
工程管理における処置では次の2つに注意する。
共通原因変動と特別原因変動
注意区分 | 実際 | 誤った判断 | 結果
過剰管理 （第一種の誤り） | 共通原因 | 特別原因 | 直近の結果だけに基づき製造条件を調整（変更）してしまう。 ➠ かえって悪化する。
管理不足 （第二種の誤り） | 特別原因 | 共通原因 | 特別原因が認知されず改善されない。 ➠ 放置される。
共通原因変動 | 統計的管理状態にある変動。偶然誤差ともいう。
特別原因変動 | 材料不良／工具の摩耗／未成熟操作／設備不具合など。

## Slide 518: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
正規分布とＸ-Ｒ管理図の管理限界線

## Slide 519: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）

## Slide 520: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
Ｘ－Ｒ管理図の作成手順
ステップ | 項目 | 内容
準備 ステップ１ | 対象とする工程と特性の決定 | 管理図を作成する工程と特性を決定する。
 | サンプリング計画の作成 | サンプル数ｎ、サブグループ数ｋ、サブグループ間隔ｆを決定する。（ｎ≧4、ｋ＝25、サンプル総数100以上とする。）
 | 測定システムの評価（MSA） | 測定システムの変動が受入れられるかどうか評価する。
測定 ステップ２ | データの測定 | 定められた時間間隔（測定頻度、サブグループ間隔）でデータを測定する。
管理図作成 ステップ３ | 管理統計量の算出 管理図への記入 | 測定データから、平均値Ｘ及び範囲Ｒを表す管理統計量のデータにまとめる。 Ｘ管理図及びＲ管理図に①の点を記入する。

## Slide 521: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
ステップ | 項目 | 内容
ステップ３ | Ｒ管理図の管理限界の算出 | Ｒ管理図の管理限界を算出し、管理統計量のCL及びUCL、LCLをＲ管理図上に描く。 CL＝Ｒ（範囲の平均） UCL＝Ｒ×D4（係数） LCL＝Ｒ×D3（係数） ※LCLはサブグループサイズ7以上
 | Ｘ管理図の管理限界の算出 | Ｘ管理図の管理限界を算出し、管理統計量のCL及びUCL、LCLをＸ管理図上に描く。 CL＝Ｘ UCL＝Ｘ+Ｒ×A2（係数） LCL＝Ｘ－Ｒ×A2（係数）
Ｒ管理図評価 ステップ４ | Ｒ管理図の評価 | データの変動には、サブグループ内変動とサブグループ間変動がある。 サブグループ内の変動は短期間の製品間の変動（製品のばらつき）を表し、サブグループ間の変動は測定期間における工程の変動を表す。

## Slide 522: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
ステップ | 項目 | 内容
ステップ４ | Ｒ管理図の評価 | これらのいずれの変動も、製品間変動に依存するため、Ｒ管理図を最初に分析する。 管理図の異常判定ルールに従って、Ｒ管理図に描いた点を解析し、管理外れを示す点や異常なパターンなどが無いかを調べる。 工程変動の特別原因が存在しない場合は、管理統計量の点は管理限界内にランダムに位置する。 特別原因は工程の位置（平均）或いは幅（範囲）のいずれかに影響を及ぼす可能性がある。
 | 特別原因の検出、原因究明、工程改善 | 変動の特別原因を究明して対処する。 出来事欄を、特別原因究明のために活用する。 問題解決のために、ヒストグラム、パレート図、特性要因図などの品質管理技法を活用する。

## Slide 523: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
分類 | ルール | 想定原因
ステップ５ | Ｒ管理図の管理限界の再算出 | 特別原因を究明し、工程改善を行った後、その特性原因に影響されたサブグループのデータを取り除いて。新しいR及びUCL、LCLを再計算する。
Ｘ管理図の評価 ステップ６ | Ｘ管理図の評価 | Ｒ管理図と同様、管理図の異常判定ルールに従って、Ｘ管理図に描いた点を解析して、特別原因があるかどうかを調べる。
 | 特別原因の検出、原因究明、工程改善 | 管理状態を示さない場合は、特別原因の特定➠工程改善➠管理限界の再計算という一連の作業を繰り返す。
ステップ７ | Ｘ管理図の管理限界の再計算 | Ｒ管理図と同じ方法で、Ｘ管理図のUCL、LCLを再計算する。

## Slide 524: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
分類 | ルール | 想定原因
量産工程への適用 ステップ８ | Ｘ－Ｒ管理図の新しい管理限界を量産工程に適用 | Ｒ管理図及びＸ管理図の両方が管理状態となったことを確認する。 Ｒ管理図及びＸ管理図の新しい管理基準を量産工程に適用する。
ステップ９ | 継続的なデータの測定 | 全ての特別原因が除去され、工程が統計的管理状態で操業されるようになった時の管理限界線を工程監視のために使用する。
 | Ｘ－Ｒ管理図の継続的作成、評価 | Ｒ管理図及びＸ管理図を継続的に作成し、工程が管理状態にあることを確認する。
継続的改善 ステップ10 | 工程管理への適用と継続的改善 | 管理状態を示さない場合は、特別原因の特定➠工程改善➠管理限界の再計算の作業を繰り返す。

## Slide 525: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
IATFA6949における管理図異常判定ルール
分類 | ルール | 想定原因
管理限界を超えている。 | ①管理限界の外側に点がある。 | 特性分布の中心位置が変化又は特性分布の広がりが増加（製品特性の悪化） 管理図の記入ミス（UCL、LCLの計算違いなど） 測定システムの変化（装置の異常、未熟な測定者への交替など） 測定システムが不適切
“連” が特徴のあるパターンを示す。 | ②中心線の片側に連続して7つの点（連）がある。 | 測定値のばらつきの増加（装置の不具合など）又は工程の変動（新規材料、不均質材料、シフトなど） 測定システムの変化（新規装置、新規検査員など）
 | ③連続して増加又は減少する7つの点（連）がある。 | 同上

## Slide 526: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）
分類 | ルール | 想定原因
描いた点の中心線からの分布量が異常を示す。 | ④管理限界幅の中央1/3（±1σ）の範囲の点が、2/3よりもはるかに多い。（90%程度） | 管理限界又は管理統計量（点）の計算違い又は記入ミス。 サンプリング方法が不適切（層別サンプリングなど） データを加工している。（平均値から大きく外れたサブグループの削除など）
 | ➄管理限界幅の中央1/3（±1σ）の範囲の点が、2/3よりもはるかに少ない。（40%程度） | 管理限界又は管理統計量（点）の計算違い又は記入ミス。 サンプリング方法が原因で、連続するサブグループに著しく異なる変動を持つ2つ以上の工程の測定値が含まれている。（使用材料の混成ロットなど）

## Slide 527: ５．ＳＰＣ（Ｘ－Ｒ管理図）

## Slide 528: ５．ＳＰＣ（工程能力）
工程の能力とは
工程の能力＝製品規格幅／製品特性データ分布幅
規格幅
分布幅
大きければ
“能力が高い”
“規格に対し余裕がある”
“不良発生の可能性が低い”

## Slide 529: ５．ＳＰＣ（工程能力）
工程能力（capability index）指数と工程性能（performance index）指数
  ※ｋ＝規格幅の中心とデータ分布の中心の偏り（日本語の“かたより”のｋ）
 | 規格に対する工程能力の指数 | 
 | 製品特性の中心値のズレを考慮しない場合 | 製品特性の中心値のズレを考慮した場合
工程能力指数 安定状態にある工程のアウトプット（製品）が規格を満足する能力 | Ｃp | Ｃpk
工程性能指数 安定しているかどうかわからない工程のアウトプット（製品）が規格を満足する能力 | Ｐp | Ｐpk

## Slide 530: ５．ＳＰＣ（工程能力）
工程能力指数の算出
※ｄ2は定数（巻末参照）

## Slide 531: ５．ＳＰＣ（工程能力）
工程性能指数の算出

## Slide 532: ５．ＳＰＣ（工程能力）
工程能力の算出と評価
ステップ | 実施項目 | 内容
準備 ステップ１ | サンプルの準備 | サンプリング計画を作成する。 工程から製品サンプルを選ぶ。 サブグループ内サンプル数n≧4、サブグループ数k≧25、総サンプル数≧100とする。
管理図作成 ステップ２ | Ｘ－Ｒ管理図の作成 | ヒストグラム及びＸ－Ｒ管理図を作成する。
ステップ３ | Ｘ－Ｒ管理図の評価 | ヒストグラムが正規分布を示すことを確認する。 Ｘ－Ｒ管理図から工程が安定すなわち統計的管理状態にあることを確認する。
 | Ｘ－Ｒ管理図に対する処置 | ヒストグラム又はＸ－Ｒ管理図に異常が存在する場合は、その原因を究明して、処置を行う。

## Slide 533: ５．ＳＰＣ（工程能力）
ステップ | 実施項目 | 内容
工程能力算出 ステップ４ | 標準偏差の算出 | サブグループ内変動標準偏差「σ」及び全工程変動標準偏差「ｓ」を求める。
ステップ５ | 工程能力指数Cpの算出 | 工程の中心位置を考慮しない場合の工程能力指数Cpを求める。
 | 工程能力指数Cpkの算出 | 工程の中心位置を考慮した場合の工程能力指数Cpkを求める。
ステップ６ | 工程性能指数Ppの算出 | 工程の中心位置を考慮しない場合の工程性能指数Ppを求める。
 | 工程性能指数Ppkの算出 | 工程の中心位置を考慮した場合の工程性能指数Ppkを求める。

## Slide 534: ５．ＳＰＣ（工程能力）
ステップ | 実施項目 | 内容
評価 ステップ７ | 各指数の評価・分析 | Cp、Cpk及びPp、Ppkの各指数を評価・分析する。 安定した工程のCp、CpkとPp、Ppkの値はほぼ等しくなる。 CpkがCpよりも小さい場合や、PpkがPpよりも小さい場合は、測定データの分布の中心が規格の中心から外れていることを示す。 CpkとPpkの値が異なる場合には、サブグループ間変動（工程変動➠特別原因）があることを示す。
改善 ステップ８ | 各指標が異なる場合、原因を調査し処置する。 | Cp、Cpk、Pp、Ppkの各指標が異なる場合は、工程が管理状態になく、特別原因が存在する可能性がある。 その原因を究明し、処置することにより工程を安定した状態にする。
 | 工程能力指数の再算出 | 上記の各ステップを繰り返す。

## Slide 535: ５．ＳＰＣ（工程能力指数の算出例）
前述のＸ－Ｒ管理図データから算出する。
 | 算出式 | 算出結果
測定データから | 平均値Ｘ＝9.996 範囲Ｒ＝0.0452 規格幅ＵＳＬ＝10.1 ＬＳＬ＝9.9 ｄ2＝2.059 | 
サブグループ内変動標準偏差σ |  | 
全工程変動標準偏差ｓ |  | 

## Slide 536: ５．ＳＰＣ（工程能力指数の算出例）
 |  | 算出式 | 算出結果 | 
工程能力指数 | Cp |  |  | 
 | Cpk |  |  | 結果、 Cpk＝1.45
工程性能指数 | Pp |  |  | 
 | Ppk |  |  | 結果、 Ppk＝1.68

## Slide 537: ５．ＳＰＣ（工程能力指数と不良率）
工程能力と不良率の関係
一般的な工業製品の場合Cpk＝1.33で充分とされるが、自動車の場合、安全性能及び環境性能への影響の大きさから、１ppm程度の品質レベルが要求される。
工程能力指数 | 片側分布幅の比率 | 不良率
０．６７ | ２σ／３σ | ４．５％
１．００ | ３σ／３σ | ０．２７％
１．３３ | ４σ／３σ | ６３ppm
１．６７ | ５σ／３σ | ０．５７ppm
２．００ | ６σ／３σ | ０．００２ppm
PPAP参照
マニュアル要求
１．６７

## Slide 538: 管理図の種類

## Slide 539: 計量値管理図の定数表
 | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０
Ａ2 | 1.880 | 1.023 | 0.729 | 0.577 | 0.483 | 0.419 | 0.373 | 0.337 | 0.308
Ａ2m | 1.880 | 1.187 | 0.796 | 0.691 | 0.547 | 0.509 | 0.432 | 0.412 | 0.363
Ａ3 | 2.659 | 1.954 | 1.628 | 1.427 | 1.287 | 1.182 | 1.099 | 1.032 | 0.975
Ｂ3 | － | － | － | － | 0.030 | 0.118 | 0.185 | 0.239 | 0.284
Ｂ4 | 3.267 | 2.568 | 2.266 | 2.089 | 1.970 | 1.882 | 1.815 | 1.761 | 1.716
Ｄ3 | － | － | － | － | － | 0.076 | 0.136 | 0.184 | 0.223
Ｄ4 | 3.267 | 2.575 | 2.282 | 2.115 | 2.004 | 1.924 | 1.864 | 1.816 | 1.777
Ｅ2 | 2.659 | 1.772 | 1.457 | 1.290 | 1.184 | 1.109 | 1.054 | 1.010 | 0.975
ｄ2 | 1.128 | 1.693 | 2.059 | 2.326 | 2.534 | 2.704 | 2.847 | 2.970 | 3.078
ｃ4 | 0.798 | 0.886 | 0.921 | 0.941 | 0.952 | 0.959 | 0.965 | 0.969 | 0.973

## Slide 540: 第３章の構成
１．IATF16949とコアツール
２．ＡＰＱＰ（先行製品品質計画）
３．ＰＰＡＰ（生産部品承認プロセス）
６．ＭＳＡ（測定システム解析）
４．ＦＭＥＡ（潜在的故障モード影響解析）
５．ＳＰＣ（統計的工程管理）

## Slide 541: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
測定システムの変動とは、例えば
  Ａさんが同じ測定を５回繰り返す ➠
  ＡさんとＢさんが同じ測定を行う ➠
  Ａさんが違う機器で測定を行う ➠
測定システムの変動が測定結果を変動させる。
同一製品の同一特性を測定しているにも関わらず、測定結果が異なる可能性がある。
測定システムの変動
特性の変動
（実際の値）
測定システムの変動
測定結果の変動
（測定値）
変動の要因
（測定機器／測定者／測定環境など）

## Slide 542: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
測定システム変動の特性要因図

## Slide 543: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
測定システムの変動要素
区分 | 変動の種類 | 内容 | 解析方法例
位置の変動 | 偏り （bias） | ・測定値の平均値と基準値（参照値、真の値）との差。 | 偏り評価 （校正）
 | 安定性 （stability） | ・一人の測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使って、一定の時間間隔をおいて測定した時の測定値の平均値の差。 ・ドリフトとも言う。 | Ｘ－Ｒ管理図
 | 直線性 （linearity） | ・測定機器の使用（測定）範囲全体にわたる偏りの変化。 | 直線性評価 （校正）
幅の変動 | 繰返し性 （repeatability） | ・一人の測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使って、数回測定した時の測定値の変動（幅）。（装置変動：EV） | ％ＧＲＲ
 | 再現性 （reproducibility） | ・異なる測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使って、数回測定した時の各測定者ごとの平均値の変動。（測定者変動：AV） | 
１０％未満 | 合格
１０％～ ３０％ | 条件付合格
３０％超 | 不合格

## Slide 544: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
偏り | 直線性 | 再現性
安定性 | 繰返し性 | 繰返し性・再現性（GRR）
基準値
測定値の平均
偏り
時間t1分布中心
時間t2分布中心
安定性
繰返し性
測定者Ａ
測定者Ｂ
再現性
測定者Ａ
測定者Ｂ
ＧＲＲ

## Slide 545: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
測定システム変動の製品評価への影響
  工程能力が未熟（1.0未満など）な場合、全数検査が必要となり、規格上限と規格下限を判定基準に検査を行う。
  測定システム変動の大きさにより、規格上限付近と規格下限付近の判定に次の誤りが生じる。
    良品を不良品と判定する。（第一種の誤り）
    不良品を良品と判定する。（第二種の誤り／ミス率、消費者リスク）
ＬＳＬ
ＵＳＬ
規格付近の
グレーゾーン

## Slide 546: ５．ＭＳＡ（ＭＳＡの基礎）
測定システム変動の工程評価への影響
  実際の工程変動と測定された工程変動
    σ（測定された工程変動）＝σ（実際の工程変動）+σ（測定システムの変動）
  ①から工程能力指数の関係を表すと
    1/Cp（測定された工程能力）＝1/Cp（実際の工程能力）+1/Cp（測定システムの工程能力）
  例えば、
製品の変動
測定の誤差
２
２
２
２
２
２
実際の工程能力 | 測定システムの工程能力 | 測定された工程能力
２．０ | ２．０ | １．４
２．０ | １．５ | １．２

## Slide 547: ５．ＭＳＡ（安定性）（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
１ 準備 | マスターサンプルの選定 | 製造工程から、測定範囲のほぼ中央の値を示す製品サンプルを１つ選び、これを安定性評価のマスターサンプルとする。 マスターサンプルは、測定範囲の中央近く以外に、測定範囲の上限近く及び下限近くのサンプルを含めることが望ましい。
 | サンプリング計画の作成 | サンプリング計画（測定回数ｒ、測定期間ｋなど）を作成する。
２ 測定 | 測定の実施 | 対象の測定システムを用いて、マスターサンプルを１日ｒ回、ｋ日間に渡って測定し、安定性評価データシートに記入する。

## Slide 548: ５．ＭＳＡ（安定性）（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
３ 管理図作成 | Ｘ－Ｒ管理図の作成 | 測定データから、平均値Ｘ及び範囲Ｒを算出し、Ｘ－Ｒ管理図に時間順に記入する。 測定データから、CL、UCL及びLCLを算出し、管理図の記入する。
４ 評価 | 管理外れ状態の有無の評価 | 管理図の異常判定ルール（4.SPC参照）に従い、管理外れ状態の有無を評価する。 管理外れ状態でなければ、測定システムは安定していると判断できる。
５ 改善 | 変動の特別原因と調査と対策 | 管理外れ状態（異常点）が見つかった場合は、製造工程が不安定又は測定システムが安定状態にないと考えられる。 その場合は、製造工程又は測定システム変動の特別原因を見つけて改善処置をとる。

## Slide 549: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））
GRRとは、繰返し性（EV）+再現性（AV）。※MSA基礎参照
  GRR ＝ EV + AV
評価方法は、
  平均値－範囲（X－R）法
  範囲法 ➠ 簡易
  分散分析（ANOVA）法 ➠ 詳細（PCソフトを使用できる場合）
製品特性の測定結果の変動は
  TV（全変動：測定結果の変動）＝PV（製品特性の実際の変動）+GRR
判定基準として「%GRR」（GRR／TV）及び知覚区分数（ndc）を使用する。
  %GRR＝100×GRR／TV＝100×GRR／√（PV+GRR）
  ndc＝1.41×PV／GRR ➠
２
２
２
２
２
２
２
２
※一般的分解能➠1/10。目盛半分の読取り可能を考慮し1/5。
※√2は97%信頼区間の計数。

## Slide 550: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））
測定者Ａ
測定者Ｂ
ＡＶ
ＥＶ
ＥＶ
ＧＲＲ
 | %GRR＜10% | 10%≦%GRR≦30% | 30%＜%GRR
評価基準 | 合格 測定システムは許容できる。 | 条件付き合格 測定の重要度、改善のためのコストなどの検討結果、許容される場合がある。 | 不合格 測定システムは許容できない。 問題を明確にし、是正する。
ＰＶ
GRR/2
ＴＶ
GRR/2

## Slide 551: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））
測定システムに対する２つの可否判断基準
判断基準 | 工程内計測システム （工程のばらつきに対し使用） | 検査工程計測システム （規格に対し使用）
全変動（ＴＶ）を使用 | ● | 
規格幅（Ｗ）／６を使用 |  | ●
％ＧＲＲの式 | %GRR＝100×GRR／TV | %GRR＝100×GRR／（W/6）
測定システムを使う目的や顧客の要望によって、どちらか又は両方の解析を用いることができる。
（MSAレファレンスマニュアル）

## Slide 552: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））

## Slide 553: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））

## Slide 554: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
１ 準備・測定 | サンプル測定の実施 | ～ ステップ１～５は「GRRデータシート」を参照 ～ サンプリング計画を作成し、部品、特性、測定器、測定者数ｍ、サンプル数ｎ、測定回数ｒを決める。 測定範囲を代表するｎ個（ｎ＞５）のサンプルを選び、測定者Ａにこれらのｎ個のサンプルをランダムな順でｒ回測定させる。（可能であればｎ≧15としたい。） 測定者Ｂと測定者Ｃにも、同じｎ個のサンプルをランダムな順でｒ回測定させる。
 | GRRデータシートの作成 | 測定データをGRRデータシートに記入する。
２ 管理図評価 | 平均値（X）管理図及び範囲（R）管理図の作成と評価 | 各測定者、各サンプルについて、測定回数r回の測定値の平均値Xa、Xb、Xcを算出しX管理図に記入する。 X管理図から、測定システムが充分な識別能を持っていること、及び測定者間の測定値の差の有無を調べる。

## Slide 555: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
２ 管理図評価 | 平均値（X）管理図及び範囲（R）管理図の作成と評価 | X管理図のUCL、LCL内の領域は、測定感度を表す。調査で用いるサンプルは、工程変動を代表するため、X管理図において半分以上の点が管理限界線の外にあれば、測定システムが充分な識別能をもっており、使用可能と考える。 各測定者によるｒ回の測定値の範囲Rを算出してR管理図に記入し、各測定者について、範囲Rが管理状態にあるかどうかを調べる。 変動の特別要因が存在せず管理状態にあれば、測定システムが安定していると判断できる。 管理状態にない場合は、変動の特別原因を特定し、改善処置をとる。

## Slide 556: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
３ 数値計算 | 範囲平均値（R）及び管理限界の算出 | 各測定者の測定値の範囲の平均値Ra、Rb、Rcを算出し、これらの範囲の平均値の平均値R及びUCLを、次の式から算出する。 R＝（Ra＋Rb＋Rc）／ｍ UCL＝R×D4 ※ｒ＝3のときは、D4＝2.575 測定回数ｒ＜7の場合は、範囲のLCLの値は “0” とする。
４ 数値計算 | 範囲平均値（R）管理図の管理外れに対する処置 | 範囲平均値管理図において、管理外れすなわちUCLより大きい値となった測定値に対して、それらの値を除外して平均値を計算し直し、修正したサンプルサイズにもとづいて、範囲の総平均RとUCLを再計算する。 ②管理外れの特別原因を明確にして改善する。

## Slide 557: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
５ 数値計算 | 測定者間範囲（Xdiff）及び部品平均値範囲（Rp）の算出 | 測定者平均値Xmの最大値と最小値の差Xdiffを算出する。 部品平均値Xnの最大値と最小値の差の部品平均値範囲Rpを算出する。
６ 数値解析 | 繰返し性（EV）の算出 | ～ ステップ６～１１は「GRR報告書」参照 ～ EVは、範囲の総平均値R及び定数K1から、次の式で求められる。 EV＝R×K1 ※K1は測定回数により決まる定数
 | 再現性（AV）の算出 | AVは、ステップ５で求めた測定者間範囲Xdiffと定数K2から、次の式で求められる。 AV＝√（Xdiff×K2）－EV／ｎｒ ※ｎはサンプル数、ｒは測定回数 ※K2は測定者数により決まる定数 ※√の中が負になる場合は、AV＝０とする。
2
2

## Slide 558: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
７ 数値解析 | 繰返し性・再現性（GRR）、部品変動（PV）及び全変動（TV）の算出 | GRRは、EVとAVから次の式で算出される。 GRR＝√EV＋AV PVは、ステップ５で求めた製品平均値範囲Rpと定数K3から、次の式で算出される。 PV＝Rp×K3 ※K3は、サンプル数により決まる定数 TVは、GRRとPVから、次の式で算出される。 TV＝√GRR＋PV
８ 数値解析 | %GRRの算出 | 各変動要素のTVに対する割合、すなわち%全変動を次の式で算出する。 %EV＝100×EV／TV %AV＝100×AV／TV %PV＝100×RV／TV %GRR＝100×GRR／TV
2
2
2
2

## Slide 559: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
８ 数値解析 | %GRRの算出 | 工程変動ではなく規格幅に基づい解析を行う場合の%GRRは、①の式の分母（TV）の代わりに規格幅Wを６で割った値（W/6）を用いて計算することができる。 例えば、工程性能指数が小さい（Pp<1.0）工程に対する製品選別用の測定システムには、次の式を用いる。 %GRR＝100×GRR／（Ｗ／６） すなわち、工程管理用の計測システム解析には、%GRRの式の分母にTVを用い、検査用の計測システム解析には、%GRRの式の分母にW/6を用いる。
９ 数値解析 | 知覚区分数（ndc）の算出 | 測定システムで確実に区別することのできるndcを次の式で算出する。 ndc＝1.41×（PV／GRR） ndcは切り捨てて整数とする。

## Slide 560: ５．ＭＳＡ（繰返し性・再現性（ＧＲＲ））（実施手順）
ステップ | 実施項目 | 実施事項
１０ 評価 | 測定システムの受入れ可否判断 | 測定システムに対する受入れ可否を次の判定基準により判定する。 ndcで判定する場合の合否判定基準は、次のようになる。 ndc≧５
１１ 改善 | 改善処置の実施 | ステップ10の結果が不合格となった場合は、原因を分析し改善処置をとる。 改善処置後の%GRR及びndcを再算出する。
%GRR < 10% | 合格
10% ≦ %GRR ≦ 30% | 条件付き合格
30% ＜ %GRR | 不合格

## Slide 561: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法））
計数値MSAとは、測定値が有限な分類数を取り扱う測定システム。
  最も一般的なものとして「ゲージno／go検査」「外観検査」など。
  例えば、工程能力が十分でない場合、規格外れ品を取り除く選別検査が必要となり、その測定システムの信頼度を評価が必要となる。
ＬＳＬ
ＵＳＬ
規格付近のグレーゾーン
Ａ：常に良品と判断
Ｂ：良品を不良品と判断
不良品を良品と判断
Ｃ：常に不良品と判断
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ

## Slide 562: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法））
クロスタブとは、
  母集団から生じたデータの出現度数をｎ個の属性にクロス分類した表。
期待値とは、
  行要素の合計や列要素の合計の比率から逆算して期待される値。
期待値の公式は、
  期待値＝（行の合計数×列の合計数）／総計数
一致の程度（カッパ）の評価
①基準⇔測定者
②測定者⇔測定者
有効性の評価
①有効性
②ミス率
③誤り警告率

## Slide 563: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法））
評価の手順
ステップ | 実施項目 | 実施内容
１ 準備 | サンプリング計画を作成、サンプルの選定、基準値の設定 | サンプリング計画を作成し、サンプル数ｎ、測定者数ｍ及び測定（検査）回数ｒを決める。 製造工程から50個の製品サンプルを、工程変動の全範囲に渡るようにランダムに選定する。 50個のサンプルに対して、技術者又は熟練検査員による合否判定を行い、基準値とする。 この際に複数の検査員による合否判定を行い、結果が一致しなかったサンプルについては、技術者が評価し決定する方法もある。
２ 測定 | 測定の実施 | 検査員ｍ人に同じサンプル50個をランダムな順にｒ回検査させる。
３ 解析 | クロスタブ表の作成 | 検査員の検査結果（合否判定結果）と基準判定とのクロスタブ表を作成する。

## Slide 564: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法））
ステップ | 実施項目 | 実施内容
４ 解析 | 一致の程度（カッパ）の算出 | 作成したクロスタブ表に個数の期待値を算出し、記入する。 期待値＝（列の合計数×行の合計数）／総数 対角セルの期待値割合合計（Po）と対角セルの観測数割合合計から一致の程度（カッパ）を算出する。（算出例参照）
５ 解析 | 検査の有効性、ミス率及び誤り警告率の算出 | 作成したクロスタブ表から、検査の有効性、ミス率及び誤り警告率を算出する。 有効性＝全測定回数において測定者の判定結果と基準 判定が一致した個数／測定個数 ミス率＝基準判定不合格に対する測定者の合格判定の 個数／基準判定不合格個数 誤り警告率＝基準判定合格に対する測定者の不合格判 定の個数／基準判定合格個数
注：ｒ回すべて一致した回数

## Slide 565: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法））
ステップ | 実施項目 | 実施内容
６ 評価 | 計数値測定システムの評価 | カッパの評価 有効性の評価
７ 改善 | 問題に対する原因究明と改善 | 評価の結果、問題がある場合はその原因を究明し改善する。
≧0.75 | カッパは不一致の程度は説明できない。単に一致しているか否かを示すもの。 | ≦0.4
良い一致 |  | 悪い一致
有効性 | ミス率 | 誤り警告率
合格 | ≧90%
条件付き | ≧80%
不合格 | ＜80%
合格 | ≦2%
条件付き | ≦5%
不合格 | ＞5%
合格 | ≦5%
条件付き | ≦10%
不合格 | ＞10%

## Slide 566: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法：評価事例））
部品 | 基準 判定 | Ａさん |  |  | Ｂさん |  | 
 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目
１ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
４ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
６ | １ | １ | １ | ０ | １ | １ | ０
７ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
８ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
９ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
１０ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１１ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１２ | ０ | ０ | １ | ０ | ０ | ０ | ０
１３ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
部品 | 基準 判定 | Ａさん |  |  | Ｂさん |  | 
 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目
１４ | １ | １ | １ | ０ | １ | １ | １
１５ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１６ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１７ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１８ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
１９ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２０ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２１ | １ | １ | １ | ０ | １ | ０ | １
２２ | ０ | ０ | ０ | １ | ０ | １ | ０
２３ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２４ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
２６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０

## Slide 567: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法：評価事例））
部品 | 基準 判定 | Ａさん |  |  | Ｂさん |  | 
 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目
２７ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２８ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
２９ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １
３１ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３２ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３３ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３４ | ０ | ０ | ０ | １ | ０ | ０ | １
３５ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３６ | １ | １ | １ | ０ | １ | １ | １
３７ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
３８ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
３９ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
部品 | 基準 判定 | Ａさん |  |  | Ｂさん |  | 
 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目
４０ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
４１ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
４２ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
４３ | １ | １ | ０ | １ | １ | １ | １
４４ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
４５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
４６ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
４７ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
４８ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
４９ | １ | １ | １ | １ | １ | １ | １
５０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０

## Slide 568: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法：評価事例））
Ａさんと基準のクロスタブ調査結果（Ａさんと基準の一致度合い）
個数の期待値：
両者が偶然に一致、不一致となる確率（48/150×50/150＝0.107）
両者が一致する期待値（150回×0.107＝16.0）
 |  | 基準 |  | 合計
 |  | ０ | １ | 
Ａさん | ０ | ４５（一致） １６．０ | ５（不一致） ３４．０ | ５０
 | １ | ３（不一致） ３２．０ | ９７（一致） ６８．０ | １００
合計 |  | ４８ | １０２ | １５０
行の合計数×列の合計数
総数

## Slide 569: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法：評価事例））
カッパ係数による検定
  カッパ：2つの判定結果一致が偶然生じる確率を考慮し、それを除外して、さらに厳しく判断結果の信頼性を問うというもの。
  カッパ＝
 |  | Ｂさん |  | 合計
 |  | ０ | １ | 
Ａさん | ０ | ４５（一致） １６．０ | ５（不一致） ３４．０ | ５０
 | １ | ３（不一致） ３２．０ | ９７（一致） ６８．０ | １００
合計 |  | ４８ | １０２ | １５０
（Po（対角セルの観測数割合の合計）－Pe（対角セルの期待値割合の合計））
（１－Pe（対角セルの期待値の合計））
良い一致程度 ≧ 0.75

## Slide 570: ５．ＭＳＡ（計数値ＭＳＡ（クロスタブ法：評価事例））
有効性／ミス率／誤り判定による評価
区分 | 計算式 | Ａさんの場合 | 判定基準 | 判定
有効性 |  |  |  | 条件付き
ミス率 |  |  |  | 不合格
誤り警告率 |  |  |  | 合格
合格 | ≧90%
条件付き | ≧80%
不合格 | ＜80%
合格 | ≦2%
条件付き | ≦5%
不合格 | ＞5%
合格 | ≦5%
条件付き | ≦10%
不合格 | ＞10%

## Slide 571: ５．ＭＳＡ（MSA解析の定数表）
 | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０
Ａ2 | 1.880 | 1.023 | 0.729 | 0.577 | 0.483 | 0.419 | 0.373 | 0.337 | 0.308
Ｄ4 | 3.267 | 2.575 | 2.282 | 2.115 | 2.004 | 1.924 | 1.864 | 1.816 | 1.777
ｄ2 | 1.128 | 1.693 | 2.059 | 2.326 | 2.534 | 2.704 | 2.847 | 2.970 | 3.078
d2※ | 1.144 | 1.704 | 2.068 | 2.334 | 2.541 | 2.711 | 2.853 | 2.976 | 3.083
K1 | 0.886 | 0.591 | 0.486 | 0.430 | 0.395 | 0.370 | 0.351 | 0.337 | 0.325
Ｋ2 | 0.707 | 0.523 | 0.447 | 0.403 | 0.374 | 0.353 | 0.338 | 0.325 | 0.315
Ｋ3 | 0.707 | 0.523 | 0.447 | 0.403 | 0.374 | 0.353 | 0.338 | 0.325 | 0.315